Проект изменений правил землепользования и застройки

муниципального образования городское поселение Зеленоборский

Кандалакшского района Мурманской области

Том 2

Градостроительные регламенты

| ВрИО генерального директора Начальник АПМ-2 | А.Н. Ерецкий И.М. Типикин |
| --- | --- |

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	3

Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления	3

Статья 2. Кодировка территориальных зон	5

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	6

Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон	6

Статья 2. Жилые зоны	8

Ж-1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами	8

Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами	14

Статья 3. Общественно-деловые зоны	20

Ц-1. Зона общественного, делового и коммерческого назначения	20

Ц-2. Зона размещения объектов по обслуживанию производственных зон	25

ЦС-1 Зона объектов здравоохранения	26

ЦС-2. Зона размещения объктов культового назначения	28

ЦС-3. Зона размещения объектов рыночной торговли	29

ЦС-4. Зона размещения объектов социальной защиты	32

Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	33

П-1. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов	33

П-2. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры	36

П-3. Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры	37

Статья 5. Рекреационные зоны	39

Р-1. Зелёные насаждения рекреационного назначения	39

Р-2. Сохраняемые природные ландшафты	43

Статья 6. Зоны сельскохозяйственного использования	46

СХ-1. Зона садоводств, огородничества	46

Статья 7. Зоны специального назначения	48

С-1. Зона размещения кладбищ	48

Статья 8. Зоны военных и режимных объектов	50

РО. Зона военных и режимных объектов	50

Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территории	51

Статья 10. Градостроительное регулирование на основе градостроительного зонирования и градостроительных регламентов	56

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Структура и состав видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский	57

# ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

## Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления

- Градостроительное зонирование территории населенных пунктов – г.п. Зеленоборский, с. Княжая Губа, пос. Лесозаводский, с. Ковда выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса РФ.

- Карта градостроительного зонирования выполнена с учетом проектных предложений генерального плана городского поселения Зеленоборский и в соответствии с градостроительным законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Зеленоборский.

- В основе градостроительного зонирования лежит разделение территории населенных пунктов на территориальные зоны:

  - жилые;

  - общественно-деловые;

  - производственные;

  - инженерной и транспортной инфраструктур;

  - сельскохозяйственного использования;

  - рекреационного назначения;

  - специального назначения;

  - размещения военных объектов.

- Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;

- определенных Градостроительным кодексом  РФ территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

- Границы территориальных зон устанавливаются:

- по линиям  улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- по границам земельных участков;

- по границе населенного пункта в пределах муниципального образования;

- по естественным границам природных объектов;

- по иным границам.

- Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы зон с особыми условиями использования территорий и объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон.

- Правила землепользования и застройки  включают в себя градостроительные регламенты территориальных зон и регламенты использования территории  зон с особыми условиями использования территории.

## Статья 2. Кодировка территориальных зон

В Правилах землепользования и застройки принята следующая структура и кодировка территориальных зон:

| Типы зон | Кодировка | Виды зон |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны | Ж-1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |
|  | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Общественно-деловые зоны | Ц-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | Ц-2 | Зона размещения объектов по обслуживанию производственных зон |
|  | ЦС-1 | Зона размещения объектов здравоохранения |
|  | ЦС-2 | Зона размещения объектов культового назначения |
|  | ЦС-3 | Зона размещения объектов рыночной торговли |
|  | ЦС-4 | Зона размещения объектов социальной защиты |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | П-1 | Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов |
|  | П-2 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры |
|  | П-3 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры |
| Зоны сельскохозяйственного использования | СХ-1 | Зона размещения садоводств, огородничества |
| Рекреационные зоны | Р-1 | Зеленые насаждения рекреационного назначения |
|  | Р-2 | Сохраняемые природные ландшафты |
| Зоны специального назначения | С-1 | Кладбище |
| Зоны военных и режимных объектов | РО | Зона размещения военных и режимных объектов |

# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

- Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;

- занятые линейными объектами.

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

- В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных  в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только  путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительными регламентами.

8. В случае, если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствие с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов, указанных в части 9 настоящей статьи.

- Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешённого использования;

- условно разрешённые виды использования;

- вспомогательные виды разрешённого использования.

- Основные виды разрешённого использования – те, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены.

- Вспомогательные виды разрешённого использования – допустимые только в качестве дополнительных видов по отношению к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии на земельном участке основного вида использования сопутствующие виды использования не разрешаются. Однако они составляют часть основной разрешённой деятельности или функции и поэтому могут появляться только в пределах участка собственника, где реализуется основная деятельность или функция.

- Условно разрешённые виды использования – виды деятельности, которые могут вызвать конфликты с соседями, и поэтому требуются специальные дополнительные процедуры согласования для их разрешения.

- В случае, если градостроительными регламентами настоящих Правил не ограничиваются предельные размеры земельных участков, минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков, предельные количество этажей или высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, то данные параметры определяются документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования.

## Статья 2. Жилые зоны

### Ж-1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Многоэтажные жилые дома | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 5. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции, но не менее расстояний, обеспечивающих непросматриваемость жилых помещений окно в окно. |
|  | Общежития | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
|  | Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Пункты охраны общественного порядка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты детского дошкольного воспитания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
|  | Объекты начального и среднего общего образования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3, в условиях плотной застройки – 4. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
|  | Объекты дополнительного образования детей |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 15 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными в первые этажи многоквартирных жилых зданий. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. |
|  | Гостиницы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 150. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Встроенные и встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные учреждения рекомендуется проектировать в жилых зданиях, формирующих фронт застройки жилых улиц. Не допускается размещение подъездов и подходов к встроенно-пристроенным объектам на придомовой территории. Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения микрорайона (квартала), относимые к объектам повседневного и приближенного обслуживания, рекомендуется проектировать на придомовых территориях. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты и сооружения связи |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для отдыха детей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 0,7 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. |
|  | Площадки для отдыха взрослых | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок - 0,1 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 0,3 м2/чел. 6. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Спортивные площадки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 2 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Автостоянки закрытого и открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
|  | Площадки для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 0,1 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 40 м. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Малоэтажные жилые дома | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей – 3 этажа. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %. |
|  | Развлекательные объекты | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Ветеринарные пункты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. В зонах жилой застройки не допускается размещать ветеринарные пункты с содержанием животных. |
|  | Предприятия автосервиса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии улиц. |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. 5. Допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса санитарной опасности, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. 6. Расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |

### Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Индивидуальные жилые дома | 1. Минимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства – 400 м2. Максимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства – 1500 м2. 2. Минимальный отступ индивидуального жилого дома от границ земельного участка – 3 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 3. Предельное количество этажей индивидуального жилого дома – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
|  | Малоэтажные жилые дома | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 5. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции, но не менее расстояний, обеспечивающих непросматриваемость жилых помещений окно в окно. |
|  | Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Пункты охраны общественного порядка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты детского дошкольного воспитания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 10 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
|  | Объекты начального и среднего общего образования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 10 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 15 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-защитной зоны. |
|  | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать объекты общественного питания при числе посадочных мест до 50. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать встроенно-пристроенные и встроенные объекты розничной торговли торговой площадью до 250 м2. |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты и сооружения связи |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для отдыха детей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 0,7 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. |
|  | Площадки для отдыха взрослых | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 0,1 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 0,3 м2/чел. 6. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Спортивные площадки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 2 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Автостоянки закрытого и открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Личное подсобное хозяйство | 1. Минимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства – 400 м2. Максимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства – 1500 м2. 2. Минимальный отступ индивидуального жилого дома от границ земельного участка – 3 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 3. Предельное количество этажей индивидуального жилого дома – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 5. Расстояния между домами принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. |
|  | Ветеринарные пункты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Предприятия автосервиса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях. |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса санитарной опасности, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. 6. Расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |

## Статья 3. Общественно-деловые зоны

### Ц-1. Зона общественного, делового и коммерческого назначения

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1. | Многоэтажные жилые дома | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. 5. Расстояния между домами внутри квартала принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции, но не менее расстояний, обеспечивающих непросматриваемость жилых помещений окно в окно. |
| 2. | Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 3. | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 4. | Пункты охраны общественного порядка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 5. | Объекты культуры и искусства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 6. | Развлекательные объекты |  |
| 7. | Многофункциональные объекты |  |
| 8. | Объекты дополнительного образования детей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 10 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. |
| 9. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 15 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 10. | Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными в первые этажи многоквартирных жилых зданий. |
| 11. | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. |
| 12. | Гостиницы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
| 13. | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 14. | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 15. | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. |
| 16. | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 17. | Зеленые насаждения общего пользования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка парка – 7%, бульвара – 5%. 5. Соотношение элементов территории: - зелёные насаждения и водоёмы – не менее 70%; - аллеи, дорожки, в т.ч. велосипедные, площадки – 20-25%; - здания и сооружения – 5-7%. |
| 18. | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
| 19. | Метеорологические станции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| 20. | Объекты и сооружения связи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению |
| 21. | Объекты инженерно-технического обеспечения |  |
| 22. | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Спортивные площадки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежат ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Удельные размеры площадок – 2 м2/чел. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Ветеринарные пункты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях. |
|  | Предприятия автосервиса |  |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. 5. Допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса санитарной опасности, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. 6. Расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |

### Ц-2. Зона размещения объектов по обслуживанию производственных зон

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Здания управления, связанные с обслуживанием предприятия, здания административного назначения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты торговли и общественного питания |  |
|  | Автостоянки открытого и закрытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению 5. Вместимость стоянки транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей – 7-10 машино-мест. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования - не установлены |
| Условно разрешённые виды использования - не установлены |

### ЦС-1 Зона объектов здравоохранения

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Больницы, диагностические центры | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 15 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. |
| 22 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 15 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 23 | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |
|  | Станции скорой помощи |  |
|  | Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, могут быть встроенными и встроенно-пристроенными в первые этажи зданий иных видов разрешенного использования. |
|  | Лечебно-оздоровительные объекты, реабилитационные восстановительные центры | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать магазины товаров первой необходимости. Максимальная торговая площадь торговых объектов, не связанных с медицинскими учреждениями – 250 м2 |
|  | Объекты культового назначения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |

### ЦС-2. Зона размещения объктов культового назначения

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1. | Объекты религиозного назначения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1. | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| 2. | Зелёные насаждения |  |
| 3. | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
| Условно разрешённые виды использования - не установлены |

### ЦС-3. Зона размещения объектов рыночной торговли

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Рынки, объекты оптовой, мелкооптовой торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка объектов оптовой, мелкооптовой торговли – 80%. Максимальный процент застройки в границах земельного участка розничного рынка – 50%. 5. На территории рынков для торговли и оказания прочих услуг должны использоваться капитальные здания, строения, сооружения. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 6 | Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
| 8 | Пункты охраны общественного порядка | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, могут быть встроенными и встроенно-пристроенными в первые этажи зданий иных видов разрешенного использования. |
|  | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения, пункты приёма вторсырья |  |
|  | Объекты складского назначения различного профиля | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Общественные туалеты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Общественные туалеты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, могут быть встроенными и встроенно-пристроенными в первые этажи зданий иных видов разрешенного использования. 6. Общественные туалеты следует располагать на расстоянии не менее 50 м от мест торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Потребное число машино-мест – 1 место на 1 торговое место или 1 место на 10 м2 торговой площади. При размере торговой площади до 1000 м2 число машино-мест составляет 25 мест на 50 торговых мест. 6. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
| Условно разрешённые виды использования – не установлены |

### ЦС-4. Зона размещения объектов социальной защиты

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1. | Объекты социальной защиты населения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки зданий, строений, сооружений в границах земельных участков центров социального обслуживания населения – 80%. Максимальный процент застройки зданий, строений, сооружений в границах земельных участков иных видов разрешенного использования – 50%. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1. | Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала, хозяйственные постройки, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| 2. | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
| Условно разрешённые виды использования – не установлены |

## Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

### П-1. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса опасности | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 5. Размер санитарно-защитной зоны: - 100 м – для предприятий IV класса опасности; - 50 м – для предприятий V класса опасности. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты и сооружения связи |  |
| 6 | Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещение только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, связанные с работой предприятий. |
|  | Объекты пожарной охраны, площадки для размещения противопожарной техники | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий – 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
|  | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещение только объектов, связанных с функционированием предприятия, обеспечением производственного процесса или обслуживанием персонала. |
|  | Ветеринарные пункты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли |  |
|  | Объекты бытового обслуживания населения |  |
|  | Автостоянки открытого и закрытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 6. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. |
|  | Предприятия автосервиса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты автомобильного транспорта |  |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения для работников предприятий |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Зелёные насаждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Рынки промышленных товаров | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. |
| 23 | Пункты оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |

### П-2. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| 2. | Автостоянки открытого и закрытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 6. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Зелёные насаждения специального назначения |  |
| Условно разрешённые виды использования – не установлены |

### П-3. Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Объекты автомобильного транспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты водного транспорта |  |
|  | Объекты железнодорожного транспорта |  |
|  | Автостоянки открытого и закрытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 6. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. |
|  | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Зелёные насаждения |  |
| Условно разрешённые виды использования – не установлены |

## Статья 5. Рекреационные зоны

### Р-1. Зелёные насаждения рекреационного назначения

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Объекты рекреации и туризма |  |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка парка – 7%, бульвара – 5%. 5. Соотношение элементов территории: - зелёные насаждения и водоёмы – не менее 70%; - аллеи, дорожки, в т.ч. велосипедные, площадки – 20-25%; - здания и сооружения – 5-7%. |
|  | Пляжи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Размер территории речного, озёрного пляжа на 1 взрослого посетителя – 8 м2, на 1 ребёнка – 4 м2; минимальная протяжённость береговой полосы – 0,25 м на 1 посетителя. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Допускается размещение инженерных коммуникаций и сооружений, необходимых для их функционирования. |
|  | Общественные туалеты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Общественные туалеты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, могут быть встроенными и встроенно-пристроенными в первые этажи зданий иных видов разрешенного использования. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок для отдыха детей – не менее 12 м. 6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок для отдыха взрослых – не менее 12 м. 7. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до спортивных площадок – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. 8. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок для мусоросборников – не менее 20 м. |
|  | Площадки для отдыха детей |  |
|  | Площадки для отдыха взрослых |  |
|  | Спортивные площадки |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. 6. Размещение производится по периметру зелёной зоны. Размещение в глубине зелёной зоны запрещено. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий – 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
|  | Площадки для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит ограничению. 5. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 40 м. |
|  | Пункты оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Допускается размещать отдельно стоящие бани и сауны для обслуживания занимающихся спортом. |
|  | Объекты культуры и искусства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Развлекательные объекты |  |
|  | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Максимальное число посадочных мест – 150. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |

### Р-2. Сохраняемые природные ландшафты

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Зелёные насаждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 2%. 5. Состав зоны природных ландшафтов: - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы - 93 – 97%. - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки - 2 – 5%. - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2%. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Допускается размещение инженерных коммуникаций и сооружений, необходимых для их функционирования. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для отдыха детей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит ограничению. |
|  | Площадки для отдыха взрослых |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Объекты общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. 5. Максимальное число посадочных мест на 1 объект – 150. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков (красной линии) – 3 м. 3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |
|  | Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий – 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
|  | Площадки для выгула собак | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 40 м. |
|  | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Лечебно-оздоровительные объекты |  |
|  | Объекты рекреации и туризма |  |
|  | Садоводства | 1. Минимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства – 400 м2. Максимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства – 1500 м2. 2. Минимальный отступ индивидуального жилого дома (садового дома) от границ земельного участка – 3 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 3. Предельное количество этажей индивидуального жилого дома – 3. Предельное количество этажей садового дома – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 5. Расстояния между домами принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. |
|  | Личное подсобное хозяйство |  |
|  | Пляжи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Размер территории речного, озёрного пляжа на 1 взрослого посетителя – 8 м2, на 1 ребёнка – 4 м2; минимальная протяжённость береговой полосы – 0,25 м на 1 посетителя. |

## Статья 6. Зоны сельскохозяйственного использования

### СХ-1. Зона садоводств, огородничества

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Садоводства | 1. Минимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства – 400 м2. Максимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства – 1500 м2. 2. Минимальный отступ индивидуального жилого дома (садового дома) от границ земельного участка – 3 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 3. Предельное количество этажей индивидуального жилого дома – 3. Предельное количество этажей садового дома – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 5. Расстояния между домами принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. |
|  | Личное подсобное хозяйство |  |
|  | Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий – 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Расстояние от площадок для мусоросборников до границ участков (садовых, огородных, для ведения личного подсобного хозяйства) – не менее 20 м и не более 100 м. |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования и условно разрешённых видов использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Индивидуальные жилые дома | 1. Минимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства – 400 м2. Максимальный размер земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района и (или) государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства – 1500 м2. 2. Минимальный отступ индивидуального жилого дома от границ земельного участка – 3 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 3. Предельное количество этажей индивидуального жилого дома – 3. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 5. Расстояния между домами принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. |

## Статья 7. Зоны специального назначения

### С-1. Зона размещения кладбищ

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Кладбища | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий – 6 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению.. 5. Площадь мест захоронения должна быть не менее 70% общей площади кладбища. 6. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории. 7. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Автостоянки открытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Условно разрешённые виды использования - не установлены |

## Статья 8. Зоны военных и режимных объектов

### РО. Зона военных и режимных объектов

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Военные и режимные объекты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Административные здания |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
|  | Зелёные насаждения |  |
|  | Автостоянки открытого и закрытого типа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – не подлежит ограничению. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. 5. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м2, в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м2. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных видов разрешённого использования | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не подлежат ограничению. 2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков – 3 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат ограничению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит ограничению. |
| Условно разрешённые виды использования – не установлены |

## Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территории

  - Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны и зоны регулирования застройки памятника архитектуры и градостроительства  федерального значения (Никольская церковь);

- Применительно к зонам с особыми условиями использования территории градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

- В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория  с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия  загрязнения на атмосферный воздух  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

- СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.

- Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания,  разрабатывается проект санитарно-защитной зоны. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и (или) группы промышленных объектов и производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

- Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

- Проект санитарно-защитной зоны, использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, техническими регламентами.

###### Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается: | Допускается: |
| --- | --- |
| жилая застройка, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективные или индивидуальные садово-огородные участки; другие территории с нормативными показателями качества среды обитания; спортивные сооружения; детские площадки, образовательные и детские учреждения; лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани; прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели; гостиницы; гаражи; площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации; ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

- В соответствии с водным законодательством водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные  ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Согласно водному законодательству, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования, шириной 20 м, а для каналов, а также рек, ручьев протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

###### Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос

| Запрещается: | Допускается: |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытые; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; проведение рубок главного пользования | озеленение, благоустройство рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения |
| Водоохранная зона: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытые; проведение рубок главного пользования |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (поверхностных и подземных) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Организация зоны санитарной охраны осуществляется в соответствии с проектом, разрабатываемым в соответствии с действующими санитарными правилами.

###### Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается: | Допускается: |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; выпуск любых стоков; размещение жилых и хозбытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; купание, стирка белья, водопой скота | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока на очистные сооружения; реконструкция, строительство, ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для функционирования источника водоснабжения |

Памятник архитектуры и градостроительства федерального значения (Никольская церковь)

К памятникам архитектуры и градостроительства федерального значения относится Никольская церковь, расположенная в селе Ковда. Для памятника установлена охранная зона (50*100м) и зона регулирования застройки, которая распространяется на всю территорию села. Регламенты для этих зон не установлены.

## Статья 10. Градостроительное регулирование на основе градостроительного зонирования и градостроительных регламентов

      - Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о территориальном планировании. Основным документом, фиксирующим долгосрочные решения по развитию муниципального образования городское поселение Зеленоборский, является генеральный план. Правила, как муниципальный  правовой акт – документ не территориального планирования, а документ правового регулирования отношений в сфере использования и строительного развития недвижимости.

      - Как местный нормативный правовой акт, Правила регламентируют и регулируют сегодняшние права собственников на использование недвижимости.

      - Разработка карты градостроительного зонирования как части нормативного акта местного самоуправления для целей градостроительного регулирования осуществляется на основе трех взаимосвязанных требований:

- максимально точного отражения существующих, документально зафиксированных прав собственников, пользователей  на использование принадлежащих им земельных участков и другой недвижимости;

- принятия градостроительных регламентов и зон их действия на основе текущих тенденций развития экономики, сообщества и недвижимости;

- решения, закладываемые в Правила, должны учитывать долгосрочные цели развития,  зафиксированные в документах территориального планирования, и служить механизмом их реализации.

      - На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

      - Суть градостроительного зонирования заключается в том, что списки разрешенного использования включают те виды деятельности, которые не конфликтуют между собой, не нарушают интересов соседства и не приводят к снижению стоимости соседской недвижимости или к осложнению деятельности на соседнем участке.

      - Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право по своему усмотрению выбирать и менять виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Структура и состав видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский

|  | Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Зеленоборский |
| --- | --- |
| № п/п | Вид разрешенного использования | Состав вида разрешённого использования |
| 1 | Автостоянки закрытого и открытого типа | Автостоянки закрытого типа – боксовые автостоянки для хранения индивидуальных легковых автомобилей; автостоянки открытого типа – открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей. |
| 2 | Административные здания | Административные здания органов местного самоуправления - здания структурных подразделений администрации муниципального образования; административные здания, не связанные с местным самоуправлением – администрации предприятий, коммерческих учреждений – рынков, гостиниц, медицины, инженерных служб, прочих объектов; здания объектов социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг - объекты пенсионного обеспечения, органы опеки и попечительства, прочие подобные объекты; офисные здания - здания офисного назначения различного профиля; прочие подобные объекты. |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Поликлиники, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, стоматологические кабинеты, кабинеты практикующих врачей, молочные кухни, прочие подобные объекты. |
| 4 | Аптеки | Аптеки государственные и частные. |
| 5 | Больницы | Медицинские учреждения различного профиля со стационарами – родильные дома, больницы восстановительного лечения, детские больницы, инфекционные больницы, госпитали, лаборатории, морги, прочие подобные объекты. |
| 6 | Ветеринарные пункты | Без содержания животных и с содержанием животных (ветлечебницы). |
| 7 | Военные и режимные объекты | Военные объекты, центр временного содержания несовершеннолетних, прочие подобные объекты. |
| 8 | Гостиницы | Гостиницы, мотели, отели, прочие подобные объекты. |
| 9 | Здания кредитно-финансовых организаций | Здания банков, структурных подразделений сберегательного банка Российской Федерации, обменных пунктов, прочих подобных объектов. |
| 10 | Зеленые насаждения общего пользования | Парки, скверы, бульвары, аллеи. |
| 11 | Индивидуальные жилые дома | Объекты индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящие жилые дома с придомовыми участками, предназначенные для проживания одной семьи. |
| 12 | Кладбища | Кладбища, кладбища домашних животных, захоронения, прочие подобные объекты. |
| 13 | Компьютерные информационные центры | Интернет-кафе, информационные центры, прочие подобные объекты. |
| 14 | Лечебно-оздоровительные объекты | Пансионаты, санатории, санатории-профилактории, дома отдыха, прочие подобные объекты. |
| 15 | Личное подсобное хозяйство | Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. |
| 16 | Малоэтажные жилые дома | Жилые дома до 3 этажей. |
| 17 | Многоэтажные жилые дома | Жилые дома до 5 этажей. |
| 18 | Многофункциональные объекты | Торговые, развлекательные, выставочные комплексы, многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями, прочие подобные объекты. |
| 19 | Общежития | Здания различной этажности, выполняющие функции общежитий – студенческих, для профессорско-преподавательского состава, для медицинских работников, прочие ведомственные общежития, семейные общежития, рабочие общежития и прочие подобные объекты. |
| 20 | Объекты культуры и искусства | Архивы, дома творчества, библиотеки, читальные залы, клубные учреждения, кружки по интересам и прочие подобные объекты. |
| 21 | Объекты детского дошкольного воспитания | Детские сады, ясли, прочие подобные объекты. |
| 22 | Объекты начального и среднего общего образования | Общеобразовательные школы, прочие подобные объекты. |
| 23 | Объекты дополнительного образования детей | Дома детского творчества, кружки, прочие подобные объекты. |
| 24 | Объекты социальной защиты населения | Центры социального обслуживания населения, приюты, дома-интернаты, дома малютки, дома престарелых, прочие подобные объекты. |
| 25 | Объекты бытового обслуживания населения | Фабрики-прачечные и химчистки, дома быта, проката, моды, ломбарды, банно-оздоровительные комплексы, объекты по оказанию обрядовых услуг (свадеб, бюро похоронного обслуживания), комбинаты бытового обслуживания, прочие центры обслуживания населения; приемные пункты прачечных и химчисток; ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, фотоателье, фотолаборатории; косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты; бани, сауны, банно-прачечные комбинаты; приюты для животных; прочие объекты периодического и повседневного обслуживания населения. |
| 26 | Объекты общественного питания | Рестораны, бары, кафе, закусочные, прочие подобные объекты. |
| 27 | Объекты розничной торговли | Крупные торговые комплексы - торговые центры, супермаркеты, гипермаркеты, универмаги; предприятия розничной торговли - магазины продовольственных, непродовольственных товаров, товаров первой необходимости, прочие подобные объекты. |
| 28 | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | Магазины и магазины-склады оптовой и мелкооптовой торговли, прочие подобные объекты. |
| 29 | Объекты пожарной охраны | Пожарные части, пожарные депо. |
| 30 | Объекты рекреации и туризма | Кемпинги, палаточные туристско-оздоровительные лагеря, туристские базы, дома охотников и рыболовов, места для проведения массовых мероприятий, прочие подобные объекты. |
| 31 | Объекты, необходимые для осуществления производственной деятельности | Учебные корпуса, специализированные магазины от предприятий, административные корпуса, прочие подобные объекты, обеспечивающие работу предприятий. |
| 32 | Объекты переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов | Полигоны ТБО, скотомогильники, оборудованные свалки, снегосвалки, прочие подобные объекты. |
| 33 | Объекты автомобильного транспорта | Автостанции, автотранспортные предприятия, автобусные парки, прочие подобные объекты. |
| 34 | Объекты железнодорожного транспорта | Железнодорожные станции, сортировочные станции, прочие подобные объекты. |
| 35 | Объекты водного транспорта | Причалы, пристани, лодочные гаражи, прочие подобные объекты. |
| 36 | Объекты инженерно-технического обеспечения | Головные сооружения водоснабжения, водозаборные сооружения, насосные станции 1 и 2 подъёма, очистные сооружения канализации, теплоцентры, котельные, гидротехнические, сооружения для рекультивации территории, канализационные насосные станции, электростанции и подстанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, распределительные подстанции, установки очистки газа, пункты наполнения баллонов, противоэрозионные сооружения, опоры линий электропередач, прочие подобные объекты. |
| 37 | Объекты и сооружения связи | Телеграф, почтамт, переговорный пункт, отделение перевозки грузов почты, АТС, телефонные подстанции, отделения Почты России, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, вышки сотовой связи, прочие подобные объекты. |
| 38 | Объекты религиозного назначения | Церкви, часовни, мечети и т.п. |
| 39 | Огородничества |  |
| 40 | Общественные туалеты |  |
| 41 | Пляжи | Набережные, пляжи, объекты для обслуживания пляжей, водные спасательные станции, прочие подобные объекты. |
| 42 | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности | Предприятия, у которых размер санитарно-защитной зоны не превышает 100м. |
| 43 | Предприятия автосервиса | Авторемонтные и автосервисные предприятия, автомойки, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, прочие подобные объекты. |
| 44 | Пункты оказания первой медицинской помощи | Травмпункты, прочие пункты оказания первой медицинской помощи. |
| 45 | Пункты охраны общественного порядка | Участковые пункты и отделения полиции, отделения ГИБДД, прочие подобные объекты. |
| 46 | Развлекательные объекты | Танцевальные залы, дискотеки, прочие объекты, функционирование которых связано с повышенным шумом, сложными санитарно-гигиеническими условиями, ежедневными массовыми посещениями, объекты, имеющие установленные санитарно-защитные зоны. |
| 47 | Рынки | Рынки продовольственные и непродовольственные, сельскохозяйственные, крытые и открытые, ярмарки, торговые ряды, прочие подобные объекты. |
| 48 | Садоводства | Садоводческие объединения, садоводства. |
| 49 | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах | Лодочные станции, лыжные спортивные базы, комплексы открытых плоскостных спортивных сооружений, некапитальные строения и инфраструктура для отдыха, прочие подобные объекты. |
| 50 | Станции скорой помощи |  |
| 51 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Стадионы, спортивно-оздоровительные комплексы, клубы, детские и юношеские спортивные школы, плавательные бассейны, хоккейные площадки, теннисные корты, спортивные залы, катки, спортивные площадки, прочие подобные объекты. |