ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: городское поселение Зеленоборский

Кандалакшского района

Мурманской    области

Шифр:      №4 от 21 июля  2008года

Разработка генерального плана,

правил землепользования и застройки

муниципального образования

городское поселение Зеленоборский

Кандалакшского района Мурманской области

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения Зеленоборский и проекта планировки жилой зоны центральной части п.г.т. Зеленоборский

Генеральный директор

канд. техн. наук				                                            А.Д. Лаппо

Директор по производству                                                        Н.М. Сидоренко

Юрист                                                                                            А.К.Щукин

Руководитель проекта					              И.Б. Евплова

2009 г.

Состав проекта:

Пояснительные записки

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный план. Проект планировки центральной части п.г.т. Зеленоборский |  |
| I | Положение о территориальном планировании |  |
| II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения Зеленоборский и проекта планировки жилой зоны центральной части п.г.т. Зеленоборский |  |
| III | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |
|  | Правила землепользования и застройки |  |
| I | Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений |  |
| II | Градостроительные регламенты |  |
| III | Перечень координат характерных точек границ территориальных эон |  |

Графические материалы

| Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план городского поселения Зеленоборский |
| Современное использование территории | 1:100 000 |  |
| Комплексная оценка территории | 1:100 000 |  |
| Основной чертёж | 1:100 000 |  |
| Ситуационная схема ИТМ ГО и ЧС | 1:200 000 | ДСП |
| Схема ИТМ ГО и ЧС | 1:100 000 | ДСП |
| п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа |
| Современное использование территории | 1:5 000 |  |
| Комплексная оценка территории | 1:5 000 |  |
| Транспортная инфраструктура | 1:5 000 |  |
| Основной чертёж | 1:5 000 |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения | 1:5 000 | ДСП |
| Схема теплоснабжения и газоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
| Схема электроснабжения | 1:5000 | ДСП |
| Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 | ДСП |
| н.п. Лесозаводский |
| Современное использование и комплексная оценка территории | 1:5 000 |  |
| Транспортная инфраструктура | 1:5 000 |  |
| Основной чертёж | 1:5 000 |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения | 1:5 000 | ДСП |
| Схема газоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
| Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 | ДСП |
| Село Ковда |
| Современное использование и комплексная оценка территории | 1:5 000 |  |
| Транспортная инфраструктура | 1:5 000 |  |
| Основной чертёж | 1:5 000 |  |
| Схема газоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
| Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 | ДСП |
| Проект планировки жилой зоны центральной части п.г.т. Зеленоборский |
| Основной чертёж | 1:2 000 |  |
| Транспортная инфраструктура | 1:2 000 |  |
| Разбивочный чертёж красных линий | 1:2 000 |  |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2 000 |  |
| Схема водоснабжения и водоотведения | 1:2 000 | ДСП |
| Схема теплоснабжения и газоснабжения | 1:2 000 | ДСП |
| Схема электроснабжения и связи | 1:2 000 | ДСП |
| Правила землепользования и застройки |
| Карта градостроительного зонирования п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | 1:5 000 |  |
| Карта градостроительного зонирования н.п. Лесозаводский | 1:5 000 |  |
| Карта градостроительного зонирования с. Ковда | 1:5 000 |  |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Отдел градостроительной экологии и территориального проектирования

Начальник отдела                                                                                                      И.Б. Евплова

Ведущий архитектор                                                                                          М.П. Карабанова

Главный специалист                                                                                       Т.А. Полковенкова

Ведущий инженер-экономист                                                                              Т.А. Салангина

Ведущий инженер                                                                                                  М.В. Нефедова

Главный специалист                                                                                              Н.В. Чистякова

Отдел инженерного оборудования

Начальник отдела                                                                                                     М.М. Амиров

Зам. начальника отдела                                                                                           С.Г.Анисимов

ГИП                                                                                                                           А.Н. Ерецкий

Инженер II категории                                                                                                   Э.С. Ковях

Инженер I категории                                                                                               Н.И. Соболева

Инженер I категории                                                                                                  О.Н. Харина

Начальник группы                                                                                                  М.В. Андреева

Содержание

Введение	7

1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	9

1.1. Общие сведения о городском поселении	9

1.2. Природные условия и ресурсы	11

1.2.1. Климатическая характеристика	11

1.2.2. Рельеф	13

1.2.3. Геологическое строение	13

1.2.4. Полезные ископаемые	16

1.2.5. Гидрология и ресурсы поверхностных вод	19

1.2.6. Ихтиофауна	23

1.3. Современное использование земель муниципального образования	24

1.4. Функционально-планировочная структура населенного пункта	25

1.5. Экономическая база	29

1.6. Численность населения	30

1.7. Жилищный фонд	32

1.8. Культурно-бытовое обслуживание	37

1.9. Транспортная инфраструктура	42

1.10. Инженерная инфраструктура	48

1.10.1. Водоснабжение	48

1.10.2. Водоотведение	50

1.10.3. Теплоснабжение	51

1.10.4. Газоснабжение	55

1.10.5. Электроснабжение	55

1.10.6. Информатизация и связь	56

1.11. Санитарная очистка территории	57

1.12. Зеленые насаждения	58

1.13. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	59

1.13.1. Атмосферный воздух	59

1.13.2. Поверхностные воды	60

1.13.3. Подземные воды	67

1.13.4. Почвы	70

1.13.5. Радиационная обстановка	70

1.13.6. Электромагнитное загрязнение	72

1.13.7. Акустическое загрязнение	73

1.14. Зоны с особыми условиями использования территории	73

1.14.1. Особо охраняемые природные территории	74

1.14.2. Зоны охраны объектов культурного наследия	83

1.14.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	86

1.14.4. Зоны санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения	89

1.14.5. Санитарно-защитные зоны	92

1.15. Комплексная оценка территории	95

2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	100

2.1. Цели и задачи территориального планирования	100

2.2. Предложения по функционально-планировочной структуре	100

2.3. Экономическая база	106

2.4. Население	108

2.5. Жилищный фонд	110

2.6. Культурно-бытовое обслуживание	119

2.7. Транспортная инфраструктура	125

2.8. Инженерная инфраструктура	128

2.8.1. Водоснабжение	128

2.8.2. Водоотведение	135

2.8.3. Теплоснабжение	139

2.8.4. Газоснабжение	151

2.8.5. Электроснабжение	155

2.8.6. Информатизация и связь	157

2.8.7. Инженерная подготовка территории	157

2.8.8. Вертикальная планировка территории и водоотвод	159

2.9. Санитарная очистка	160

2.10. Озеленение	163

2.11. Охрана окружающей среды	165

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГРАНИЦАМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ	170

4. ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	175

5. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	179

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	181

ПРИЛОЖЕНИЯ	191

# Введение

Генеральный план муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области разработан в соответствии с заданием администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский на разработку градостроительной документации к муниципальному контракту  №4 от 21 июля  2008года.

Исполнитель проекта – ОАО «НИИПГрадостроительства».

В основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация:

      - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

      - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

      - Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г.  № 200-ФЗ;

      - Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

      - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

      - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;

      - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

      - Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ;

      - Закон Мурманской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области» от 10 июля 2007 г. № 867-01-ЗМО;

      - Устав муниципального образования Кандалакшский район;

      - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150);

      - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

      - СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;

      - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

      - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в градостроительной документации на территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

      - СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

      - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

      - СанПиН 1.6.574-96 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»;

      - Приказ МЧС РФ №471 от 29 октября 2001 г. и СП П-112-2001 о разделе ИТМ ГО и ЧС в составе генеральных планов городов.

В соответствии с заданием на проектирование генеральный план городского поселения Зеленоборский выполнен в масштабе 1:100000 на территорию городского поселения Зеленоборский и в масштабе 1:2000 на территорию п.г.т. Зеленоборский  и с. Княжая Губа на цифровых векторных топографических картах в местной системе координат, которые соответствуют действующим нормативным документам Федерального агентства геодезии и картографии Российской Федерации. По согласованию с Заказчиком генеральные планы населённого пункта Лесозаводский и села Ковда разработаны на топографических картах масштаба 1:2000, которые не привязаны к местной системе координат и содержат неполный объем графической и семантической информации.

Генеральный план городского поселения Зеленоборский выполнен в масштабе 1:100000 на территорию поселения, в масштабе 1:5000 на территорию  четырех населенных пунктов, проект планировки жилой зоны центральной части п.г.т.  Зеленоборский выполнен в масштабе 1:2000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных для городского поселения.

Исходный год проектирования 2008 год, расчетный срок – 2025 год, 1 очередь -2015 год.

# 1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Общие сведения о городском поселении

Согласно Закону Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных образований, входящих в его состав» (в редакции закона Мурманской области от 26.10.2007 года № 904-01-ЗМО) городское поселение Зеленоборский входит в состав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области и имеет статус муниципального образования.

Городское поселение Зеленоборский расположено в юго-восточной части района. В его состав входят населенные пункты:

- п.г.т. Зеленоборский,

- с. Княжая Губа,

- н.п. Пояконда,

- ж.д.ст. Ковда,

- н.п. Лесозаводский,

- с. Ковда,

- ж.д.ст. Жемчужная.

Поселок городского типа  Зеленоборский основан в 1951 году в связи со строительством Княжегубской гидроэлектростанции. В настоящее время он входит в Кандалакшский район Мурманской области. Поселение расположено в 30 км южнее Кандалакши, на восточном берегу Ковдозера, недалеко от железнодорожной станции Княжая. Через поселок проходит автодорога федерального значения Санкт-Петербург - Мурманск и Октябрьская железная дорога Санкт-Петербург - Мурманск.

Село Ко́вда  расположено в устье реки того же названия, в 81 км от Кандалакши. Село Ковда — одно из самых старых и больших поселений Кандалакшской губы. В сборнике «Актов Соловецкого монастыря» есть записи о жителях Ковдской волости, относящиеся к 1507—1514 годам. В XV веке Ковда уже была отмечена на картах. В 1905 году она была больше Кандалакши.

В конце XIX – начале XX века Ковда – довольно крупный порт, на рейд которого заходили торговые пароходы со всего Беломорья и из скандинавских стран. Ковда жила в первую очередь за счет красной рыбы (река была семужьей), сельди и дерева. Здесь действовали три лесозавода, расположенные на островах Ковдской губы.

Главная достопримечательность старинного поморского села – деревянная Никольская церковь (XVII в.), памятник северной архитектуры. Комплекс состоит из Никольской церкви, колокольни и ограды. Это единственный в своем роде памятник, сохранившийся не только в Мурманской области, но и во всем Карельском Поморье.

В с.Ковда расположена одна из старейших на Кольском полуострове морская гидрометеорологическая станция, основанная в  1896 году для освещения района в гидрометеорологическом и синоптическом плане, и для обслуживания морского флота, рыбной путины.

Отмечается подтопление территории села в результате сезонных холостых сбросов воды Княжегубского водохранилища (Ковдозеро) на ГЭС-11.

Село Княжая Губа  имеет древнюю историю. В 1574 году оно насчитывало 11 дворов и служило опорным пунктом (дозорозаставом). Люди, проживающие в нём, в определенной мере контролировали водные пути — как морские, так и внутренние от набегов иноземцев.

Населенный пункт Лесозаводский — преобразован в сельский населённый пункт из посёлка городского типа в 1995 году. Населенный пункт Лесозаводский расположен на острове Олений в Кандалакшском заливе Белого моря. В 70-х годах, ввиду того, что остров находился в непосредственной близости от берега, его соединили с материком дамбой, что позволило проложить сюда автомобильную дорогу Поселок был основан в конце XIX века как рабочий посёлок со строительством здесь лесопильного завода. В 1906 завод был самым мощным из аналогичных предприятий на Севере России. На нём были установлены 6 пильных рам, приводимых в движение 4-мя паровыми машинами общей мощностью 258 л.с. В цехах функционировали 13 станков. На заводе работали 70 основных и 215 вспомогательных рабочих.

Завод неоднократно модернизировался и исправно проработал до 90-х годов прошлого столетия. С наступлением экономического кризиса поставки леса прекратились, и производство полностью остановилось. Было предпринято несколько попыток восстановить это предприятие, но тщетно. Летом 2003 года от неосторожного обращения с огнём лесопильный завод сгорел.

В настоящее время в н.п. Лесозаводский промышленных предприятий нет.

Населенный пункт Поя́конда — станция Октябрьской железной дороги. Расположен на Ругозёрской губе Белого моря. Место рождения писателя Венедикта Ерофеева.

Своё название Пояконда получил от саамского слова "Паяканда", что означает - самый край (залива). Оно известно с 1563 г. Как минимум, до XVII века огромная губа, в глубине которой стоит н.п. Пояконда, так и называлась: Паяконда губа. Современное же ее название – губа Ругозерская, по имени ближнего оз. Ругозера.

В 1916 году открылось сквозное движение поездов от Петрозаводска до Мурмана. Вступила в строй действующих железнодорожная станция Пояконда. Сейчас никаких промышленных предприятий в Пояконде нет. Недалеко от Пояконды на берегу Кандалакшского залива расположена знаменитая Беломорская биологическая станция МГУ.

## 1.2. Природные условия и ресурсы

### 1.2.1. Климатическая характеристика

Городское поселение Зеленоборский  расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата.

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России поселение  приурочено к району – П, подрайону – П А.

Климат территории морской с мягкой продолжительной зимой и прохладным коротким летом.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Кандалакша на основании СНиП 23-01-99 в таблицах 1.2.1-1, 1.2.1-2, 1.2.1-3.

Таблица 1.2.1-1 - Климатическая характеристика по метеостанции Кандалакша

| №№ п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -38 -34 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -30 |
| 3 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, (С, | -44 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 8,2 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С, | 184 -7,4( |
|  | ( 8(С, | 266 -3,9 |
|  | ( 10(С, | 286 -3,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 132 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | С |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,7 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С, | 3,7 |
| II. Климатические параметры теплого периода года |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 15,8 21,1 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 19,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 31 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 8,8 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 357 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 51 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | ЮВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Таблица 1.2.1-2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (градусы (С)

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,8 | -12,1 | -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7.1 | 1,1 | -4,2 | -8,5 | 0,4 |

Таблица 1.2.1-3 - Повторяемость направлений ветра (проценты)

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 22 | 8 | 5 | 30 | 26 | 0 | 3 | 6 |
| Февраль | 29 | 6 | 2 | 19 | 28 | 6 | 1 | 9 |
| Март | 48 | 5 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 16 |
| Апрель | 29 | 10 | 5 | 11 | 22 | 6 | 4 | 13 |
| Май | 20 | 9 | 6 | 13 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| Июнь | 20 | 8 | 1 | 15 | 34 | 7 | 6 | 9 |
| Июль | 23 | 13 | 2 | 12 | 31 | 7 | 5 | 7 |
| Август | 23 | 10 | 1 | 15 | 31 | 6 | 5 | 9 |
| Сентябрь | 20 | 4 | 1 | 12 | 34 | 9 | 9 | 11 |
| Октябрь | 15 | 5 | 2 | 12 | 35 | 10 | 5 | 16 |
| Ноябрь | 22 | 7 | 5 | 16 | 32 | 6 | 4 | 8 |
| Декабрь | 54 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| год | 27 | 8 | 3 | 14 | 27 | 6 | 5 | 10 |

Территория проектирования находится под влиянием арктического и умеренного морского воздуха Атлантики, приносящего с собой муссонные ветры. Климат является переходным от морского к континентальному с часто повторяющимися циклонами, которые зимой сопровождаются оттепелями. По классификации климатов регион занимает восточную часть  Атлантико-арктической области Умеренного пояса. Область характеризуется как избыточно влажная и умеренно теплая: суммарная солнечная радиация составляет здесь 75-80 ккал/см2 в год.

### 1.2.2. Рельеф

Территория проектирования относится к Западной провинции. Рельеф представляет собой низкогорье с понижением на восток. Общий характер рельефа расчлененный, материковая часть местами имеет гористый характер. На крайнем юге гористый район переходит в Ковдорскую впадину с окружающими ее низменностями. В пределах Ковдорской низины расположено Княжегубское (Ковдорское) водохранилище.

Геологическое строение и сложные тектонические структуры кристаллического фундамента находят отражение в современном рельефе, определяя его основные черты. Денудационно-тектонические формы рельефа, сложенные кристаллическими породами различного возраста составляют неотъемлемую специфику Кольского полуострова и всей географической страны.

На территории района архейские породы Балтийского щита - граниты, гнейсы, диабазы - прикрыты тонким слоем осадочных пород и нередко выходят на дневную поверхность. С нижнепалеозойского времени щит не покрывался морем, здесь преобладали процессы разрушения. Мощные ледники выпахали осадочные породы, сгладили возвышающиеся обнажения материнских пород и оставили массу моренного материала. Генетически рельеф территории проектирования составляют денудационно-тектонические  формы рельефа, представленные низкими (400-700 м) глыбовыми горами и грядово-холмистым рельефом (200-300 м).

### 1.2.3. Геологическое строение

Территория городского поселения Зеленоборский расположена на северо-восточной окраине Балтийского кристаллического щита, который представляет собой древнейшую структуру, сложенную преимущественно метаморфическими породами архейского и раннепротерозойского возраста и отдельными интрузивными массивами различного возраста. Кристаллические породы архея и протерозоя почти повсеместно перекрыты четвертичными отложениями.

В составе четвертичных отложений выделяются следующие генетические разности: ледниковые, водно-ледниковые, озерные, морские, аллювиальные и болотные.

Ледниковые отложения (морена) залегают непосредственно на коренных породах и имеют практически повсеместное распространение. На значительной части территории морена залегает с поверхности под почвенно-растительным слоем или болотными отложениями. Литологически морена представляет собой валунно-гравийно-галечные отложения, заполнителем служит мелкий песок с большим содержанием пылеватых фракций.

Для моренных отложений характерно отсутствие слоистости и отсортированности зерен. Крупнообломочный материал представлен обломками гранитов, гранито-гнейсов и т.д.

Мощность морены не превышает 0,5 м на вершинах и склонах холмов, а в понижениях между ними достигает 15 м и более.

На пониженных участках встречаются озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения. Представлены они песками гравелистыми с прослоями пылеватого песка и гравия, с включением гальки и валунов. В толще песков могут быть встречены линзы супесей и суглинков.

Морские образования имеют широкое распространение вдоль побережья Кандалакшского залива. Они характеризуются значительной фациальной изменчивостью литологического состава, как в вертикальном разрезе, так и в горизонтальном направлении. В верхней части разреза, как правило, преобладают суглинки с тонкими прослоями песка пылеватого, супеси и пески пылеватые. Вниз по разрезу крупность песков увеличивается от мелких до гравелистых. В нижней части разреза залегают гравийные грунты с песчаным заполнителем.

Мощность морских отложений изменяется от 0,5 до 10,0 м. По мере приближения к Кандалакшскому заливу пески сменяются иловатыми глинами, суглинками и илами.

Озерные отложения имеют ограниченное распространение в виде узких полос по берегам озер. Они представлены слоистыми песками с гравием и галькой и иловатыми супесями. Мощность отложений невелика - до 1,0-1,5 м.

Аллювиальные образования имеют также очень ограниченное распространение, слагая русла рек. В их составе преобладают гравий, галька и валуны. Заполнителем служат пески и супеси. Мощность образований 1,0-2,0 м.

Болотные отложения занимают обширные площади в понижениях рельефа. Это торф различной степени разложения, илы, иловатые глины и суглинки. Мощность болотных отложений  0,2-3,0 м.

Почвенно-растительный слой развит на отдельных участках с поверхности и имеет мощность от 0,1 до 0,2 м.

На территории проектирования широко распространен процесс заболачивания, который отмечается в пределах равнинных слабо дренированных поверхностей, а также на участках сильно расчлененного рельефа. Определяющими факторами проявления заболачивания являются геоморфологические и климатические особенности территории. В сильно расчлененных местностях наличие замкнутых понижений, значительное количество осадков при малой испаряемости, а также низкая водопроницаемость пород, создают условия для накопления большого количества влаги в приповерхностном почвенном слое и на поверхности замкнутых котловин. Также немаловажную роль играют грунтовые воды, питающие торфяники низинных и переходных болот. Низинные болота расположены по берегам озер. Переходные болота развиты в пределах волнистых и грядовых поверхностей, на склонах и в основании которых происходит разгрузка подземных вод и создаются условия избыточного увлажнения.

Процессы речной эрозии проявляются в разрушении берегов рек и крупных ручьев в период половодий, когда скорость и расход рек увеличиваются в 20-40 раз. Процессам разрушения подвергаются рыхлые отложения склона долины и растительность. На реках равнинной территории боковая эрозия почти не проявляется.

Процессы озерной абразии проявлены на небольших по площади участках оз. Ковдозеро.

Инженерно-геологическая характеристика п.г.т.Зеленоборский

Инженерно-геологическая характеристика территории п.г.т. Зеленоборский приведена по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных Мурманской геологической экспедицией и МО «МурманскТИСИЗ» в разные периоды под жилые и инженерные объекты.

В геоморфологическом отношении территория поселка приурочена преимущественно к аккумулятивной ледниковой и водно-ледниковой равнине с холмистым мелкорасчлененным рельефом и отдельными скальными возвышенностями.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие кристаллические горные породы архейского и протерозой-архейского возраста. На склонах и у подножья скальных возвышенностей залегает прерывистый чехол верхнечетвертичных ледниковых, водно-ледниковых отложений. Положительные формы рельефа сложены скальными грунтами, которые в виде обнажений выходят на дневную поверхность. Распадки и ложбины заполнены современными болотными отложениями.

Геолого-литологическое строение территории обусловлено широким развитием кристаллических горных пород, на которых с угловым несогласием залегают верхнечетвертичные ледниковые, флювиогляциальные отложения и современные образования (насыпные грунты, торф).

На значительной части застроенной территории п.г.т. Зеленоборский распространены техногенные насыпные грунты, которые сформированы в результате проведения вертикальной планировки строительных площадок, прокладки инженерных сетей, отсыпки дорог. В их составе преобладают песчаные разновидности грунтов, в подчиненном отношении присутствуют крупнообломочные грунты с валунами и галькой, щебнем гранитоидных пород. Мощность насыпных грунтов на разных участках изменяется от 0,6 до 5,5 м.

На незастроенной территории с поверхности развит почвенно-растительный слой с корнями деревьев и кустарников мощностью 0,1-0,3 м.

Болотные отложения распространены в низинах, распадках и представлены торфом слабой и средней степени разложения, с корнями деревьев и кустарников, местами с прослоями ила. Мощность торфа от 0,3 до 4,5 м.

Водно-ледниковые отложения верхнечетвертичного возраста распространены на склонах и у подножья холмов, представлены суглинками, супесями, песками мелкими, гравийными грунтами плотного, среднеплотного сложения. Содержание крупнообломочного материала варьирует в широких пределах: от 5-10% в песках до 50-60 % в гравийных грунтах. Обладают слабопучинистыми свойствами.

Верхнечетвертичные моренные отложения, вскрытые на равнинных участках, представлены мореной плотного сложения – песками гравелистыми с линзами песков пылеватых, с включением валунов до 10 %, гальки, гравия до 15-25 %. Являются слабопучинистыми и пучинистыми. Вскрытая мощность -0,2 -2,1 м.

Архейские кристаллические горные породы – скальные грунты слагают основной объем геологического разреза. На значительной части территории они выходят на дневную поверхность.

Архейские породы представлены кварц-биотит-амфиболовыми гнейсами, гранито-гнейсами крупно- и среднезернистыми. Порода трещиноватая, в кровле (до 0,6 м) затронутая процессами выветривания.  Вскрытая мощность 1,5-2,7 м.

На рассматриваемой территории вскрыты два водоносных горизонта:

- верховодка в насыпных грунтах и болотных образованиях на глубине 0,0-1,5 м,

- грунтовые воды в четвертичных отложениях на глубине 0,6-2,4 м, водовмещающие породы – верхнечетвертичные песчаные и крупнообломочные отложения.

Грунтовые воды относятся к открытому типу, безнапорные. Оба горизонта гидравлически связаны между собой. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет поверхностных вод. Разгрузка по водоупорным плоскостям осуществляется в долину реки и озеро.

В паводковый период возможно повышение уровня грунтовых вод в пониженных участках рельефа до дневной поверхности.

По химическому составу преобладают воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые 1 типа. Грунтовые воды слабо агрессивны по отношению к бетону W4.

Надежным основанием для фундаментов зданий и сооружений могут служить кристаллические породы архейского возраста. Использование в качестве основания фундаментов водно-ледниковых и моренных песчаных отложений, обладающих пучинистыми свойствами, рекомендуется после проведения опытных работ по определению их несущих свойств.

### 1.2.4. Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база городского поселения Зеленоборский представлена  месторождениями мусковита, диатомита, общераспространенных полезных ископаемых и проявлениями редких и благородных металлов.

На территории городского поселения Зеленоборский имеется резервное месторождение мусковита «Княжая» (8 км к югу по ж.д., северо-западнее оз.Гангос с запасами 80 т заб.сырца). Проявления палладия и платины «Глубокий» находится в стадии разведки, относится к распределённому фонду.

Из общераспространенных полезных ископаемых:

- Рудопроявления диатомитов (кристобалит-опаловое сырье) «Малое Щучье», «Озеро Щучье», «Рыжк-озеро», «Калинкино озеро» и «Гангос-озеро», приуроченные к одноименным озерам, в настоящее время не разрабатываемые.

- Месторождение облицовочного камня (габбро-норит) Кюля-Воара расположено в 9 км на юг от ж.д. станции Княжая, между оз.Серяк и Ковдозерским водохранилищем. Месторождение выставлено на аукцион для выдачи лицензии с целью добычи облицовочного камня, сроком на 20 лет. Подготовленные для освоения запасы утверждены и составляют 296,5 тыс. м3, кроме того, оценены запасы в количестве 1012 тыс. м3, которые требуют доизучения. Месторождение облицовочного камня (габбро-норит) «Никитович», запасы составляют 122,5 тыс. м3. Месторождение облицовочного камня (гранит) «Винга», запасы составляют  224,2 тыс. м3 (государственный резерв).

- Рудопроявление облицовочного камня «Тридцатка», расположенное в 5 км южнее ст.Княжая по грунтовой дороге. Изучено на облицовочный камень, имеет повышенную трещиноватость, габбро-нориты и перидотиты мелкоблочные. Могут быть использованы как сырье на строительный камень. Запасы не утверждались.

- Месторождение валунно-гравийно-песчаных отложений «Ковдинское» утратило промышленное значение.

- Месторождения песчано-гравийных отложений: «Лесозаводский, «Тридцатка», «Поякондский».

Ниже представлена характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых, зарегистрированных на территории Кандалакшского района, предоставленная управлением по недропользованию по Мурманской области и комитетом природопользования и экологии Мурманской области.

Таблица 1.2.4-1 - Месторождения полезных ископаемых

| №№ п/п | Название объекта | Полезное ископаемое | Запасы 01.01.2008 | Статус участка | Степень освоения | Географические координаты центра объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Княжая | мусковит | А+В+ С1=80т С2=83т. | нераспределённый фонд | государственный резерв | 66°47’с.ш.32°25’в.д. |
|  | Калинкино озеро | диатомит |  |  | утратившие промышленное значение | 66°50’с.ш.32°12’в.д. |
|  | Гангос-озеро | диатомит |  |  | утратившие промышленное значение | 66°45’с.ш.32°29’в.д. |
|  | Озеро Малое Щучье | диатомит |  |  | утратившие промышленное значение | 66°55’с.ш.32°12’в.д. |
|  | Озеро Щучье | диатомит |  |  | утратившие промышленное значение | 66°54’с.ш.32°15’в.д. |
|  | Рыжк-озеро | диатомит |  |  | утратившие промышленное значение | 66°53’с.ш.32°13’в.д. |
|  | Ковдинское | валунно-гравийно- песчаные отложения |  |  | утратившие промышленное значение | 66°40’с.ш.32°05’в.д |
|  | Кюля-Воара | ОК габбро-норит | А+В+ С1=296,5 тыс. м3 | распределённый фонд | разрабатываемые (ООО «Оливин» МУР 51058 ТЭ) | 66°45’с.ш.32°22’в.д. |
|  | Винга | ОК гранит | А+В+ С1 = 224,2 тыс. м3 | нераспределённый фонд | государственный резерв | 66°24’с.ш.32°10’в.д. |
|  | Никитович | ОК габбро-норит | А+В+ С1=445,1 тыс. м3 С2=122,5 тыс.куб.м | нераспределённый фонд | государственный резерв | нет данных |
|  | Лесозаводский | песчано-гравийные отложения | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Тридцатка | песчано-гравийные отложения | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Поякондский | песчано-гравийные отложения | отработан |  | списан с баланса | нет данных |
| Проявления |
|  | Глубокий | палладий платина |  | распределённый фонд | разведываемые | 66°43’с.ш.32°23’в.д |

### 1.2.5. Гидрология и ресурсы поверхностных вод

Ко́вда — река на границе Мурманской области и Карелии, имеет ярко выраженный ступенчатый характер. Исток реки расположен на выходе из озера Топозеро на севере Карелии. Длина 221 км, из которых 34 % составляет цепь озёр и водохранилищ, падение 110 м.  Площадь водосбора 26190 км2, среднемноголетний сток 8,5 км3. Впадает в Кандалакшский залив Белого моря. На реке построено 3 ГЭС (Кумская, Иовская, Княжегубская), образующие 3 водохранилища (Кумское, Иовское, Княжегубское). Кумская ГЭС расположена на территории Карелии.

Естественное устье реки Ковда находилось у селения Ковда, чуть севернее полярного круга. До строительства ГЭС Ковда представляла собой озерно-речную систему: цепочку озер, соединенных короткими порожистыми протоками. При этом лишь последняя протока, дающая выход воде последнего из озер (Ковдозера) в море, носила имя собственно Ковды. Остальные протоки, хотя и считаются составными звеньями Ковды, известны под своими особыми названиями. Цепочка озера-реки имела с десяток имен: оз. Топозеро — р. Софьянга — оз. Пяозеро — р. Кундозерка — оз. Кундозеро — р. Кума — оз. Соколозеро — р. Ругозерка — оз. Ругозеро — р. Ковдочка — оз. Сушозеро — р. Иова, или Верхняя Ковда, — оз. Ковдозеро — р. Ковда.

Гидрографическая характеристика р.Ковды и основных ее озер  приведена в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1 - Гидрографическая характеристика р.Ковды

| Наименование участка | Расстояние от устья,км | Длина реки, км | Отметка воды, м | Площадь водосбора, км2 | Падение реки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оз.Топозеро | 298-222 | 76,0 | 109,0 | 3481 | - |
| р.Софьянга | 222-207 | 15,5 | - | 4943 | 7,79 |
| оз.Пяозеро | 207-162 | 44,3 | 101,22 | 12688 | - |
| р.Кундозерка | 162-150 | 12,2 | - | 12784 | 4,21 |
| оз.Кундозеро | 150-147 | 2,8 | 97,0 | 12977 | - |
| р.Кума | 147-132 | 15,2 | - | 13125 | 28,23 |
| оз.Соколозеро | 132-125 | 7,5 | 68,78 | 13413 | - |
| р.Ругозерка | 125-123 | 1,5 | - | 13417 | 3,12 |
| оз.Ругозеро | 123-103 | 20,5 | 65,65 | 14106 | - |
| р.Ковдочка | 103-100 | 3,0 | - | 14108 | 12,55 |
| оз.Сушозеро | 100-89 | 10,5 | 53,11 | 19563 | - |
| р.Иова | 89-74 | 15 | - | 19640 | 24,73 |
| оз.Ковдозеро | 74-34 | 10,2 | 28,38 | 23915 | - |
| р.Ковда | 34-0 | 34 | - | 16190 | 28,38 |

Таблица 1.2.5-2 - Величины максимальных расходов и объемы весенних половодий для лет различной обеспеченности

| Обеспеченность, створ | Кумская ГЭС | Частные водосборы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Иовская ГЭС | Княжегубская ГЭС |
| Максимальные расходы воды, м3/с |
| 1% обеспеченности | 1328 | 860 | 500 |
| 0,1% обеспеченности | 1710 | 1180 | 800 |
| Средний | 752 | 338 | 267 |
| Объем весеннего половодья, км3 |
| 1% обеспеченности | 3,33 | 2,60 | 0,70 |
| 0,1% обеспеченности | 4,35 | 3,50 | 1,10 |
| Средний | 1,80 | 0,80 | 0,65 |

После строительства каскада ГЭС большинство проток оказались подпружены, они стали намного глубже и шире, некоторые превратились в заливы соединяющихся водохранилищ. Подпруженные озера тоже увеличились по площади. Топозеро, Пяозеро и Кундозеро стали составными частями Кумского водохранилища. Соколозеро, Ругозеро и Сушозеро вошли в состав Иовского водохранилища. Ковдозеро с прилегающими озерами стало Княжегубским водохранилищем. Берега водохранилища  изрезаны, имеется большое число островов (свыше 580).

Первой, в 50-е годы, построили Княжегубскую ГЭС — в низовьях водной системы Ковды, на новом, искусственном устье реки. Затем были построены ГЭС Кумская и Иовская. Их строили одновременно. Для повышения эффективности Иовской ГЭС в водохранилище ГЭС перебросили сток озер Таванд и Толванд.

Княжегубская (ГЭС-11), Кумская (ГЭС-9), Иовская (ГЭС-10) станции организационно входят в «Нивский каскад» хотя к реке Ниве никакого отношения не имеют. ГЭС  входят в состав ОАО «ТГК-1».

Княжегу́бская гидроэлектроста́нция мощностью 152 МВт является третьей ступенью Ковдинского каскада. Среднемноголетняя выработка электроэнергии 752,0 млн. кВт.

Водохранилище Княжегубской ГЭС образовано Ляхкоминским гидроузлом, перекрывающим р.Ковду в ее истоке из оз.Ковдозера, глухой Тупьегубской плотиной, перекрывающей локальное понижение местности у губы Тупой в нескольких километрах к юго-востоку от Ляхкоминского гидроузла и комплексом энергетических сооружений на перешейке между Ковдозером и Княжей губой Белого моря  Княжегубское (Ковдозерское) водохранилище позволяет осуществлять годичное и многолетнее регулирование.

Таблица 1.2.5-3 Характеристика Княжегубского водохранилища

| Площадь водосбора | 26 190 м2 |
| --- | --- |
| Среднемноголетний сток | 8,5 км3 |
| Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) | 37,2 м |
| Отметка форсированного уровня при пропуске расчетного половодья | 38,0 м |
| Сработка водохранилища предусмотрена до отметки УМО | 33,7 м |
| Площадь зеркала водохранилища при НПУ при УМО | 610 км2 465 км2 |
| Полный объем при НПУ при УМО | 3,43 км3 1,92 км3 |
| Длина водохранилища | 60 км |
| Ширина | до 20 км |
| Глубина | до 20 м |
| Площадь затопленных сельхозугодий | 240 га |

Собственно река Ковда, вытекавшая из Ковдозера, вытекать из него перестала. В настоящее время  вода вытекает из Ковдозера по искусственному пути - прямому короткому 4-х километровому каналу из Ковдозера (Княжегубского вдхр.) в Белое море, в Княжую губу. За счет этого «прорыва» к морю на короткой дистанции достигнут большой перепад высот, необходимый для эффективной работы ГЭС.

Старое русло Ковды на выходе из Ковдозера перекрыто плотиной. Нижний участок р.Ковды вытекает из оз.Серяк. и впадает в губу Ковда Кандалакшского залива.

Водный режим. Водные объекты имеет преимущественно снеговое питание. Наибольшая часть суммарного стока за весну падает на снеговой сток (70-80%). Грунтовое питание составляют около 10-20% от годового стока. Дождевое питание составляет значительно меньшую долю. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое - летне-осеннее над зимним.

Годовой ход уровня воды на реках Кольского полуострова характеризуется  высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими подъемами в летне-осенний период, вызываемыми дождями. На реках бассейна Княжегубского водохранилища  режим уровней искажен искусственным регулированием стока гидротехническими сооружениями. Высшие уровни в связи с искусственным регулированием стока наблюдаются в любом месяце, за исключением февраля-апреля, низшие летние - в любой день безледоставного периода. Низшие зимние уровни, как правило, наблюдаются в апреле-мае, в период предвесенней сработки уровня.

Подъем уровня от снеготаяния, как правило, начинается в третьей декаде апреля, наивысший уровень половодья достигается преимущественно в первой-второй декаде мая. Пик половодья держится 1-3 дня, затем начинается медленный спад. Начало половодья в среднем начинается в первой декаде мая, средняя дата наибольшего расхода приходится на конец мая, а окончание половодья - на конец июня.

Максимальные расходы приточности в верхнем бьефе Княжегубской ГЭС составляют при 1% обеспеченности - 1650 м3/с, при 0,1% обеспеченности 1860 м3/с.

Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля - первых числах августа и заканчивается в сентябре - начале октября. Средняя продолжительность летне - осенней межени 30-70 дней. В период летне-осенней межени проходит 20-30%  годового стока.

Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября - середине ноября. Ледяной покров устанавливается в среднем 25 октября, прочный ледостав - 10 ноября. Толщина льда в конце апреля 60-90 см. Вскрытие водохранилища начинается с образования закраин и полыней в среднем 10-15 мая. Полное очищение ото льда 25 мая. Средняя продолжительность зимней межени 160-190 дней.

Температура воды в июле-августе колеблется в пределах 12-16 0С, достигая максимума во второй половине июля. В августе вода начинает постепенно охлаждаться. Замерзание воды начинается через 2-10 дней после перехода температуры воздуха через 00С. Ледостав устанавливается в конце октября - начале ноября. Толщина льда достигает 80-120 см. Очищение ото льда происходит в конце мая - начале июня.

Мутность воды обычно слабая - меньше 20-25 г/м3, минерализация также незначительная - меньше 100 мг/л. Реки Кандалакшского района, на территории питания которых преобладают граниты и гнейсы, имеют минерализацию до 25 мг/л. Большинство рек относят к гидрокарбонатному типу, обычно к группе кальция, реже магния. Количество растворенного в них гумуса прямо пропорционально заболоченности водосбора и обратно пропорционально его озерности.

Озера приурочены к тектоническим впадинам и различным понижениям денудационно-тектонического рельефа. Озера также развиты среди холмистых форм ледникового комплекса. В районе сосредоточены крупные озера. Самое крупное - Ковдозеро, второе по величине после Имандры озеро Мурманской области. Его площадь - 368 км2, длина береговой линии - около 400 км, длина - 26,7 км, а ширина - 6,7 км. В южной своей части оно соединено с другим крупным озером - Нотозером, площадь которого равна 77,5 км2. Ковдозеро с прилегающими озерами составляет Княжегубское водохранилище. Берега водохранилища очень изрезаны, имеется большое число островов (свыше 580).

Вскрытие мелких озер отмечается в середине мая, крупных - позже, иногда только в середине июня. Осенью мелкие озера замерзают во второй половине октября, крупные - в ноябре.

Озера содержат низко минерализованные воды подзолисто-болотных почв с незначительным количеством биогенных веществ и, следовательно, имеют низкую биологическую продуктивность.

Кандалакшский залив - северо-западная, наиболее глубоководная часть Белого моря, вдается в сушу на 200 км. Глубины у берега небольшие. 10-ти метровая изобата проходит на расстоянии около 500 м от берега.

Колебания уровня воды в заливе обусловлены приливно-отливными и сгонно-нагонными явлениями. Сгонно-нагонные колебания уровня менее значительны, чем приливно-отливные. Характер приливов полусуточный. Средний многолетний уровень составляет 38 см. Наибольший подъем уровня  наблюдался 18.07.54г. и составлял 2,25 м БС, наименьший - 17.02.56 г. 2,05 м БС, что соответствует многолетней амплитуде 4,30 м.  По данным Ленморниипроекта наивысшие расчетные уровни 1% и 10% обеспеченности составляют 3,2 и 2,9 м БС соответственно.

Режим течений в заливе обусловлен рядом факторов: общей циркуляцией водных масс, приливно-отливными явлениями, ветром и др. Постоянное течение направлено с северо-запада на юго-восток. В поверхностном слое наблюдается стоковое течение от каскада Нивских ГЭС и переменное ветровое течение.

В районе поселений значительного волнения не наблюдается. Наибольшая наблюденная высота волны составляет 0,6 м при длине 5 м и периода 2-3 сек. Максимальная расчетная высота волны по данным Морниипроекта составляет 1,5 м при длине 26 м и расчетной скорости северо-западного ветра 24 м/сек.

Ледообразование в вершине залива начинается в конце октября - начале ноября. Ледяной покров устанавливается в декабре. В отдельные годы первичный лед разрушается и устанавливается вновь. Максимальная толщина льда составляет 1,2 м. Вскрытие происходит в мае, период очищения ото льда продолжается 20 дней и начинается от сбросного канала ГЭС. В некоторые годы в районе сбросов ГЭС всю зиму наблюдается полынья. Продолжительность периода со льдом около 200 суток.

Потенциал самоочищения водных объектов, определенный на основании гидрологических характеристик и температурного режима, оценивается как низкий («Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию размещения и развития производительных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах», М., 1983).

### 1.2.6. Ихтиофауна

По данным Баренцево-Беломорского территориального управления Госкомрыболовства России  (письмо № 01.11/2119 от 19.11.2008 г.) Княжегубское водохранилище имеет особо ценное рыбохозяйственное значение, так как является местом нагула и нереста промысловых и ценных видов биоресурсов. Ихтиофауна Княжегубского водохранилища представлена следующими видами рыб: сиг, кумжа, палия, ряпушка, озерная корюшка, окунь, щука, лещ, язь, налим, плотва, ёрш.

Кандалакшский залив Белого моря относится к рыбохозяйственным водным объектом высшей (особой) категории. Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. № 1050,  Кандалакшский залив Белого моря имеет статус водно-болотных угодий международного значения.

Видовой состав ихтиоценоза в Кандалакшском заливе представлен беспозвоночными и позвоночными видами.

Общее число видов морских беспозвоночных очень велико, но в массовом количестве наблюдаются лишь некоторые. Среди них: рачок-балянус, рачки-бокоплавы, креветки, моллюски, морские звезды, морской еж, медузы. На пологих мысах, вдающихся в море, и коргах формируются мощные поселения мидий – так называемые мидиевые банки.

Водные позвоночные животные представлены морскими млекопитающими и рыбами. Морские млекопитающие, отмеченные в акватории Белого моря, представлены 18 видами, из них в акватории Кандалакшского залива - 11 видов.

Типично морских рыб, населяющих Белое море, около 60 видов. Основные промысловые виды: сельдь, навага, треска, камбаловые, семга и сиг. Второстепенное значение для промысла имеют песчанка, пинагор, трехиглая колюшка, бычки, зубатка, бельдюга, маслюк и др. В Кандалакшском заливе живут наиболее крупные стада сельди.

Строительство Княжегубской ГЭС сделало невозможным проход в р.Ковду на нерест семги. В качестве компенсации был построен Княжегубский рыбоводный завод ФГУ «Мурманрыбвод», осуществляющий ее искусственное разведение.

## 1.3. Современное использование земель муниципального образования

Муниципальное образование городское поселение Зеленоборский находится в юго-восточной части Кандалакшского района Мурманской области. Границы городского поселения Зеленоборский установлены законом Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области» (в редакции от 05.11.2008 г. № 1014-01-ЗМО).

Городское поселение Зеленоборский граничит:

на севере - с городским поселением Кандалакша,

на востоке – с Терским районом Мурманской области,

на юге – граница совпадает с границей между Мурманской областью и республикой Карелия,

на западе – с сельским поселением Зареченск.

Площадь городского поселения Зеленоборский по данным Заказчика составляет 205 408 га. При этом в границы городского поселения входят земли различных категорий, в том числе:

- земли населенных пунктов – 1690 га,

- земли сельскохозяйственного назначения – 438 га,

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 2027 га,

- земли особо охраняемых территорий – 205 га,

- земли лесного фонда – 199777 га,

- земли запаса – 230 га,

- земли, категория которых не установлена – 412 га.

Площадь земель по категориям представлена на основании материалов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Мурманской области, а также документов об установлении границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Зеленоборский.

Таким образом, 97,3 % площади муниципального образования составляют земли лесного фонда, 0,8 % - земли населенного пункта, на долю земель других категорий приходится 1,9 %.

На территории городского поселения Зеленоборский, в соответствии с законом Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных образований, входящих в его состав», расположено 7 населенных пунктов: п.г.т. Зеленоборский, являющийся административным центром поселения, с. Княжая Губа, с. Ковда, н.п. Пояконда, н.п. Лесозаводский, ж.-д. ст. Ковда, ж.д.ст. Жемчужная.

Границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Зеленоборский, утверждены Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов».

Территория городского поселения освоена неравномерно. Большинство населенных пунктов расположены вдоль магистральной железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск и автодороги федерального значения М-18 «Кола», пересекающих территорию городского поселения Зеленоборский с юга на север.

## 1.4. Функционально-планировочная структура населенного пункта

Планировочная структура городского поселения Зеленоборский формируется основной и второстепенной урбанизированными осями, которые являются частью единого планировочного каркаса Кандалакшского района. Основная урбанизированная ось проходит в меридиональном направлении по центральной части МО, второстепенная у его северо-западной границы. Основными системообразующими элементами этой структуры являются:

- магистральная железная дорога Санкт-Петербург - Мурманск и автодорога федерального значения М-18 «Кола»;

- региональная автодорога «Салла» и железнодорожная линия Ручьи Карельские – Алакуртти,  проходящая в северной части МО;

- населенные пункты, сосредоточенные вдоль основной урбанизированной оси – п.г.т. Зеленоборский (административный центр муниципального образования), ж.-д. ст.Пояконда, с.Ковда, н.п. Лесозаводский, ж.-д. ст.Ковда, с.Княжая Губа.

На территории муниципального образования (преимущественно в юго-западной его части) находятся бывшие населенные пункты, утратившие этот статус: Лесной, Приозерный, Пажма, Пажма 49-квартал, Лопская Запань, Белая Губа.

Поселок городского типа Зеленоборский* - административный центр одноименного муниципального образования, расположен на берегу Княжегубского водохранилища. Территория п.г.т. включает четыре жилых образования со сложившимися названиями - собственно поселок Зеленоборский, Лесобиржа, Затон, Подтайбола. Эти названия использованы в настоящем проекте для описания планировочных решений.

На территории поселка выделены: селитебная зона, включающая зоны жилой и общественно-деловой застройки, производственная зона, зоны транспортной и инженерной инфраструктур, зона специального назначения, зона режимных объектов.

Жилая зона не сформирована в единый компактный массив жилой застройки. Она включает отдельные жилые образования с различной планировочной организацией. Только в центральной части поселка Зеленоборский жилая зона  представлена  квартальным и частично  микрорайонным типом застройки.

На остальной территории жилые образования представляют собой отдельные группы жилых домов, линейно расположенных вдоль сложившихся улиц, дорог и проездов.

Жилая застройка преимущественно 1-2х этажная, реже 3-х этажная, деревянная, с высокой степенью износа. Небольшие участки заняты 5-ти этажными зданиями: квартал в районе ул.Заводская, несколько зданий между улицами Молодежная и Магистральная в районе пл.Культуры, а также в квартале между улицами Мира и Магистральной.

Общественно-деловая зона включает общественно-деловой центр в центральной части п.г.т. Зеленоборский и подцентр в жилом образовании Лесобиржа.

Общественно-деловой центр сформирован вблизи здания администрации городского поселения – на улицах Мира, Магистральная, Энергетическая. Здесь расположены школы, детские сады/ясли, больница, детский дом, церковь Св. Георгия Победоносца, центр развития творчества детей и юношества, магазины, кафе.

Общественно-деловой подцентр в жилом образовании Лесобиржа расположен  между улицами Лесная, Восточная и на примыкающем к этим улицам участке ул.Шоссейная. Здесь также находятся школы, детские сады/ясли, санаторная школа, ДК «Восток», библиотека, почта, баня, магазины.

Производственная зона занимает две площадки:

- северная, включающая территорию бывшего ремонтно-механического завода, которая используется в настоящее время под производство пиломатериалов, складские помещения, АЗС, АТП, СТО, гаражи, котельную, другие сооружения инженерного обеспечения;

- юго-западная, включающая территорию бывшего деревообрабатывающего завода, Зеленоборский рыбокооператив, склад ГСМ, другие складские помещения различного назначения, производство пиломатериалов. В этой зоне имеются значительные территориальные резервы.

В п.г.т.Зеленоборский расположена Княжегубская ГЭС.

Отдельные объекты производственно-коммунального назначения располагаются в центральной части п.г.т. Зеленоборский: пекарня, теплицы, склад металлолома, ряд других небольших складских территорий, МУП ЖКХ.

Зона транспортной инфраструктуры представлена территорией магистральной железной дороги, проходящей по значительной части п.г.т.Зеленоборский, небольшим участком автодороги Федерального значения М-18 «Кола» - на севере поселка, улично-дорожной сетью поселка, объектами автотранспортного и железнодорожного обслуживания, гаражами, автостоянками.

К северо-западу от границы населенного пункта находится вертолетная площадка. У юго-восточной границы, на территории поселка имеется ж.-д. станция Княжая, обслуживающая магистральную железную дорогу С-Петербург - Мурманск. Здесь находятся здание железнодорожного вокзала, котельная, железнодорожные мастерские. От железнодорожной станции вдоль южной границы п.г.т.Зеленоборский, проложены подъездные пути, ведущие к двум участкам производственных объектов юго-западной производственной зоны.

Функцию главной транспортной связи на территории п.г.т.Зеленоборский выполняет автодорога с твердым покрытием, по которой проходит автобусный маршрут от ж.-д. станции Княжая до с.Княжая Губа.

В целом улично-дорожная сеть сформирована улицами, дорогами, проездами, подъездами. Относительно упорядоченный ее характер прослеживается, в основном, только на территории собственно поселка Зеленоборский.

Зона инженерной инфраструктуры

Головные сооружения и объекты инженерного обеспечения расположены в производственных зонах, а  также в жилых образованиях собственно Зеленоборский и Лесобиржа.

Благоустроенные рекреационные зоны в п.г.т.Зеленоборский отсутствуют.

К зоне специального назначения относятся: кладбище, находящееся рядом с производственной зоной жилого образования Лесобиржа, и полигон ТБО, расположенный за границей поселка, к западу от его центральной части.

Зону военных и режимных объектов образует территория ОЮ-241/20.

Село Княжая Губа входит в состав городского поселения Зеленоборский и расположено к северу от границы п.г.т.Зеленоборский.

Жилая зона села сформирована индивидуальными жилыми домами с участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Она состоит из трех жилых образований. Два из них расположены на берегах Княжой Губы Кандалакшского залива. Третье жилое образование находится на расстоянии около 1 км к северо-востоку от границы населенного пункта, в которые входят только два жилых образования, рядом с производственной зоной – Княжегубским рыбоводным заводом. Небольшая производственная зона имеется также в южной части села. Здесь работает пилорама.

Общественно-деловая и рекреационная зоны в селе практически отсутствуют, улично-дорожная сеть неупорядочена и состоит, в основном, из проездов и подъездов. Исключением является ул.Рыбацкая, которая связывает село с автодорогой федерального значения М-18 «Кола».

Населённый пункт Лесозаводский расположен на востоке городского поселения Зеленоборский.

Жилая зона населённого пункта сформирована индивидуальными жилыми домами с участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Она состоит из двух частей. Основная часть расположена в районе улиц Центральная и Заводская, вторая, состоящая из нескольких зданий, – на улице Ушакова на незначительном расстоянии от первой.

На настоящий момент значительная часть жилой застройки в западной части Лесозаводского перекрывается санитарно-защитной зоной от полигона ТБО, расположенного за границами населённого пункта.

Единой общественно-деловой зоны в населённом пункте нет, несколько административных объектов, а также Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад и магазин рассредоточены по Центральной улице.

Благоустроенной рекреационной зоны в населённом пункте нет.

До 2003 года в северной части населённого пункта находился лесопильный завод, прекративший работу в 90-х годах прошлого века. В 2003 году завод сгорел, и на настоящий момент его территория заброшена.

Основными улицами на территории населённого пункта являются ул. Центральная, Заводская, Беломорская и Ушакова, остальные фактически представляют собой проезды.

Село Ковда расположено в восточной части городского поселения Зеленоборский.

Жилая зона села представлена индивидуальной жилой застройкой, которая формирует  два жилых образования, расположенные с севера и с юга от губы Ковда.

Жилое образование на южном берегу губы разделено на два участка – по ул. Морская на востоке и ул. Речная на западе территории. Жилое образование на севере более компактное. В обоих образованиях развито ведение личного подсобного хозяйства на отдельных участках.

Общественно-деловая зона села не сформирована. В западной части находится Никольская церковь, являющаяся объектом культурного наследия  федерального значения. В центральной части на некотором удалении от жилой зоны расположена гидрометеорологическая станция.

Остальные зоны в селе Ковда не получили развития.

Основной улицей, проходящей через территорию южного жилого образования в широтном направлении с выходом на подъезд к автодороге Петрозаводск – Санкт-Петербург является ул. Морская. Остальные улицы функционируют как проезды в жилой застройке. В северном образовании на подъезд к региональной автодороге выходит широтный участок улицы Лесной.

## 1.5. Экономическая база

Основу экономики городского поселения Зеленоборский составляет промышленное производство. Основными отраслями являются электроэнергетика, деревообработка, машиностроение.

К числу градообразующих предприятий поселка относятся: Княжегубская ГЭС, коммунальные предприятия и Княжегубская дистанция пути.

Кроме того производственная сфера представлена рядом самостоятельных предприятий и структурными подразделениями предприятий г. Кандалакша.

| Наименование предприятия | Отрасль | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Зеленый Бор» | Коммунальное хозяйство | п.г.т. Зеленоборский |
| МУП «Жилэкс Зеленоборский» | Коммунальное хозяйство | п.г.т. Зеленоборский |
| ПО Зеленоборский кооператив | Общественное питание | п.г.т. Зеленоборский |
| Зеленоборский рыбкооп | Торговля | п.г.т. Зеленоборский |
| Ковдозерское лесничество | Лесное хозяйство | п.г.т. Зеленоборский |
| ГУП «Кандалакшская теплосеть» | Коммунальное хозяйство | п.г.т. Зеленоборский |
| ГУП «Кандалакшаводоканал» | Коммунальное хозяйство | п.г.т. Зеленоборский |
| ООО Зеленоборское АТП №1 | Транспорт | п.г.т. Зеленоборский |
| ОАО Российские железные дороги | Ж/д транспорт | п.г.т. Зеленоборский |
| ОАО ЛПК «Зеленый Бор» | Лесная промышленность | п.г.т. Зеленоборский |
| Рыбоводный завод | Пищевая промышленность | с.Княжая Губа |
| ОЮ 241/20 |  | п.г.т. Зеленоборский |
| Воинская часть 29229 |  | п.г.т. Зеленоборский |

Как видно, основная часть градообразующих предприятий городского поселения расположена в п.г.т. Зеленоборский.  Исключение составляет Рыбоводный завод в селе Княжая Губа и железнодорожные станции, расположенные в границах городского поселения.

Кроме предприятий производственной сферы в городском поселении Зеленоборский работают предприятия обслуживающей сферы – административно-управленческие, учреждения образования и воспитания, здравоохранения, культуры и другие. Общее количество рабочих мест на предприятиях в городском поселении Зеленоборский составляет  в настоящее время 2060 единиц.

## 1.6. Численность населения

Численность населения г.п. Зеленоборский на 01.01.08 г. составляет 7872 чел., в том числе:

- п.г.т. Зеленоборский – 6910 чел.;

- с.Княжая Губа – 110 чел.;

- н.п. Лесозаводский – 632 чел.;

- н.п. Пояконда – 115 чел.;

- с. Ковда – 22 чел.;

- ж.д. ст. Ковда – 82 чел.;

- ж.д. ст. Жемчужная – 1 чел.

Большая часть населения (87,8%) проживает в административном центре городского поселения  – п.г.т. Зеленоборском.

Численность населения городского поселения Зеленоборский имеет устойчивую тенденцию к снижению. С 2001года численность населения упала с 10,1 тыс. чел. до 7,9 тыс. чел. в 2008 году.

Таблица 1.6-1 - Динамика численности населении городского поселения Зеленоборский

| Года | Численность населения городского поселения Зеленоборский, тыс.чел. | Численность в % к предыдущему году |
| --- | --- | --- |
|  |  | городское поселение Зеленоборский | Кандалакшский район |
| 2001 | 10,1 | 101 | 96,8 |
| 2002 | 10,0 | 99 | 98 |
| 2003 | 8,9 | 89 | 95,8 |
| 2004 | 8,9 | 100 | 96,1 |
| 2005 | 8,7 | 97,7 | 98,9 |
| 2006 | 8,7 | 100 | 98,6 |
| 2007 | 8,0 | 91,5 | 97,2 |
| 2008 | 7,9 | 98,8 | 99,8 |
|  | Всего за период | 78,2 | 85,5 |

Как видно, относительный показатель сокращения численности населения  городского поселения Зеленоборский за рассматриваемый период (21,8% к 2001г.)  выше средних показателей по району – 14,5%.

Сокращение численности населения происходит во многих входящих в состав городского поселения Зеленоборский населенных пунктах (данные представлены ниже).

Таблица 1.6-2 - Численность населения населенных пунктов городского поселения Зеленоборский

| Населенные пункты | Численность населения в 2007 году, чел. | 2008 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | То же в % к предыдущему году |
| -п.г.т. Зеленоборский | 7031 | 6910 | 98,2 |
| -с.Княжая Губа | 112 | 110 | 98,2 |
| -н.п. Лесозаводской | 640 | 632 | 98,8 |
| -н.п. Пояконда | 117 | 115 | 98,3 |
| -с. Ковда | 22 | 22 | 100 |
| -ж.д. ст. Ковда | 80 | 82 | 102,5 |
| -ж.д. ст. Жемчужная | 2 | 1 | 50,0 |

Возрастная структура населения городское поселения Зеленоборский характеризуется повышенным удельным весом лиц старшего возраста и более низкими по сравнению со среднерайонными показателями доли трудоспособного населения (данные представлены ниже). Такая структура отражает социально-экономическое состояние северных территорий, когда  по экономическим причинам сокращается выбытие лиц старшего возраста, а население трудоспособного возраста выезжает в поисках работы в другие регионы страны.

Таблица 1.6-3 - Возрастная структура населения (% от общей численности)

| Возрастные группы | Городское поселение Зеленоборский | Кандалакшский район |
| --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста | 17,1 | 15,8 |
| Трудоспособный возраст | 48,1 | 65,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 34,8 | 18,4 |
| Итого | 100 | 100 |

По данным Заказчика половая структура населения характеризуется относительным равенством мужчин (50,4%) и женщин (49,6%).

Семейная структура  представлена следующими показателями:

семьи из 1 человека -   40,6%,

семьи из 2-3 человек - 46,7%,

семьи из 4-5 человек - 11,9 %,

семьи из 6 и более человек – 0,8%.

Средний состав семьи 2,18 человек.

Как видно, в городском поселении высок удельный вес наиболее  мобильной группы населения – одиночек – 40,6%, что при ухудшении экономической ситуации может способствовать дальнейшему выбытию населения.

Выводы

В последние годы наблюдается тенденция к сокращению численности населения в связи с отрицательными сальдо естественного и механического движения населения. Падение населения  происходит более быстрыми темпами, чем в среднем по району.

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом населения в трудоспособном возрасте, высоким удельным весом лиц старших возрастов. Такая структура носит деструктивный характер, она не способствует воспроизводству населения и обеспечению подъема хозяйственной деятельности городского поселения.

## 1.7. Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда в городском поселении Зеленоборский составляет 210,03 тыс. м2 общей площади.

174,48 тыс. м2 общей площади или 83% размещено в центре городского поселения – п.г.т. Зеленоборский и 35,55 тыс. м2 или 17% в населенных пунктах, входящих в его состав. Средний по городскому поселению показатель жилищной обеспеченности составляет 26,5 м2 на жителя. Высокий показатель жилищной обеспеченности свойственен всем населенным пунктам городского поселения Зеленоборский и связан с падением численности населения.

По техническому состоянию жилищный фонд входящих в состав городского поселения населенных пунктов отличается большим процентом жилого фонда с высокой степенью износа. Например, в п.г.т. Зеленоборский  жилищный фонд с износом от 70% и выше оставляет 53% от общего количества, на ж.-д.ст. Жемчужная весь жилищный фонд относится к категории ветхого и аварийного.

Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием в административном центре – п.г.т. Зеленоборский можно оценить уровнем ниже среднего, в остальных населенных пунктах уровень благоустройства жилищного фонда еще ниже.

По материалу стен преобладает деревянный жилищный фонд, по этажности – жилые дома до 3 этажей.

Ниже приводятся общая характеристика жилищного фонда городского поселения Зеленоборский и характеристики жилищного фонда для каждого населенного пункта, входящего в его состав.

Таблица 1.7-1 - Характеристика жилищного фонда городского поселения Зеленоборский

| №№ п/п | Наименование | Жилищный фонд, тыс.м2 общей площади | Обеспеченность жилым фондом, м2 на 1 проживающего человека | Обеспеченность инженерным оборудованием | % ветхого и аварийного жилого фонда от общего количества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 174,48 | 25,25 | Полная / частичная | 54 |
| 2 | н.п. Лесозаводский | 18,8 | 29,7 | Не благоустроен | 80 |
| 3 | ж.-д.ст. Ковда | 2,92 | 132,7 | Частично благоустроен | 7,8 |
| 4 | н.п. Пояконда | 2,45 | 20,4 | Не благоустроен | 44 |
| 5 | с. Княжая Губа | 5,02 | 47,3 | Частично благоустроен |  |
| 6 | ж.д.ст. Жемчужная | 0,26 | 260 | Не благоустроен | 100 |
| 7 | с.Ковда | 6,1 | 277 | Не благоустроен |  |
|  | Итого в городском поселении Зеленоборский | 210,03 | 26,5 | Частично благоустроен | 53 |

Административный центр городского поселения – поселок городского типа Зеленоборский

Жилищный фонд поселка по данным заказчика составляет 174,48 тыс. м2 общей площади или в среднем 25,25 м2 общей площади на 1 жителя (2008год).

Таблица 1.7-2 – Показатели жилищного фонда п.г.т. Зеленоборский

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Значение | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего | тыс. м2 | 174,48 | - |
| 2 | Средний показатель жилищной обеспеченности | м2 /чел | 25,25 | - |
| 3 | Распределение жилищного фонда по материалу стен | тыс. м2 | 174,48 | 100 |
|  | -камень, кирпич | тыс. м2 | 61,03 | 35,1 |
|  | -дерево | тыс. м2 | 81,16 | 45,6 |
|  | -прочие материалы (панель) | тыс. м2 | 33,60 | 19,3 |
| 4 | Распределение жилищного фонда по степени износа | тыс. м2 | 174.48 |  |
|  | 0-30% | тыс. м2 | - | 9 |
|  | 31-60% | тыс. м2 | - | 36 |
|  | от 70% и выше | тыс. м2 | - | 54 |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % |  |  |
|  | -водопровод | % | 140,1 | 80 |
|  | -канализация | % | 107,0 | 61 |
|  | -газ | % | 14,3 | 8 |
|  | -теплоснабжение | % | 128,1 | 73 |
|  | -горячее водоснабжение | % | 89,1 | 51 |
| 6 | Распределение жилищного фонда по этажности | тыс. м2 | 174,48 | 100 |
|  | 1 этаж | тыс. м2 | 47,24 | 27,0 |
|  | 2-3 этажа | тыс. м2 | 80,60 | 46,2 |
|  | 4 этажа | тыс. м2 | 2,58 | 1,5 |
|  | 5 и более этажей | тыс. м2 | 44,06 | 25,3 |
| 7 | Количество квартир | единиц | 3850 |  |
| 8 | Распределение жилищного фонда по ведомственной принадлежности | тыс. м2 | 174,48 | 100 |
|  | -муниципальный | тыс. м2 | 92,0 | 53 |
|  | -в личной собственности граждан | тыс. м2 | 82,48 | 47 |

Эксплуатацию жилищного фонда осуществляют два жилищно-коммунальных предприятия:

- УП «Жилэкс Зеленоборский»;

- УП «Комфорт»;

- ООО «Фемида».

На улучшение жилищных условий состоит 462 семьи, почти все проживают в ветхом неблагоустроенном жилищном фонде. В первоочередном списке (по решению суда) состоит 56 семей. Домов, признанных непригодными для проживания, 79. В них проживает 182 человека.

Населенный пункт Лесозаводский

Общее количество жилищного фонда  населенного пункта Лесозаводский по данным Заказчика составляет 18,8 тыс. м2 общей площади.

Индивидуальный жилищный фонд представлен 10 домами с участками общей площадью 0,8 тыс. м2. В капитальном жилищном фонде размещено 18,0 тыс. м2 общей площади. Большая часть жилищного фонда размещена в деревянных жилых домах.

Средний показатель жилищной обеспеченности для н.п. Лесозаводский составляет 29,7м2 на человека.

По перечню «Ветхого деревянного жилого фонда муниципального образования городское поселение Зеленоборский по состоянию на 01.01.2008 г. с износом более 65%» ветхий и аварийный жилой фонд составляет 15,01 тыс. м2 общей площади или 80 % от общего количества. К числу ветхих относится 92 жилых дома, в которых размещено 375 квартир, из них 314 относятся к муниципальному жилому фонду и 61 квартира находится в личной собственности граждан.

Малоэтажный жилищный фонд с участками и квартирный жилой фонд характеризуются низким уровнем обеспеченности инженерным оборудованием.

Железнодорожная станция Ковда

Общее количество жилищного фонда  ж.-д.ст. Ковда по данным Заказчика составляет 2,92 тыс. м2 общей площади.

Индивидуальный жилищный фонд представлен 16 домами с участками общей площадью 0,85 тыс. м2. в капитальном жилом фонде размещено 2,07 тыс. м2 общей площади. Большая часть жилищного фонда размещена в деревянных жилых домах.

Средний показатель жилищной обеспеченности для  ж.д.ст. Ковда составляет 132,7 м2 на человека. Столь высокое значение среднего показателя жилищной обеспеченности может быть объяснено большим количеством неиспользуемого жилого фонда.

По перечню «Ветхого деревянного жилого фонда муниципального образования городское поселение Зеленоборский по состоянию на 01.01.2008 г. с износом более 65%» ветхий и аварийный жилой фонд составляет 0,228 тыс. м2 общей площади или 7,8 % от общего количества. К числу ветхих относится 2 жилых дома, в которых размещено 9 муниципальных  квартир. Ветхий жилой фонд не заселен.

Малоэтажный жилищный фонд с участками характеризуются низким уровнем обеспеченности инженерным оборудованием. Капитальный жилищный фонд обеспечен инженерным оборудованием.

Населенный пункт Пояконда

Общее количество жилищного фонда  н.п. Пояконда по данным Заказчика составляет 2,45 тыс. м2 общей площади.

В индивидуальном жилищном фонде с участками размещено 0,5 тыс. м2 общей площади. В квартирном жилищном фонде размещено 1,95 тыс. м2 общей площади. Большая часть жилищного фонда размещена в деревянных жилых домах.

Средний показатель жилищной обеспеченности для н.п. Пояконда составляет 20,4 м2 на человека.

По перечню «Ветхого деревянного жилого фонда муниципального образования городское поселение Зеленоборский по состоянию на 01.01.2008 г. с износом более 65%» ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 1,08 тыс. м2  общей площади или 44 % от общего количества. К числу ветхих относится 5 жилых домов, в которых размещено 26 квартир, из них 23 муниципальные и 3  квартиры находятся в личной собственности граждан. Ветхий жилищный фонд не заселен.

Уровень инженерного обеспечения жилищного фонда н.п. Пояконда – низкий.

Село Княжая Губа

Общее количество жилищного фонда с. Княжая Губа по данным Заказчика составляет 5,02 тыс. м2 общей площади.

Индивидуальный жилищный фонд представлен 84 домами с участками общей площадью 4,06 тыс. м2. В квартирном  жилищном фонде размещено 0,96 тыс. м2 общей площади. Большая часть жилищного фонда размещена в деревянных жилых домах.

Средний показатель жилищной обеспеченности для с. Княжая Губа составляет 47,3 м2 на человека. Столь высокое значение среднего показателя жилищной обеспеченности может быть объяснено наличием  неиспользуемого жилого фонда.

Малоэтажный жилищный фонд с участками характеризуются низким уровнем обеспеченности инженерным оборудованием. Капитальный жилищный фонд обеспечен инженерным оборудованием.

Железнодорожная станция Жемчужная

Общее количество жилищного фонда ж.-д.ст. Жемчужная по данным Заказчика составляет 0,26 тыс. м2 общей площади.  Жилищный фонд размещен в деревянных жилых домах.

Весь жилищный фонд размещен в трех аварийных жилых домах. Одна из квартир этих домов эксплуатируется.  На станции в настоящее время проживет 1 человек.

Средний показатель жилищной обеспеченности для ж.д. Жемчужная составляет 260м2 на человека.

Жилищный фонд ж.д.ст. Жемчужная не благоустроен.

Село Ковда

Общее количество жилищного фонда села Ковда по данным Заказчика составляет 6,1 тыс. м2 общей площади. В настоящее время в селе постоянно проживет 22 человек

Весь жилищный фонд размещен в 120 деревянных не благоустроенных индивидуальных жилых домах с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности для с. Ковда составляет 277 м2 на человека. Столь высокий показатель объясняется тем, что основная масса жилищного фонда села не используется для постоянного проживания. Часть жилищного фонда села выкуплена жителями Мурманской области и Центрального района России для использования в качестве дач.

Выводы:

- Жилищный фонд городского поселения Зеленоборский характеризуется достаточно высоким удельным весом деревянного жилищного фонда.

- Техническое состояние жилищного фонда можно охарактеризовать низкими  показателями. В городском поселении очень высок удельный вес ветхих и аварийных домов, в некоторых населенных пунктах он составляет 100% от общего количества жилья. При высоком удельном весе жилищного фонда с износом 30-60%  можно ожидать на расчетный срок «старение» порядка 70%  жилья.

- Показатели обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием имеют довольно низкие значения. В ряде населенных пунктов основная масса жилищного фонда не благоустроена.

- По этажности преобладает 1-3 этажная застройка. Удельный вес этих  строений составляет около 70%. Только менее четверти жилищного фонда размещена в многоэтажных зданиях.

- В значительной части населенных пунктов – ж.-д.ст. Ковда и Жемчужная, селах Ковда и Княжая Губа, в связи с падением численности населения и неиспользованием части жилищного фонда, гипертрофированно вырос показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 постоянно проживающего жителя.

- Средний показатель жилищной обеспеченности по городскому поселению выше аналогичных показателей по области и России в целом.

## 1.8. Культурно-бытовое обслуживание

Учреждения обслуживания городского поселения Зеленоборский представлены в сокращенной номенклатуре, состоящей в основном из  предприятий повседневного и периодического обслуживания.  Емкости учреждений и их техническое состояние не всегда соответствуют современным требованиям. Кроме того, размещение объектов неравномерно - практически все учреждения размещены в центре городского поселения – п.г.т. Зеленоборский и н.п.Лесозаводский. Села Княжая Губа и Ковда располагают одиночными учреждениями обслуживания. В н.п. Пояконда, ж.-д.ст. Ковда и Жемчужная учреждения обслуживания отсутствуют, повседневное обслуживание осуществляет вагон-лавка.

Ниже представлены данные об обеспеченности населения городского поселения Зеленоборский учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Таблица 1.8-1 - Обеспеченность населения городского поселения Зеленоборский основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Емкость учреждений | Обеспеченность на 1000 жителей | Обеспеченность в % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 51 | 322 | 41 | 80 |
| 2 | Общеобразователь-ные школы | мест | 100 | 1734 | 220 | 220 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа школьников | 287 | 12,5 | 125 |
| 4 | Стационары всех типов | коек | 13,47* | 85 | 10,89 | 81 |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос/см | 18,15* | 240 | 30,7 | 169 |
| 6 | Аптеки | Объект | 1 на 10 тыс. жит.* | 1 | 1 на 7,8 тыс.чел | 128 |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60 | - | - | - |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 70 | - | - | - |
| 9 | Крытые бассейны | м2 зеркала воды | 20 | - | - | - |
| 10 | Помещения для культурно-массовой работы и любительской деятельности | м2 площади пола | 50 | - | - | - |
| 11 | Клубы | мест | 80 | 570 | 73 | 91 |
| 12 | Кинотеатры | мест | 25 | - | - | - |
| 13 | Библиотеки | тыс.том | 4,0 | 73,0 | 9,35 | 233 |
| 14 | Магазины | м2 торговой площади | 300 | 1730 | 221 | 74 |
| 15 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 128 | 16,4 | 41 |
| 16 | Прачечные | кг/см | 120 |  |  |  |
| 17 | Химчистки | кг/см | 11,4 |  |  |  |
| 18 | Бани | мест | 5 | 50 | 6,4 | 128 |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 | - | - | - |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 на поселение | 2 | - | 200 |
| 21 | Отделение сбербанка | операцион-ное окно | 1 на 2-3 тыс. жит. | 1объект | - | - |
| 22 | Организации и учреждения управления | объект | 1 на гор.пос. | 1 | 1 на гор.пос. | 100 |
| 23 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 на гор.пос | 1 | 1 на гор.пос. | 100 |
| 24 | Пождепо | автомобиль |  | 6 |  |  |

Ниже представлена характеристика основных групп учреждений обслуживания, размещенных на территории городского поселения, по составу и обеспеченности населения.

Образование

Учреждения образования размещены на территории п.г.т. Зеленоборский и н.п. Лесозаводский.

На территории п.г.т. Зеленоборский из трех общеобразовательных школ городского поселения размещены две: МОУ СОШ №6 и МОУ СОШ №18. Проектная емкость школ – 1484 мест, в них занимается 555 учащихся, т.е. школы загружены только на 37%. Школы размещены в типовых зданиях с высоким процентом износа (71-100%).

В н.п. Лесозаводский находится школа на 250 мест. Школа работает не на полную мощность. Износ здания 95%.

Общая емкость школ городского поселения Зеленоборский – 1734 мест или 220 мест на 1000 жителей.

Обеспеченность населения школами значительно выше нормативных рекомендаций, но здания школ находятся в неудовлетворительном  техническом состоянии.

Кроме общеобразовательных школ в п.г.т. Зеленоборский  работают:

- санаторная школа (п.г.т. Зеленоборский, ул. Мира, 1) на 60 мест;

- муниципальный детский дом №6  (п.г.т. Зеленоборский, ул. Мира,1) на 68 мест.

В городском поселении работает четыре детских дошкольных учреждения, три из них  размещены на территории  п.г.т. Зеленоборский. Это МДОУ №№ 14, 32, 57. Общая проектная емкость МДОУ составляет 287 мест, фактически их посещает 282 ребенка, т.е. МДОУ обслуживают население п.г.т. Зеленоборский без перегрузки. Износ зданий МДОУ № 14 и 32 составляет 100%.

В н.п. Лесозаводский работает детский сад на 35 мест. Детский сад работает с недогрузкой. Износ здания составляет 100%.

Таким образом, в границах городского поселения Зеленоборский работает 4 детских дошкольных учреждения суммарной емкостью 322 места или  41 место на 1000 жителей. Существующие учреждения покрывают спрос на них населения. Вместе с тем, техническое состояние большинства учреждений неудовлетворительно.

Из учреждений внешкольного образования в  городском поселении   работает:

- Научно-техническая школа «Вега» проектной емкостью 51 место. Школа работает в 2 смены, ее посещает 113 учащихся. Научно-техническая школа расположена в приспособленном помещении детской школы искусств с износом 100%.

- Детская школа искусств проектной емкостью 123 места, которую посещает 228 учащихся. Школа расположена в приспособленном помещении с износом 100% совместно с НТО «Вега».

- ЦРТДЮ (Центр развития творчества детей и юношества) проектной емкостью 113 мест, который посещает 381 учащийся. Центр расположен в приспособленном здании с износом 100%.

Все учреждения находятся в центре городского поселения и работают с перегрузкой в приспособленных помещениях.

Среднее специальное образование  в городском поселении Зеленоборский представлено Филиалом Мурманского  кооперативного техникума Облпотребсоюза и профессиональным училищем.

Учреждения культуры

На территории  городского поселения Зеленоборский размещено 3 клубных учреждения, два из них в п.г.т. Зеленоборский и один в н.п. Лесозаводский.

В п.г.т. Зеленоборский размещены два муниципальных клубных учреждения - дом культуры «Восток» на 180 мест  и Зеленоборский Центральный дом культуры на 200 мест в зрительном зале. Оба здания типовые деревянные с износом 43-45%.

В н.п. Лесозаводский размещено муниципальное клубное учреждение - сельский дом культуры «Дружба» на 190 мест в зрительном зале. Здание типовое, деревянное, 1925 года строительства, с высоким процентом износа.

Общая емкость клубных помещений 570 мест. Все учреждения характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием.

Клубные учреждения ведут большую культурно-массовую работу. В клубах работают кружки и творческие коллективы. Лучшие коллективы:

- детский музыкальный театр "Тилли-Бом",

- хоровая студия,

- ансамбль современного танца "Эльза",

- народный фольклорный коллектив "Поморочка".

В 2005 году все коллективы подтвердили свои звания. Проводятся следующие фестивали и конкурсы:

- фестиваль детского творчества «Таланты и поклонники»,

- конкурс детского творчества «Маленькая страна»,

- конкурс-фестиваль «Открываем таланты».

В п.г.т.Зеленоборске расположена Зеленоборская централизованная библиотечная система с книжным фондом 73 тыс.томов. Здание типовое, благоустроенное с износом 10%.

Обеспеченность населения учреждениями культуры довольно высокое, однако, не все населенные пункты на территории городского поселения имеют учреждения культуры, кроме того, техническое состояние большинства объектов нельзя считать соответствующим современным требованиям.

#### Спортивные сооружения

Специализированные объекты спорта на территории отсутствуют.

Спорт представлен кружками:

- в ЦРТДЮ - атлетическая гимнастика, аэробика, бокс, настольный теннис, рукопашный бой, лыжные гонки;

- в СОШ № 6 - занимается сборная поселка по волейболу и баскетболу.

Из плоскостных сооружений в поселке функционируют два школьных стадиона - школ № 6 и № 18 и хоккейная коробка в жилой застройке на ул. Заводской.

#### Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения осуществляет Зеленоборская городская больница на 85 мест  с  тремя фельдшерско-акушерскими пунктами (н.п. Лесозаводский, с. Княжая Губа, п.г.т. Зеленоборский).

Отделения  больницы:

- терапевтическое;

- смешанное (детское, гинекологическое, хирургическое);

- сестринского ухода.

В составе больницы работают амбулаторные отделения различного профиля, которые могут обеспечить порядка 240 посещений в смену.

Так же в состав больницы входит  отделение скорой помощи на 1 автомашину.

Объекты коммунального обслуживания

Коммунальные объекты представлены двумя  банями в п.г.т. Зеленоборский емкостью  100 мест и одной баней в н.п.Лесозаводский емкостью 24 места.

Кроме того, в п.г.т. Зеленоборский размещено пождепо на 3 автомобиля  и  в н.п. Лесозаводский пождепо на 2 автомобиля.

Учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания

Имеющиеся  на территории городского поселения Зеленоборский учреждения торговли, бытового обслуживания и общественного питания размещены преимущественно в центре городского поселения - п.г.т. Зеленоборский. Другие населенный пункты имеют по 1 магазину (н.п.Лесозаводский, с.Княжая Губа, с.Ковда) или не обеспечены стационарными учреждениями этих видов обслуживания (ж.-д.ст. Ковда, н.п. Пояконда, ж.-д.ст. Жемчужная). Первичное обслуживание населения в этих населенных пунктах осуществляет вагон-лавка.

В настоящее время обеспеченность населения городского поселения Зеленоборский учреждениями торговли, бытового обслуживания, общественного питания ниже нормативных рекомендаций.

На территории п.г.т. Зеленоборский запланировано строительство торгового комплекса смешанной торговли с площадью торговых рядов 6000 м2. Строительство этого объекта повысит обеспеченность населения городского поселения учреждениями торговли на 77 м2 торговой площади на человека.

Выводы:

- В целом по городскому поселению объекты обслуживания представлены не по полной номенклатуре. Отсутствуют специализированные спортивные залы и бассейны. Занятия спортом проводятся в арендованных помещениях. По неполной номенклатуре представлены  так же предприятия коммунального обслуживания.

- Емкость предприятий обслуживания в ряде случаев не соответствует нормативным рекомендациям. Это касается в первую очередь некоторых объектов здравоохранения, потребительского рынка. В целом по городскому поселению обеспеченность по большинству предприятий соответствует нормативам или превышает их.

- Техническое состояние учреждений обслуживания не соответствует современным требованиям. Учреждения расположены в зданиях с высоким процентом износа и неполным набором инженерного оборудования или в приспособленных зданиях.

- Основная масса учреждений сосредоточена в центре городского поселения – п.г.т.Зеленоборске. Часть населенных пунктов - ж.-д.ст.Ковда,  н.п. Пояконда, ж.-д.ст.Жемчужная не имеют учреждений обслуживания. Остальные населенные пункты городского поселения обеспечены лишь некоторыми  учреждениями обслуживания.

## 1.9. Транспортная инфраструктура

На территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский получили развитие железнодорожный и автомобильный транспорт, которые обеспечивают как внешние, так и внутренние транспортные связи муниципального образования.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории городского поселения представлен магистральной линией Петрозаводск – Мурманск и линией местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти. Участок Лоухи - Кандалакша железнодорожной линии Петрозаводск – Мурманск, пересекающий территорию муниципального образования в меридиональном направлении, двухпутный с однопутной вставкой от б/п 1093 км до Ковды, электрифицированный, техническое состояние удовлетворительное. Размеры движения составляют сорок семь пар поездов в сутки. Железнодорожная линия Ручьи Карельские – Алакуртти, проходящая вдоль северной границы муниципального образования, однопутная и имеет тепловозную тягу. Размеры движения на линии Ручьи Карельские – Алакуртти в настоящее время составляют одну пару поездов в сутки.

На территории поселения расположено три железнодорожные станции: Княжая (промежуточная, 4 класса), Ковда (промежуточная, 5 класса) и Пояконда (промежуточная, 5 класса). Характеристика работы станций приведена в таблице 1.11-1.

Таблица 1.9-1 - Характеристика работы железнодорожных станций за 2008 год

| Наименование станции | Путевое развитие (из них приёмо-отправочных) | Наличие пассажирской платформы (материал) | Погрузка вагонов | Выгрузка вагонов | Отправлено пассажиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Княжая | 24 (5) | 2 (бетон) | 21 | 635 | 18169 |
| Ковда | 6 (4) | 2 (бетон) | - | - | 851 |
| Пояконда | 7 (4) | 2 (бетон) | - | - | 1175 |

Как видно из таблицы, грузовые операции производятся только на станции Княжая, с этой же станции отправляется наибольшее в муниципальном образовании количество пассажиров. Вокзалы на всех трёх станциях отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Система автодорог муниципального образования включает в себя автодорогу федерального значения  М–18 «Кола», автодороги регионального и местного значения.

Автодорога федерального значения (от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу до границы с Норвегией) проходит через территорию муниципального образования в меридиональном направлении. Автодорога имеет III техническую категорию и 7-ми метровую проезжую часть с асфальтобетонным покрытием капитального типа. Техническое состояние автодороги удовлетворительное. Интенсивность движения на автодороге «Кола» в 2008 году составила 2300 единиц в сутки.

Протяжённость автодорог регионального значения, находящихся в ведении Мурманскавтодора, на территории муниципального образования составляет 20,04 км. Перечень и характеристика автодорог регионального значения приведены в таблице 1.9- 2.

#### Таблица 1.9-2 - Характеристика автодорог регионального значения на территории городского поселения Зеленоборский

| Наименование автодороги | Ведомственная принадлежность | Протяжённость в пределах муниципального образования, км | Техническая категория | Покрытие | Ширина проезжей части, м | Техническое состояние | Интенсивность движения, автомобилей в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/п к п. Лесозаводский | Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области | 9,57 | IV | гравийное | 6,0 | Удовлетворит. | 190 |
| А/п к селу Ковда | - // - | 6,49 | IV | гравийное | 6,0 | - // - | 92 |
| А/п к ж.д. ст.Ковда | - // - | 3,98 | IV | гравийное | 6,0 | - // - | 130 |
| Итого | - // - | 20,04 |  |  |  |  |  |

Кроме федеральной и региональных автодорог, на межселенных территориях муниципального образования имеются дороги местного значения. Однако, в настоящее время они ни у кого на балансе не числятся. В районе нет структуры, в ведение  которой перешли автодороги местного значения и ведомственные – автодороги леспромхозов, министерства обороны и других землепользователей.

Пассажирские перевозки на территории Кандалакшского района осуществляют Автоколонна № 1443 ОАО «Мурманскавтотранс», ООО «Кандалакшское ПАТП», ООО «Зеленоборское АТП № 1 и индивидуальные предприниматели. Перечень автобусных маршрутов, работающих на территории Кандалакшского района, приведён в таблице 1.9-3.

##### Таблица 1.9-3 - Перечень и характеристика автобусных маршрутов.

| № марш-рута | Наименование маршрута | Длина маршрута, км | Время оборота, час, мин. | Количество машин на маршруте, ед. | Марка машин и их вмести-мость | Количество перевози-мых пассажиров за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоколонна №1443 ОАО «Мурманскавтотранс» и ООО «Кандалакшское ПАТП» |
| 120 | Зеленоборский - Лесозаводский | 31,5 | 2 часа 00 минут | 1 | Лиаз-5256 90 чел. | 16,6 |
| 121 | Зеленоборский - Кандалакша | 57,8 | 3 часа 00 минут | 2 | Паз 423003 54 чел. | 38,4 |
| «Зеленоборское АТП № 1» |
| 120 | Зеленоборский - Лесозаводский | с октября по май – 32; с июня по сентябрь – 49 (с заездом в с. Ковда) | с октября по май – 2 часа 30 минут; с июня по сентябрь – 3 часа 50 минут (с заездом в с. Ковда) | 1 | Лиаз 525633-01 44 чел. | 11,1 |
| 121 | Зеленоборский - Кандалакша | 58,0 | 3 часа 10 минут | 1 | Лиаз 525633-01 44 чел. | 32,8 |
| Без номера | дер. Княжая – ст. Княжая | 9,8 | 1 час | 3 | Паз-4230 27 чел. | 249,5 |

Как видно из таблицы, муниципальное образование Зеленоборский связано с центром района городом Кандалакша автобусным маршрутом № 121, на котором работают автобусы Зеленоборского АТП № 1,  Автоколонны №1443 и Кандалакшского ПАТП. На территории городского поселения Зеленоборский работают автобусные маршруты Зеленоборский – Лесозаводский (№ 120) и дер. Княжая – ст. Княжая. На маршруте № 120 работают автобусы Зеленоборского АТП № 1,  Автоколонны №1443 и Кандалакшского ПАТП. Маршрут «дер. Княжая – ст. Княжая», который перевозит самое большое количество пассажиров (249,5 тыс. в год), обслуживают автобусы Зеленоборского АТП № 1. Населённые пункты ст. Ковда и ст. Пояконда не имеют автобусной связи с другими населёнными пунктами городского поселения и района.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населённых пунктов городского поселения Зеленоборский представлена улицами и дорогами с асфальтобетонным и грунтовым покрытием. Протяжённость улиц и дорог по населённым пунктам  муниципального образования представлена в таблице 1.9-4.

Таблица 1.9-4 - Протяжённость улиц и дорог населённых пунктов

| Наименование населённого пункта | Протяжённость улиц и дорог (км) |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе |
|  |  | с грунтовым покрытием | с асфальтобетонным покрытием |
| п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая губа | 47,8 | 24,1 | 23,7 |
| н.п. Лесозаводский | 5,3 | 3,8 | 1,5 |
| ст. Ковда | 0,5 | 0,5 | - |
| ст. Пояканда | 2,0 | 2,0 | - |
| с. Ковда | 1,5 | 1,5 | - |
| Итого | 57,1 (100%) | 31,9 (56%) | 25,2 (44%) |

Как видно из таблицы 1.9-4, большая часть улично-дорожной сети муниципального образования (56%) имеет грунтовое покрытие.

П.г.т.Зеленоборский

Городское поселение Зеленоборский расположено к западу от автодороги федерального значения М-18 «Кола», которая является границей между п.г.т.Зеленоборский и с. Княжая Губа. Основой улично-дорожной сети городского поселения Зеленоборский является автодорога «станция Княжая – село Княжая Губа», имеющая 6-и метровую проезжую часть с асфальтобетонным покрытием. Протяжённость дороги 10,5 км. В состав этой автодороги входят участки дорог между жилыми образованиями и улицы в жилой застройке (Привокзальная, Шоссейная,  Восточная, Магистральная и Рыбацкая).

Все другие улицы городского поселения имеют среднюю ширину проезжей части 4 метра. Самыми протяжёнными из них являются улицы Станционная (1900 м), Заводская (2100 м), Мира (2130 м), Высотная (2130 м) и Травяная губа (2500 м). Тротуары шириной от 0,8 до 1,0 метра (грунтовые) имеются только на улице Магистральной. Газоны между проезжей частью и тротуаром отсутствуют. Ширина обочины вдоль улиц и дорог составляет от 0,8 до 1,0 метра. Вдоль части улиц имеются канавы, обеспечивающие наружный водоотвод.

Дорожно-транспортные сооружения п.г.т. Зеленоборский представлены бетонным мостом в створе ул. Восточной, деревянными мостами в створе улиц Станционной и Почтовой. Кроме этого имеется два пешеходных моста на улице Южной. Все мостовые переходы нуждаются в ремонте.

С. Княжая Губа

Село Княжая Губа расположено к востоку от автодороги федерального значения М-18 «Кола» на обоих берегах Княжей Губы Кандалакшского залива. Улично-дорожная сеть представляет собой систему улиц, протрассированных, в основном, параллельно береговой линии. Улицы имеют 4-х метровую проезжую часть с грунтовым покрытием. С расположенным к востоку от Княжей Губы рыбзаводом село связывает улица Рыбоводная.

Н.п. Лесозаводский

Протяжённость улично-дорожной сети н.п. Лесозаводский составляет  5300 метров. Большая часть улиц имеет грунтовое покрытие, асфальтобетонное покрытие имеет только ул. Центральная. Все улицы имеют 4-х метровую проезжую часть.

Ст. Пояконда

Дорожная сеть представлена 2-х километровой грунтовой дорогой с 4-х метровой проезжей частью. С федеральной автодорогой «Кола» станция связана также грунтовой автодорогой.

Ст. Ковда

Дорожная сеть на ст. Ковда представлена 500 метровой грунтовой автодорогой с 4-х метровой проезжей частью.

С. Ковда

Дорожная сеть села Ковда представлена 1,5 километровой грунтовой автодорогой с 4-х метровой проезжей частью.

Транспорт населённых пунктов

Транспорт муниципального образования представлен различными видами автотранспорта. Численность автомобильного парка муниципального образования г. п. Зеленоборский по данным ГИБДД в настоящее время составляет 1554 единицы. В таблице 1.9-5 приведены данные о численности автопарка по видам транспорта и его принадлежности.

Таблица 1.9-5 - Численность автопарка городского поселения Зеленоборский

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт, принадлежащий |
| --- | --- | --- |
|  |  | юридическим лицам | физическим лицам |
| Легковые автомобили | 1205 (77,5%) | 40 (2,6 %) | 1165 (74,9 %) |
| Автобусы | 16 (1,0 %) | 13 (0,8 %) | 3 (0,2 %) |
| Грузовые автомобили | 101 (6,5 %) | 55 (3,6 %) | 46 (2,9 %) |
| Прицепы | 96 (6,2 %) | 7 (0,4 %) | 89 (5,8 %) |
| Мототранспорт | 136 (8,8 %) | 2 (0,1 %) | 134 (8,7 %) |
| Итого | 1554 (100 %) | 117 (7,5 %) | 1437 (92,5 %) |

Как видно из таблицы, 92,5 % автотранспорта муниципального образования находится в личном пользовании граждан и 77,5 % автопарка поселения составляют легковые автомобили. Уровень автомобилизации в настоящее время составляет 153 легковых автомобиля на 1000 жителей, что ниже среднего показателя по Кандалакшскому району (236 единиц на 1000 жителей).

ООО «Зеленоборское АТП № 1» кроме междугородних автобусных маршрутов обслуживает автобусный маршрут «дер. Княжая – ст. Княжая». Протяжённость маршрута 9,8 км, время оборота 1 час. На маршруте работает 3 автобуса ПАЗ-4230 вместимостью 27 человек. За год маршрут перевозит 249,5 тыс. пассажиров.  Хранение и ремонт автобусов (6 единиц) и грузовых автомобилей (5 единиц) осуществляется на территории ООО «Зеленоборгское АТП № 1».

Хранение личного автотранспорта осуществляется в гаражах боксового типа на территории гаражно-строительных кооперативов или на приусадебных участках в кварталах индивидуальной застройки. В посёлке Зеленоборский насчитывается 24 гаражно-строительных кооператива.

В городском поселении Зеленоборский имеется две автозаправочных станции, расположенные на улице Магистральной: АЗС № 1 ОАО «НК «Роснефть» и АЗС ООО «Вега».

Маломерный флот муниципального образования Зеленоборский насчитывает около 1000 единиц. По данным Зеленоборского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Мурманской области в населённых пунктах муниципального образования зарегистрировано следующее количество маломерных судов:

п.г.т. Зеленоборский – 760 единиц;

с. Княжая Губа – 34 единицы;

ст. Пояконда – 22 единицы;

ст. Ковда – 25 единиц;

н.п. Лесозаводский – 81 единица;

с. Ковда – 46 единиц.

Хранение судов производится в ангарах и под открытым небом вдоль берегов Кандалакшского залива Белого моря и Княжегубского водохранилища.

## 1.10. Инженерная инфраструктура

### 1.10.1. Водоснабжение

Водоснабжение городского поселения Зеленоборский осуществляется как за счет поверхностных, так и за счет подземных вод.

П.г.т. Зеленоборский

Источником водоснабжения центрального района п.г.т. Зеленоборский служит оз. Долгое. Питьевая вода используется на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды населения, в том числе на горячее водоснабжение и тушение пожаров, а также на промышленные и прочие нужды.

Водозабор из озера Долгое руслового типа с затопленным ряжевым оголовком и двумя всасывающими трубопроводами диаметром 273 мм, протяженностью 880метров. Вода по двум водоводам поступает в два резервуара объемом по 500 м3 и далее от насосной станции первого подъема ВНС-7 по двум водоводам направляется в поселок Зеленоборский.

Водовод №1 проходит по плотине Княжегубский ГЭС и попадает на ВНС-8 (насосная 2-го подъема). От ВНС-8 вода поступает в накопительную емкость объемом 300 м3.

Водовод №2 проходит по автомобильному мосту через канал Княжегубской ГЭС. Строительство данного водовода не завершено.

Проектная мощность насосной станции первого подъёма (ВНС-7) составляет 4,4 тыс.м/сут., второго подъёма (ВНС-8) – 2,1 тыс.м/сут.

Водопроводных очистных сооружений в поселке нет. Обеззараживание производится жидким хлором. Водопроводная сеть в поселке закольцована, но имеется 6 тупиковых линий. Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений удовлетворительное. Износ отдельных участков сети составляет 100 %.

В пробах воды на физико-химический анализ имеется несоответствие нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения жилого образования Лесобиржа и станции Княжая служит озеро Безымянное. Водозабор расположен в 1,7 км к югу от ст. Княжая. Водозаборное сооружение состоит из деревянного рубленного всасывающего колодца размером 1,67*1,9 м, глубиной заложения—6,82 м, удаленность от берега 25 м. Забор воды осуществляется посредством насосной станции I подъема, производительностью 4,1 тыс.м3/сут., оборудованной тремя насосами марки К100/65, производительностью 100 м3/ч. Один насос в работе, два в резерве. Вода по водоводу длиной 800 м подается в водонапорную башню объемом 80 м3. Для хлорирования воды используется хлорная известь. Все технологическое оборудование находится в рабочем состоянии.

По данным физико-химических и микробиологических анализов, предоставленных «Центром гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», качество воды, подаваемой потребителю по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Станция Ковда и н.п. Пояконда

В качестве источников водоснабжения железнодорожной станции Ковда и н.п. Пояконда используются артезианские скважины, находящиеся в районе железнодорожной станции. На скважинах проводится обеззараживание хлордозирующими патронами.

В Пояконде водозаборное сооружение состоит из четырех эксплуатационных скважин, резервуара чистой воды объемом 50 м3 и насосной станции. Фактически поднимается воды из скважин 1180,08 м3/год (3,23 м3/сут).

В Ковде водозаборное сооружение состоит из трех эксплуатационных скважин, резервуара чистой воды объемом 100 м3 и насосной станции. Фактически поднимается воды из скважин 1847,88 м3/год (5,06 м3/сут.).

Качество подземных вод не соответствует установленным требованиям по следующим показателям: цветность, мутность, железо, окисляемость, по микробиологическим показателям полностью соответствует СанПиН.

Населенные пункты Лесозаводский, Ковда, Княжая Губа и станция Жемчужная не имеют централизованной системы водоснабжения, используют индивидуальные локальные водозаборы.

### 1.10.2. Водоотведение

П.г.т. Зеленоборский

В центральном районе п.г.т. Зеленоборский предусмотрена централизованная система водоотведения. Сточные воды проходят очистку на канализационных очистных сооружениях (КОС).

На очистные сооружения (КОС) поступают хозяйственно-бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий и жилищного фонда поселка в объеме 301,1 тыс.м3/год.

Здание КОС полностью разрушено после пожара, сооружения находятся в нерабочем состоянии, практически все поступающие стоки на КОС сбрасываются без очистки.

В состав КОС входят песколовка, два вертикальных отстойника и контактный колодец. Территория КОС не огорожена.

Проектная мощность КОС составляет 950м3/сут, фактическая – 1050 м3/сут.

Место сброса – отводящий канал Княжегубской ГЭС, губа Княжая Кандалакшского залива.

Содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает, против проекта ЛВСС, по БПК – в 1,16 раза, по аммонийному азоту – в 1,18 раз, по АПАВ – в 1,46 раз.

Сточные воды от многоэтажной застройки проходят очистку на станции биологической очистки СБО-3.

На СБО-3 поступают стоки от организаций и жилищного фонда в объеме 207,4 тыс. м3/год. В состав СБО-3 входят здание решеток, два аэротенка. Стоки сбрасываются в пруд-отстойник. Из пруда стоки поступают в губу Княжая Кандалакшского залива. Обезвреживание стоков не производится.

Содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает, против проекта ЛВСС, по БПК – в 1,03 раза, по нитрат иону – в 7,02 раз, по нитрит иону – в 8,12 раз, по АПАВ – в 1,13.

Сточные воды с территории жилого образования Лесобиржа и станции Княжая проходят очистку на станции биологической очистки СБО-4 и септике, расположенного на улице Лесной.

В состав СБО-4 входят КНС, решетки, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная.

Проектная мощность СБО-4 составляет 100 м3/сут., фактическая – 60-71 м3/сут.

Стоки после очистки поступают в накопительный резервуар, из резервуара через ж.д. пути направляются в болото и далее в реку Княжая.

Очистные сооружения септик находятся в полуразрушенном состоянии. Эффективность очистки сточных вод не удовлетворительная. Обеззараживание стоков не производится. Территория ОС септик не огорожена.

Станция Ковда и н.п.Пояконда

Водоотведение на ж.-д.ст. Ковда производится по самотечным канализационным сетям протяженностью 700 метров до железобетонного септика, проходят хлораторную, затем в водоем.

Сброс сточных вод от н.п. Пояконда производится в водоем.

Отвод сточных вод составляет в Пояконде – 939,84 м3/год, в Ковде – 1847,88 м3/год.

Объекты по обработке сточных вод были приняты от КУМИ г.Кандалакша в неудовлетворительном состоянии.

Сточные воды на анализ не забираются, данные об их качестве отсутствуют.

Н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с.Княжая Губа ,станция Жемчужная не имеют централизованной системы водоотведения.

Дождевая канализация отсутствует повсеместно.

### 1.10.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение городского поселения Зеленоборский осуществляется от принадлежащих ГОУТП «ТЭКОС» котельных №№ 22, 6, 2а. Общий объем генерируемой тепловой энергии по всем котельным за 2008г. составил - 55100 Гкал. Весь отпуск тепла осуществляется на нужды поселка. Промышленным предприятиям тепло не отпускается.

На балансе МУП «ЖКХ «Зеленый Бор» находятся следующие источники централизованного теплоснабжения:

1) Угольная котельная ст. Княжая, в которой установлены два стальных водогрейных твердотопливных котла КВр-0,63 с номинальной теплопроизводительностью 0,63 МВт (0,54 Гкал/ч), процент износа – 30 %; один прямоточный водогрейный котел «Минск 1» мощностью 0,785 МВт (0,675 Гкал/ч), процент износа 80 %. Удельный отпуск тепла на нужды населения от угольной котельной составляет 1451,2 Гкал/год.

2) Электрокотельная №1 (ул.Озерная, 53), установленное оборудование: два электрических котла на отопление типа КЭВ-1000/6, мощностью - 1000 кВт каждый и один электрический котел ГВС типа КЭВ-1000/6, мощностью - 1000 кВт. Процент износа оборудования – 70 %. Удельный отпуск тепла от электрокотельной составляет - 4007,1 Гкал/год.

3) Электробойлерная  ст. Пояконда, в которой установлены два электрических котла ЗПЗ-100 И2, мощностью 100 кВт каждый. Процент износа – 60 %. Удельный отпуск тепла на нужды населения от электрической бойлерной составляет - 346,4 Гкал/год.

4) Электробойлерная ст. Ковда, в которой установлены два электрических котла ЗПЗ-100ИЗ, мощностью 100 кВт каждый. Процент износа – 60 %. Удельный отпуск тепла на нужды населения составляет 370,0 Гкал/год.

5) На объектовых электрических котельных по ул.Мира (д. 30, 31, 33) установлены шесть водонагревательных электрических котлов типа ВЭТ мощностью 45 кВт каждый и два электрокотла ГВС мощностью 30 кВт каждый. Процент износа оборудования – 30 %. Удельный отпуск тепла на нужды населения составляет 847,7 Гкал/год.

Система теплоснабжения по способу получения горячей воды для бытовых нужд на всех источниках закрытая.

Прокладка теплопроводов смешанная: подземная, частично надземная.

В остальных населенных пунктах г.п. Зеленоборский централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

Сводные данные по работе теплоисточников ГОУТП «ТЭКОС» представлены в таблице 1.10.3-1. Показатели существующего состояния по теплоснабжению городского поселения  Зеленоборский представлены в сводной таблице 1.10.3-2.

.

Таблица 1.10.3-1 - Сводные данные по котельным ГОУТП «ТЭКОС» за 2007 год

| Источник тепла | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Годовой отпуск тепла, Гкал/год | Годовая реализация, Гкал/год | Котельное оборудование | Объем потребления топлива в натуральном выражении, т/год | Способ прокладки трубопроводов тепловой сети | Потери энергии в тепловых сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Население | Промышленные предприятия | Прочие организации |  |  |  |  |
| Котельная №6, п.г.т.Зеленоборский, ул.Южная, 7а | 7808 | 7279 | 6060 | 4848 | 0 | 1212 | паровой: КВ-300М-0,287 Гкал/ч, КП-0,12Ж-0,127 Гкал/ч, водогрейный: НИИСТУ-0,701 Гкал/ч, Братск-0,802 Гкал/ч-4 шт. | 1051 | подземная канальная, надземная | 16,75 |
| Котельная №2а, п.г.т. Зеленоборский, ул.Партизанская | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | водогрейный: ЭП-100-И2-0,086 Гкал/ч. | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №22, п.г.т. Зеленоборский, ул.Заводская,1б | 63256 | 60184 | 46797 | 35767 | 0 | 11030 | паровой: ДЕ-10/14-4,546 Гкал/ч, ДКВР-4/13-2,132 Гкал/ч, ДЕ-10/14-4,21 Гкал/ч, ДЕ-10/14-3,985 Гкал/ч. | 7950 | подземная канальная, надземная | 22,24 |

Таблица 1.10.3-2 - Сводная таблица основных показателей по теплоснабжению городского поселения Зеленоборский

| Наименование населенного пункта | Источник тепла | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка | Вид схемы теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, п.м. | Вид потребляемого топлива | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, Гкал/ч | отопление Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |
| п.г.т. Зеленоборский | Котельная №22, Котельная №2а Котельная №6 Котельная №17 | 14,873 0,344 4,196 2,365 | 14,636 0,09 1,774 0,43 | 11,706 0,076 1,74 0,37 | 2,93 0,014 0,034 0,06 | закрытая закрытая закрытая н/д | 12219 129 8877 2364 | мазут электроэнергия мазут н/д | -4,021 0,254 1,732 1,93 |
| с. Княжая Губа | Котельная | 2,43 |  |  |  |  |  | уголь |  |
| н.п.Пояконда | Эл.бойлерная | 0,17 |  |  |  | закрытая |  | электроэнергия |  |
| ж.-д.ст. Ковда | Эл.бойлерная | 0,17 |  |  |  | закрытая |  | электроэнергия |  |
| В н.п.Лесозаводский, с.Ковда, ст.Жемчужная источники тепла отсутствуют, теплоснабжение обеспечивается от отопительных печей. |

### 1.10.4. Газоснабжение

В настоящее время система газоснабжения природным газом в городском поселении Зеленоборский не развита, отсутствуют магистральные газопроводы и головные сооружения газового оборудования.

### 1.10.5. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии городского поселения Зеленоборский являются коммунально-бытовые и  промышленные  потребители.

Электроснабжение городского поселения Зеленоборский осуществляется от электрических сетей Колэнерго (см. таблицу 1.10.5-1)

Таблица 1.10.5-1 – Электроснабжение городского поселения Зеленоборский

| №№ п/п | Наименование МО | Источники основного электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г.п.Зеленоборский., в т.ч. п.г.т.Зеленоборский с. Княжая Губа н.п. Пояконда ст. Ковда н.п. Лесозаводский c. Ковда ст. Жемчужная | от ГЭС-11(Руст=152 МВт) и ПС-42 110/35/6 кВ ПС-42 (6,3+10мВА) |

Полное годовое электропотребление за 2007г.: по п.г.т. Зеленоборский, с.Княжая Губа, н.п.Лесозаводский – 25254,2 тыс. кВтч.

Таблица 1.10.5-2 - Данные по существующим РП, ТП, КТП

| №№ п./п. | №№ РП, ТП, КТП | Мощность трансформаторов, кВА | Напряжение, В | Коэфф. загрузки трансф., % | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Т-1 | 630 | 6/0,4 | откл. | ул. Заводская |
| 2 | 1 Т-2 | 630 | 6/0,4 | 0,54 | ул. Заводская |
| 3 | 2 Т-1 | 160 | 6/0,4 | 0,44 | д.Княжая, ул.Рыбацкая |
| 4 | 3 Т-1 | 250 | 6/0,4 | 0,31 | Очистные сооружения ДОЗа |
| 5 | 4 Т-1 | 250 | 6/0,4 | откл. | Контора Водоканала |
| 6 | 4 Т-2 | 250 | 6/0,4 | 0,52 | Контора Водоканала |
| 7 | 5 Т-1 | 315 | 6/0,4 | 0,71 | Дом Культуры |
| 8 | 6 Т-1 | 400 | 6/0,4 | 0,43 | ул. Молодежная |
| 9 | 7 Т-1 | 400 | 6/0,4 | 0,45 | ул. Магистральная,52 |
| 10 | 7 Т-2 | 400 | 6/0,4 | откл. | ул. Магистральная,52 |
| 11 | 8 Т-1 | 320 | 6/0,4 | 0,54 | Школа искусств |
| 12 | 9 Т-1 | 250 | 6/0,4 | 0,14 | Комбинат «Родничек» |
| 13 | 9 Т-2 | 320 | 6/0,4 | 0,51 | Комбинат «Родничек» |
| 14 | 10 Т-1 | 400 | 6/0,4 | откл. | ул. Мира |
| 15 | 10 Т-2 | 630 | 6/0,4 | 0,32 | ул. Мира |
| 16 | 11 Т-1 | 630 | 6/0,4 | 0,22 | ул. Магистральная,25 |
| 17 | 11 Т-2 | 630 | 6/0,4 | 0,49 | ул. Магистральная,25 |
| 18 | 13 Т-1 | 250 | 6/0,4 | 0,22 | Баня №6 |
| 19 | 13 Т-2 | 250 | 6/0,4 | 0,67 | Баня №6 |
| 20 | 14 Т-1 | 250 | 6/0,4 | откл. | Дет. дом №6 |
| 21 | 14 Т-2 | 400 | 6/0,4 | 0,72 | Дет. дом №6 |
| 22 | 15 Т-1 | 250 | 6/0,4 | откл. | База электросети |
| 23 | 15 Т-2 | 250 | 6/0,4 | 0,47 | База электросети |
| 24 | 16 Т-1 | 180 | 6/0,4 | 0,33 | Затон |
| 25 | 17 Т-1 | 250 | 6/0,4 | 0,56 | Школа №18 |
| 26 | 18 Т-1 | 400 | 6/0,4 | 0,62 | Клуб «Восток» |
| 27 | 18 Т-2 | 320 | 6/0,4 | откл. | Клуб «Восток» |
| 28 | 19 Т-1 | 400 | 6/0,4 | 0,24 | Управление ЛПХ |
| 29 | 19 Т-2 | 400 | 6/0,4 | 0,64 | Управление ЛПХ |
| 30 | 24 Т-1 | 180 | 6/0,4 | 0,31 | Пекарня |
| 31 | 27 Т-1 | 630 | 6/0,4 | 0,25 | Пекарня |
| 32 | 27 Т-2 | 800 | 6/0,4 | 0,27 | РМЗ |
| 33 | 28 Т-1 | 180 | 6/0,4 | 0,55 | Котельная ГЭС |
| 34 | 29 Т-1 | 400 | 6/0,4 | 0,32 | ДРП |
| 35 | 30 Т-1 | 250 | 6/0,4 | 0,17 | АТП |
| 36 | 31 Т-1 | 100 | 6/0,4 | 0,29 | Кафе «Уют» |
| 37 | 25 Т-1 | 630 | 6/0,4 | данных нет | ОЮ /штаб/ |
| 38 | 25 Т-2 | 630 | 6/0,4 | данных нет | ОЮ /штаб/ |
| 39 | 26 Т-1 | 560 | 6/0,4 | данных нет | ОЮ /Зона/ |
| 40 | 35 Т-1 | 400 | 6/0,4 | данных нет | ул. Первомайская |

Примечание: По ТП-25, 26, КТП-35 данных нет, так как они находятся на балансе потребителей.

### 1.10.6. Информатизация и связь

Инфраструктура связи не входит в компетенцию органов местного самоуправления.

Государством гарантируются универсальные услуги связи, а именно таксофоны и пункты коллективного доступа к сети Интернет.

Время, в течение которого пользователь услугами связи достигает таксофона без использования транспортного средства, не должно превышать один час. В каждом поселении должно быть установлено не менее одного таксофона с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее пятисот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В поселении выполнены нормы по установке таксофонов универсальной услуги связи. Таксофоны универсальной услуги связи установлены в п.г.т. Зеленоборский, с. Княжая Губа, н.п. Пояконда, с. Ковда, н.п. Лесозаводский, ж.-д.ст. Жемчужная.

Телефонная связь в домах и квартирах обеспечивается в соответствии с платежеспособным спросом на установку телефонных аппаратов. Неудовлетворённый платежеспособный спрос на установку телефона отсутствует.

В п.г.т. Зеленоборский используется широкополосный доступ к сети Интернет, оборудован пункт коллективного доступа к сети Интернет.

Территория поселения охвачена зонами действия сетей подвижной сотовой связи.

В п.г.т. Зеленоборский действуют 2 отделения почтовой связи, в н.п. Лесозаводский – одно. Ряд населенных пунктов обслуживается отделениями почтовой связи, действующими в г. Кандалакше.

Телевизионное и радиовещание осуществляется цехом УКВ-РС в г. Кандалакше и ретрансляторами в п.г.т. Зеленоборском и н.п. Лесозаводском.

## 1.11. Санитарная очистка территории

На территории городского поселения Зеленоборский имеется два объекта складирования ТБО:

- санкционированная свалка в п.г.т.Зеленоборский;

- несанкционированная свалка в н.п.Лесозаводский.

Санитарной очисткой и уборкой территории в г.п.Зеленоборский занимается МУП «Жилэкс Зеленоборский», имеющее в том числе лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (лицензия №ОТ-26-000146151 от 18.12.2006 г.).

Правила организации сбора и вывоза бытового мусора на территории городского поселения Зеленоборский утверждены решением Совета депутатов №69 от 24.10.2007 г.

Нормы накопления ТБО приняты 1,5 м3 в год на 1 человека.

Годовой объем вывозимых отходов составляет 10,3 тыс. м3.

Раздельный сбор ТБО не производится.

Применяемые системы сбора ТБО:

- сменяемые контейнеры - 47 шт., обслуживаются 975 человек;

- планово-поквартирная (по графику приезжает автомобиль) - 3050 человек;

- остальные жители (ориентировочно 3325 человек) складируют отходы в непроницаемые выгреба.

Периодичность вывоза отходов следующая:

- планово-поквартирная вывозка отходов осуществляется 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

- контейнеры сменяются по графику;

- непроницаемые выгреба очищаются и вывозятся 2 раза в год.

Количество машин для  санитарной очистки:

- мусоровоз - 1;

- контейнеровоз - 1

ТБО складируется на свалке. Земельный участок под свалку ТБО выделен распоряжением Совета министров РСФСР №2032-р от 15 декабря 1982 г. Площадь земельного участка 5 га, сформирована на основании проекта границ земельного участка.

Земельный участок со всех сторон граничит с землями лесного фонда, покрыт травяной и древесной растительностью. С восточной стороны к полигону примыкает квартальная просека между 66 и 67 кварталами Зеленоборского лесничества Ковдорского лесхоза. Свалка расположена невдалеке от юго-восточной границы п.г.т.Зеленоборский. Ближайший водоем - озеро Лесное, расположено в 3 км от свалки.

С западной стороны через участок  проходит грунтовая дорога. Со всех сторон участок окружен лесом, состоящим из хвойных пород деревьев. С южной стороны находится заболоченный лес. Свалка имеет ограждение, обваловку по периметру, дренажную канаву.

Санкционированная свалка в п.г.т.Зеленоборский принимает в год 14,16 т ТБО. Она эксплуатируется с 1982 года. На свалку также вывозят отходы ст.Пояконда, ст.Ковда.

Несанкционированная свалка н.п.Лесозаводский расположена в 301 квартале Лесозаводского лесничества, в 6 км от н.п.Лесозаводский, на расстоянии 4 км от Кандалакшского залива. Площадь свалки 0,11 га, вместимость 8 т. Свалка эксплуатируется с 1999 г., находится в ведении МП ЖКХ «Лесозаводский». Система защиты окружающей среды от негативного влияния отходов отсутствует.

Производственные отходы п.г.т.Зеленоборский собираются и передаются на переработку и обезвреживание специализированным организациям.

Переработку люминесцентных ламп осуществляет ЗАО «ЭКОРД», г.Кировск, п.Титан.

Аккумуляторы, автошины и другие виды промышленных отходов принимает предприятие «Вторсырье», г.Кандалакша.

Отработанные нефтепродукты и металлолом принимают на переработку специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности в г.Мурманск и г.Апатиты.

В п.г.т.Зеленоборский имеется муниципальное кладбище, которое практически заполнено.

В н.п.Лесозаводский для кладбища самовольно используется лесной участок площадью 10 га.

## 1.12. Зеленые насаждения

Растительность территории проектирования относится к Кандалакшскому округу полосы северотаежных лесов, принадлежащих Кольско-Карельской подпровинции североевропейской таежной провинции, для которой характерно преобладание хвойных и смешанных лесов. Основными лесообразующими породами  являются сосна (на повышенных участках рельефа и «сухих» склонах) и ель (в понижениях). В смешанных лесах основные породы дополняют березы, осина, рябина, черемуха, различные виды ив, особенно по берегам рек и водоемов. Широкое распространение  имеют болота с типичной для них растительностью и заболоченные леса.

В настоящее время на территории поселений сохранились отдельные участки естественных лесных насаждений.

Небольшие участки леса сохранились в западной и северной частях п.г.т. Зеленоборский.

Городские насаждения общего пользования практически отсутствуют. Озеленение общественных центров и территорий общего пользования представлено, в основном, газонами.

## 1.13. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Оценка санитарно-экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение  экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно - нормативным требованиям.

В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также воздействие отдельных физических факторов – радиация, электромагнитное излучение. В основу раздела положены материалы «Доклада по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2007 г.» Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, а также  информация, предоставленная Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области, филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», Двинско-Печорским бассейновым водным управлением.

### 1.13.1. Атмосферный воздух

В 2007, согласно «Докладу по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2007 году», содержание в атмосферном воздухе Мурманской области загрязняющих веществ, выраженных через индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), низкое. Отмечаются случаи загрязнения атмосферного воздуха по единичным показателям, главным образом, в 30-40-километровой зоне основных промышленных предприятий области. Городское поселение Зеленоборский  не попадает в зону влияния  крупных предприятий-загрязнителей, собственные крупные источники аэротехногенного загрязнения также отсутствуют. Основными источниками загрязнения являются котельные и автотранспорт. Промышленные предприятия представлены предприятием деревообработки, которое в настоящее время не работает.

Стационарные посты Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в городском поселении Зеленоборский отсутствуют.

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» не обладает сведениями об объеме и составе загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу городского поселения Зеленоборский.

Учитывая отсутствие на территории поселка крупных источников загрязнения, уровень загрязнения атмосферы оценивается как низкий.

### 1.13.2. Поверхностные воды

Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, рекреации, гидроэнергетики, рыбоводства и рыболовства,  а также служат приемниками сточных вод.

По данным Росприроднадзора по Мурманской области и филиала  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» оз.Долгое является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют. Обеззараживание воды производится жидким хлором.

Озеро Безымянное является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая). Водозабор расположен в 1,7 км к югу от ст.Княжая. Водопроводных очистных сооружений нет. Обеззараживание воды производится раствором хлорной извести.

Водозаборы для хозяйственно-питьевых нужд  и выпуски хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод находятся в ведении ГОУП «Кандалакшаводоканал».

По данным госстатотчетности «2ТП-водхоз», предоставленной Двинско-Печорским бассейновым водным управлением за 2007 г., ГОУП «Кандалакшаводоканал» на хозяйственно-питьевые нужды поселений забрано 916 тыс. м3 воды, отведено 594 тыс. м3 сточных вод. Водопотребление и водоотведение в разрезе предприятий представлено в таблицах 1.13.2-1 и 1.13.2-2.

ГОУП «Кандалакшаводоканал» отводит сточные воды п.г.т. Зеленоборский и ст.Княжая по 4-м выпускам:

- Выпуск №7. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий и жилищного фонда поступают на КОС в объеме 301,1 тыс.м3/год. Мощность КОС 1,2 тыс. м3/сут. Место сброса - отводящий канал Княжегубской ГЭС, губа Княжая Кандалакшского залива.

- Выпуск №8. Хозяйственно-бытовые стоки организаций и жилищного фонда поступают на септик в объеме 9,3 тыс. м3/год. Производительность септика 0,04 тыс. м3/сут. Место сброса - болото, далее в р.Княжая, которая впадает в оз.Ковдозеро.

- Выпуск №9. Хозяйственно-бытовые стоки организаций и жилищного фонда поступают на СБО-3 в объеме 207,4 тыс. м3/год. Производительность СБО-3 0,7 тыс. м3/сут. Место сброса - губа Княжая Кандалакшского залива.

- Выпуск №10. Хозяйственно-бытовые стоки организаций и жилищного фонда поступают на СБО-4 в объеме 23,3 тыс. м3/год. После очистки стоки поступают через ж.д. пути в болото и далее в р.Княжая, которая впадает в оз.Ковдозеро.

По данным филиала  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» 100% эффективность очистки до установленных нормативов ПДС (для рыбохозяйственных водоемов) не обеспечивается ни одним из объектов водоотведения. Материально-техническая база объектов слабая, технологическое оборудование изношено, требует замены, морально устарело.

Со сточными водами в поверхностные водные объекты и на рельеф сброшено 173,24 тонн загрязняющих веществ. Больше всего загрязняющих веществ поступает со сточными водами ГОУП «Кандалакша водоканал». Среди загрязняющих веществ наибольшее количество приходится на сухой остаток, органические соединения по БПК, взвешенные вещества (таблица 1.13.2-3).

Таблица 1.13.2-1 - Забор воды из водных объектов п.г.т. Зеленоборский за 2007 г. (тыс. м3/год)

| Водопользователь | Водный объект | Забрано | Использовано | Потери при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из поверх. источников | Из подзем. источников | Всего | в том числе на нужды |  |
|  |  |  |  |  |  | хоз пиевые | производств. | с/х водоснабж. |  |
| ГОУП «Кандалакша водоканал» | оз.Долгое оз.Безымянное | 831,0 85,0 | 831,0 85,0 | - - | 561,0 70,0 | 428,0 43,0 | 133,0 27,0 | - | 144,0 |
| Каскад Ковдинских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | - | - | 16,0 |
| Филиал ГОУТП «ТЭКОС» | - | - | - | - | 39,0 | 3,0 | 36,0 | - | - |
| ОСП «Княжегубский рыбоводный завод» ФГУ «Мурманрыбвод» | оз.Жемчужное | 2726,0 | 2726,0 | - | 2726,0 | - | 2726,0 | - | - |
| Итого |  | 3642,0 | 3642,0 |  | 3398,0 | 476,0 | 2922,0 |  | 160,0 |

Таблица1.13.2-2  - Сброс сточных вод в водные объекты  п.г.т.Зеленоборский за 2007 г.  (тыс. м3/год)

| Водопользователь | Водный объект | Сброшено сточной воды | Мощность очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | загрязненной | нормативно чистой | нормативно очищенной | Всего | в т.ч. перед сбросом в водоем |
|  |  |  | всего | недостаточно очищенной | без очистки |  | всего | биологич. |  |  |
| ГОУП «Кандалакша водоканал» | оз.Ковдозеро Кандалакшский залив | 39,0 555,0 | 39,0 555,0 | 39,0 453,0 | - | - 102,0 | - | - | 52,0 657,0 | 52,0 657,0 |
| Каскад Ковдинских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | р.Ковда | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| ОСП «Княжегубский рыбоводный завод» ФГУ «Мурманрыбвод» | Кандалакшский залив | 2726,0 |  | - | - | 2726,0 | - | - | - | - |
| Итого |  | 3321,0 | 595,0 | 492,0 | - | 2828,0 |  | - | 718,0 | 718,0 |

Таблица 1.13.2-3 - Содержание загрязняющих веществ в сточных водах  п.г.т.Зеленоборский за 2007 г. (тонны)

| Водопользова-тель | Водный объект | Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | БПК | Нефте продукты | Взвеш. в-ва | Сухой остаток | Азот аммон. | Нитраты | Нитриты | Хлориды | Сульфаты | Железо |
| ГОУП «Кандалакша водоканал» | Кандалакшский залив | 16520,0 | 0,110 | 15,400 | 99,720 | 6,130 | 6,450 | 0,250 | 13,440 | 12,760 | 0,370 |
| Кандалакшская КЭЧ, в/ч29229 | рельеф бассейна оз.Ковдозеро | 0,400 | 0,000 | 0,300 | 2,570 | 0,049 | 0,010 | 0,004 | 0,300 | 0,370 | 0,023 |
| Каскад Ковдинских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1» | р.Ковда | 0,030 | 0,001 | 0,013 | 0,140 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,010 | 0,540 |

Сведения о среднем содержании загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами ГОУП «Кандалакшаводоканал» по четырем выпускам, за 2008 год представлена в таблице 1.13.2-4.

Таблица 1.13.2-4  - Содержание загрязняющих веществ в сточных водах ГОУП «Кандалакшаводоканал» за 2008 г. (мг/дм3)

| Наименование показателей | Выпуск 7 (КОС) | Выпуск 8 (септик 4) | Выпуск 9 (СБО-3) | Выпуск 10 (СБО-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,9 | 3,4 | 6,6 | 7,1 |
| Нефтепродукты | 0,38 | 0,06 | 0,12 | 0,27 |
| Взвешенные вещества | 39,54 | 16,05 | 13,97 | 12,8 |
| БПКполн. | 41,56 | 12,2 | 15,23 | 13,6 |
| Ион аммония | 16,05 | 4,55 | 4,31 | 8,95 |
| Нитрит ион | 0,249 | 0,2 | 2,33 | 0,238 |
| Нитрат ион | 1,2 | 5,07 | 30,58 | 1,55 |
| Фосфор | 1,71 | 0,13 | 1,67 | 0,73 |
| Железо | 1,2 | 1,39 | 0,27 | 5,17 |
| АПАВ | 0,54 | 0,07 | 0,11 | 0,35 |
| Сухой остаток | 219,31 | 238,15 | 193,97 | 270,2 |
| Хлориды | 28,68 | 11,75 | 31,71 | 21,95 |
| Сульфаты | 30,62 | 19,1 | 16,39 | 26,3 |
| ХПК | 103,3 | 95 | 75,8 | 95,83 |

Как видно из таблицы, наибольшее содержание загрязняющих веществ отмечается в сточных водах, поступающих с КОС по  выпуску 7.

Качество воды

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются: неочищенные и недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, неочищенные дождевые стоки с территории поселений, промплощадок, автомобильных дорог, талые воды с площади водосборного бассейна, выпадение загрязнений с атмосферными осадками, смыв загрязняющих веществ с территорий несанкционированных свалок, оставленных туристами по берегам водных объектов.

Наблюдения за качеством воды осуществляют ГУ «Мурманское УГМС», ТО ТУ Роспотребнадзора в Кандалакшском и Терском районах, ГОУП «Кандалакшаводоканал». По данным ГУ «Мурманское УГМС» регулярные наблюдения за качеством вод бассейна р. Ковды  проводились на водохранилищах Иовском и Княжегубском. Среднегодовые концентрации меди в водохранилищах в 2007 г. составляли 1-2 ПДК. Характерной особенностью водных объектов Мурманской области является присутствие в природных водах ионов металлов, таких как  медь, железо, марганец. Максимальные и повышенные концентрации металлов в этих водных объектах, при отсутствии сбросов сточных вод и выбросов предприятий, наблюдаются в меженные периоды, когда питание осуществляется преимущественно грунтовыми водами.

По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», химический состав воды всех водоисточников остается стабильным, отсутствует ярко выраженная сезонность колебаний химического состава. Все водоисточники с учетом качества воды относятся ко второму классу ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для доведения качества воды до показателей СанПиН  требуется соответствующая схема водоподготовки.

По данным филиала  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» на водопроводе южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая) обеззараживание воды перед подачей в сеть проводится примитивным способом - раствором хлорной извести, обеззараживающие установки технически и морально устарели и требуют замены.

В 2007 г. в п.г.т. Зеленоборский 66,6%, а в  южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая) 100% исследованных проб воды поверхностных источников централизованного водоснабжения в местах водозаборов не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Превышение ПДК отмечается по органолептическим показателям (цветность, мутность), окисляемости. Содержание вредных химических веществ в водоисточниках не превышали установленные предельно допустимые нормативы. По микробиологическим показателям нестандартных проб в южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая) зарегистрировано 17,1%. Паразитологические показатели в норме. Возбудителей инфекционных заболеваний за весь период наблюдений не зарегистрировано.

В южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая) ухудшилось качество питьевой воды по микробиологическим показателям (таблица 1.13.2-5). Удельный вес проб, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, составляет 17,3%. Отмечается высокий процент нестандартных проб по санитарно-химическим показателям. Наиболее неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям отмечается на водопроводе п.г.т. Зеленоборский-1, где 100% проб воды, поступающей потребителю, не соответствует санитарным требованиям.

Таблица 1.13.2-5 - Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам (%)

| Водопроводы | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам (%) |
| --- | --- |
|  | по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Перед поступлением воды в сеть (ВНС) |
| п.г.т. Зеленоборский | 50,0 | 66,6 | 66,6 | 0 | 0 | 0 |
| ст.Княжая | 91,6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 16,6 |
| В распределительной сети |
| п.г.т. Зеленоборский | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| ст.Княжая | 91,6 | 91,6 | 100 | 0 | 0 | 17,3 |

По данным МУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС» качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

По данным ГОУП «Кандалакшаводоканал» в 2007-2008 годах качество воды в оз.Долгое соответствует 2 классу ГОСТ 2761-84, в пробах воды, отобранных перед поступлением в распределительную сеть отмечается превышение гигиенических нормативов по мутности и окисляемости. Качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 по цветности и окисляемости, в пробах воды, отобранных  перед поступлением в распределительную сеть с июля по октябрь качества воды не соответствует требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 по ОКБ/ТКБ.

Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Износ существующего оборудования и сетей составляет 89%.

Таким образом:

- поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, рекреации, гидроэнергетики, рыбоводства и рыболовства,  а также служат приемниками сточных вод;

- озера Долгое и Безымянное являются источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский;

- качество воды оз.Долгое соответствует требованиям ГОСТ 2761-84;

- качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84;

- качество воды в распределительной сети поселений не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное

- сточные воды отводятся в губу Княжая Кандалакшского залива, в р.Княжая, которая впадает в оз.Ковдозеро и на болото;

- 100% эффективность очистки до установленных нормативов ПДС (для рыбохозяйственных водоемов) не обеспечивается ни одним из объектов водоотведения.

### 1.13.3. Подземные воды

Подземные воды используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Ковда, ст.Пояконда, н.п.Лесозаводский.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии по Мурманской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский подготовлено месторождение подземных вод «Зеленоборское». Перевод поселка на подземное водоснабжение диктуется, прежде всего, санитарными требованиями, а также необходимостью реконструкции водопроводных сетей. Запасы подземной воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, составляют 0,6 тыс. м3/сут, и утверждены ТКЗ в 2004 г. по категориям С1 и С2. По результатам поиска на площади 32 км2 был выделен перспективный участок, расположенный в долине оз.Безымянного. В качестве перспективного объекта оценки запасов установлен водоносный комплекс архей-протерозойских кристаллических пород, мощностью 76-87 м. Месторождение подземных вод «Зеленоборское» расположено в южной части озера Безымянного. В качественном отношении подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, ультрапресные с повышенным содержанием фтора, железа, радона, цветности и окисляемости. Подземные воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» качество подземной воды водоисточника относится ко 2 классу ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию железа, цветности и окисляемости. Для доведения качества воды до показателей СанПиН должна проводиться соответствующая водоподготовка

По данным МУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС» эксплуатационный водоносный горизонт водозабора ст.Ковда – АR1. запасы не утверждены, водозабор эксплуатируется с водоотбором 10,5 м3/сут. Лицензия МУР 0070 2ВЭ. Качество воды водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности, окисляемости, железу.

Эксплуатационный водоносный горизонт ст.Пояконда f,lgQIIIpd, запасы не утверждены, водозабор эксплуатируется с водоотбором 8,2 м3/сут. Лицензия МУР 0070 1 ВЭ. Качество воды водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветности, мутности, марганцу.

Эксплуатационный водоносный горизонт (родник) водозабора н.п.Лесозаводский - gQIIIos. Запасы не утверждены, водозабор эксплуатируется с водоотбором 18 м3/сут. Лицензия МУР 00740 ВР. Качество воды водозабора соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Ковда является колодец, объем водозаборного сооружения  10 м3/сут.

По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», химический состав воды всех водоисточников остается стабильным.

На водопроводе н.п.Пояконда обеззараживание воды перед подачей в сеть проводится примитивным способом - раствором хлорной извести, обеззараживающие установки технически и морально устарели и требуют замены.

В 2007 г. 100% исследованных проб воды подземных источников водоснабжения в местах водозаборов ст.Ковда и ст.Пояконда не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Превышение ПДК отмечается по органолептическим показателям (цветность, мутность), окисляемости, железу. Содержание вредных химических веществ в водоисточниках не превышали установленные предельно допустимые нормативы. По микробиологическим показателям нестандартных проб не зарегистрировано. Паразитологические показатели в норме. Возбудителей инфекционных заболеваний за весь период наблюдений не зарегистрировано.

Отмечается неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям  на водопроводах ст.Пояконда и ст.Ковда., где 100% проб воды, поступающей потребителю не соответствуют санитарным требованиям. Отмечается превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям на водопроводе ст.Пояконда. (таблица 1.13.3-1).

Таблица 1.13.3-1 - Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим нормативам (%)

| Водопроводы | Удельный вес проб воды, не отвечающий гигиеническим нормативам, % |
| --- | --- |
|  | по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Перед поступлением воды в сеть (ВНС) |
| ст.Ковда | - | 100 | 100 | 0 | 25 | 0 |
| ст.Пояконда | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 16,6 |
| В распределительной сети |
| ст.Ковда | - | 100 | 100 | 0 | 12,5 | 0 |
| ст.Пояконда | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 17,3 |

Таким образом:

- подземные воды используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Ковда, ст.Пояконда, н.п.Лесозаводский;

- для хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский подготовлено месторождение подземных вод «Зеленоборское» с утвержденными запасами 0,6 тыс. м3/сут;

- качество подземной воды месторождения «Зеленоборское» относится ко 2 классу ГОСТ 2761-84, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  по содержанию железа, цветности и окисляемости. Для доведения качества воды до показателей СанПиН должна проводиться соответствующая водоподготовка;

- 100% исследованных проб воды подземных источников водоснабжения в местах водозаборов и в распределительной сети ст.Ковда и ст.Пояконда не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- отмечается превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям на водопроводе ст.Пояконда.

### 1.13.4. Почвы

Содержание загрязняющих веществ в почвах является интегральной оценкой антропогенного воздействия в данной конкретной точке. Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» в Кандалакшском и Терском районах мониторинг за состоянием почв в городском поселении Зеленоборский не проводит.

Проблема экологической безопасности при санитарной очистке населенных пунктов затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию. Вместе с тем, неправильное и несвоевременное удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов грозит загрязнением окружающей природной среды, нерациональным использованием природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и представляет собой реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений.

На территории городского поселения Зеленоборский  имеются 2 свалки твердых бытовых отходов, одна из них несанкционированная у н.п.Лесозаводский. Кроме того, отмечается наличие несанкционированных свалок по берегам рек и озер, активно используемых туристами.

В связи с тем, что на территории поселения нет мусороперерабатывающих мощностей, вывоз ТБО осуществляется без сортировки отходов.

Выбранные земельные участки под свалки отводились без специальных инженерно-геологических и гидрологических изысканий, предусмотренных Федеральными законами и санитарными правилами.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду, особенно в период снеготаяния. При эксплуатации несанкционированных свалок и несоблюдении технологического цикла по изоляции отходов, продукты гниения и самовозгорания  воздушными массами и птицами переносятся на значительные расстояния, что постепенно приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологического состояния значительной территории.

### 1.13.5. Радиационная обстановка

Характеристика радиационной обстановки города представлена по материалам «Доклада по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2005, 2006 и 2007 годах» Министерства Природных ресурсов и экологии Мурманской области, а также филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах».

Радиационная обстановка в Мурманской области определяется деятельностью ядерного технологического комплекса, имеющего гражданское и военное предназначение. Это реакторы Кольской АЭС, ледокольного флота, также значительное количество реакторов военно-морского флота. Особую радиоэкологическую безопасность представляет техническое состояние хранилищ отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), твердых и жидких радиоактивных отходов (РАО).

Надежный и оперативный контроль радиационной обстановки, как в случае обычных условий, так и в случаях радиационных инцидентов и аварий, радиоактивного загрязнения окружающей среды, обеспечивает Мурманская территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (МТ АСКРО).

В 2007 г. на территории Мурманской области проводились ежедневные наблюдения за радиационной обстановкой, включая измерения мощности экспозиционной дозы γ-излучения на местности, суммарной β-активности атмосферных аэрозолей и выпадений.

Мощность экспозиционной дозы γ-излучения на местности в 2007 г. по данным ежедневных измерений  в населенных пунктах Мурманской области изменялась в пределах естественного природного радиационного фона - от 5 мкР/час. до 24 мкР/час.

В 2007 году среднегодовая суммарная β-активность проб атмосферных аэрозолей и выпадений по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась. Случаев радиоактивных выпадений повышенной β-активности (в 10 и более раз выше суточных фоновых) не наблюдалось.

Концентрации 137Сs, а также других определяемых радионуклидов в приземной атмосфере, ниже нормативов, установленных НРБ-99.

В 2007 году на территории Мурманской области радиоактивное загрязнение природной среды по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилось и остается удовлетворительным.

В 2008 г. специалистами филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» проведены замеры радиационного фона на территории п.г.т. Зеленоборский. Радиационный фон составил 7-8 мкР/ч, что соответствует естественному радиационному фону.

Облучение населения. В формировании годовой коллективной дозы населения Мурманской области основными факторами облучения по-прежнему остаются природные источники (71,81%) и медицинские рентгенологические процедуры (27,37%).

Итоги 5-летнего периода радиационно-гигиенической паспортизации показали, что уровень годовой эффективной коллективной дозы населения Мурманской области составляет 3132,6 чел.-Зв (2001 г.) - 3241,75 чел.-Зв (2005 г.) и является достаточно стабильным.

Природные источники. По результатам исследований по программе «Оценка уровней облучения населения Мурманской области природными источниками», мощность дозы гамма-излучения в жилых и общественных зданиях, а также на открытой территории достаточно близка к среднероссийским и среднемировым уровням, а вклад этого фактора в облучение жителей составляет около 1,0 мЗв/год.

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах ниже 370 Бк/кг, что позволяет отнести исследованные материалы к 1 классу, т.е. к материалам, которые можно использовать во всех видах строительства (в соответствии с СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99).

Медицинское облучение. Наибольший вклад в коллективную дозу облучения пациентов за счет медицинского облучения внесли флюорографические (35,81%) и рентгенографические (37,79%) исследования, вклад рентгеноскопических исследований составляет 9,52%. В 2006 г. средняя индивидуальная доза облучения населения составила 1,05 мЗв/год.

Техногенные источники. На территории Мурманской области расположены ведомственные потенциально опасные объекты: Кольская атомная станция (Министерство атомной энергетики), ФГУП «Мурманский спецкомбинат «Родон», ФГУП РТП «Атомфлот» (Министерство транспорта), ФГУП «СевРАО» (Министерство атомной энергетики), ОАО «Мурманское морское пароходство» и объекты закрытых территориальных образований.

Поселение Зеленоборский является контрольной точкой, в которой установлен  пост радиационного контрольного атмосферного воздуха в соответствии с «Регламентом радиационного контроля за деятельностью Кольской АЭС». По данным наблюдений, средняя мощность эквивалентной дозы γ-излучения составляет 0,11 мкЗв/ч и изменяется в пределах колебаний допустимых значений.

Таким образом, радиоактивное загрязнение природной среды удовлетворительное, радиационная  обстановка на территории п.г.т. Зеленоборский благополучная, состояние радиационной безопасности населения оценивается как удовлетворительное

### 1.13.6. Электромагнитное загрязнение

Хозяйственная деятельность и быт населения в настоящее время характеризуются массовым использованием источников излучений электромагнитных волн различных диапазонов. К ним относятся линии электропередачи, передатчики телевизионного и радиовещания, силовое электрооборудование, вычислительная техника, телефоны и базовые станции подвижной сотовой связи, телефоны с беспроводным подключением трубок, печи СВЧ, иные радиотехнические объекты.

В настоящее время уровень электромагнитного поля, создаваемого бытовыми приборами, средствами информатики и связи, повсеместно существенно возрос.

Конгрессом местных и региональных властей Европы (Страсбург, 29-31 мая 2001 г.) принята Рекомендация 95 (2001) о базовых станциях мобильной телефонной связи, в которой рекомендуется признать озабоченность общественности последствиями облучения электромагнитными полями для здоровья человека в связи с мобильной телефонией, а также рекомендуется правительствам  государств-членов обеспечить включение в рекламу в сфере мобильной телефонии предупреждений о потенциальных последствиях для здоровья человека.

Подвижная сотовая связь обеспечивается во всех населённых пунктах, входящих в поселение. При размещении радиопередающих средств обеспечивается соблюдение санитарных норм, в том числе на непосредственно прилегающей территории. Санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки, обусловленные размещением выше указанных радиопередающих средств, определены проектами их установки, незначительны и в условиях данных населенных пунктов не влияют на планировочные решения.

Иные источники излучений электромагнитных волн являются бытовыми приборами и хозяйственным оборудованием, представлены в незначительном количестве. Общий уровень поля незначительный.

### 1.13.7. Акустическое загрязнение

Источником акустического загрязнения на территории поселка Зеленоборский является железнодорожный и автомобильный транспорт.

По территории поселка Зеленоборский проходит магистральная железнодорожная линия Петрозаводск – Мурманск с размером движения 47 пар поездов в сутки. В соответствии со СНИП 2.07.01.–89* п. 6.8 жилая застройка должна отстоять от крайнего рельса железнодорожной линии на расстоянии не менее 100 м. Таким образом, некоторые жилые строения населенного пункта Зеленоборский, расположенные вблизи железнодорожной линии попадают в зону акустического дискомфорта.

Так же, по территории поселка Зеленоборский проходит федеральная автодорога М-18 «Кола» с интенсивностью движения 2300 единиц в сутки. Допустимый максимальный уровень звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА, допустимый эквивалентный уровень звука – 55 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). Кроме того, согласно СНиП 2.07.01.–89* п. 6.19 расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м. Следовательно, жилые строения населенного пункта Зеленоборский, расположенные вдоль федеральной автодороги М-18 «Кола» так же попадают в зону акустического дискомфорта.

Поэтому генеральным планом предлагается для снижения уровня шума на линии жилой застройки организовать шумозащитные полосы зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне железной дороги и вдоль федеральной автодороги М-18 «Кола».

## 1.14. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения уникальных и ценных природных комплексов, предотвращения загрязнения природных ресурсов на территории района  установлены следующие зоны с особыми условиями использования  территории:

- особо охраняемые природные территории;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны.

### 1.14.1. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) в настоящее время являются наиболее эффективным способом охраны природы и формирования экологического каркаса территории, который призван сохранить экологическое равновесие и обеспечить устойчивое развитие природных систем. Наличие сбалансированной системы особо охраняемых природных территорий является основой эффективного функционирования такого каркаса.

В настоящее время на территории городского поселения существуют 5 особо охраняемых природных территорий различного природоохранного статуса. Среди них 2 ООПТ федерального значения:

- Кандалакшский государственный природный заповедник (площадь 70530 га),

- Эпидозиты мыса Верхний наволок – геологический памятник природы (площадь 7 га);

и 3 ООПТ регионального значения:

- Гранитоиды острова Микков – геологический памятник природы (площадь 10 га),

- Ковдские лиственницы - лесной памятник природы (площадь 1 га),

- Кедры в Ковдском лесничестве - лесной памятник природы (площадь 2 га).

Общая площадь ООПТ в городском поселении Зеленоборский составляет 205 га.

ООПТ федерального значения

Кандалакшский государственный природный заповедник. Кандалакшский залив, на берегу которого расположен город Кандалакша, имеет статус водно-болотного угодья международного значения, в его пределах выделяется территория "Кандалакшского государственного природного заповедника".

Государственное учреждение «Кандалакшский государственный природный заповедник» (в дальнейшем - заповедник) является государственным природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Заповедник расположен в Печенгском, Североморском, Кандалакшском и Терском районах Мурманской области и в Лоухском районе Республики Карелия на площади 70 527 га. Заповедник находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

На Заповедник возлагаются следующие задачи:

- осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;

- организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;

- осуществление экологического мониторинга;

- экологическое просвещение;

- участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов;

- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды.

Кандалакшский заповедник учрежден Постановлением ЦИК Карельской АССР № 83 от 07 сентября 1932 г. На его базе Постановлением Совнаркома РСФСР № 386 от 25 июля 1939 г. организован одноименный государственный заповедник, со специальной целью охраны, изучения и восстановления численности обыкновенной гаги в Кандалакшском заливе Белого моря.

Состав и границы заповедной территории и акватории изменялись впоследствии неоднократно. В настоящее время территория заповедника составляет 70527 га.

На островах, расположенных в непосредственной близости от г. Кандалакши (архипелаг Олений и часть архипелага Лувеньгский), создана зона особого режима, посещение которой допускается по пропускам заповедника в установленные сроки и со строго ограниченными правами.

На территории и в акватории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:

- действия, изменяющие гидрологический режим земель, внутренних водоемов и морских акваторий;

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород, донных отложений внутренних водоемов и морских акваторий;

- рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением о заповеднике;

- сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, а также морских трав, водорослей (в том числе выбросы водорослей в литоральной зоне), беспозвоночных за исключением случаев, предусмотренных Положением  о заповеднике (нахождение на территории или в акватории заповедника с заготовленным растительным сырьем или добытыми беспозвоночными животными приравниваются к браконьерству);

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий, дорог, путепроводов, линией электропередач и прочих коммуникаций, гидротехнических сооружений, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- установка и обслуживание геодезических, временных и постоянных навигационных, любых иных знаков на территории и в акватории заповедника без согласования с администрацией заповедника или со специально уполномоченными должностными лицами заповедника;

- прохождение и стоянка в акватории заповедника кораблей и судов сторонних организаций, за исключением случаев, предусмотренных Положением  о заповеднике;

- загрязнение территории и акватории заповедника промышленными и бытовыми отходами;

- промысловая, спортивная и любительская охота и рыбная ловля, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением о заповеднике (сбор яиц, разорение гнезд, логовищ зверей, нахождение на территории и в акватории заповедника с оружием, собаками, капканами, сетями и другими орудиями лова, а также с добытой дичью или добытыми другими животными, завоз на территорию заповедника кошек, нахождение на территории и в акватории заповедника с рыболовными сетями, добытой рыбой приравнивается к браконьерству);

- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- применение химических и биологических средств борьбы с поверхностным загрязнением акваторий без согласования с администрацией заповедника;

- сплав леса, сбор аварийной древесины;

- разведение костров;

- транзитный прогон домашних животных;

- нахождение, проход и проезд посторонних лиц, а также автотранспорта и водного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением о заповеднике;

- сбор минералогических, ботанических, зоологических и иных коллекций, проб и образцов, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;

- пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров, а также иных летательных аппаратов, ниже 300 метров над территорией и акваторией заповедника без согласования с его администрацией или Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;

- профессиональная фото-кино-видеосъемка и проведение профессиональных аудиозаписей, за исключением случаев, предусмотренных Положением о заповеднике;

- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:

- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, природных комплексов и объектов;

- предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;

- ведение эколого-просветительской работы;

- осуществление контрольных функций.

На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного использования допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности работников заповедника, и осуществляемая в соответствии с Положением о заповеднике:

- организация подсобных сельских хозяйств, для обеспечения сотрудников заповедника и членов их семей продуктами питания;

- выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, проживающим на его территории, в соответствии с рекомендациями Ученого совета заповедника и требованиями лесного законодательства;

- предоставление работникам заповедника служебных наделов - пахотной земли и сенокосов;

- заготовка дров, деловой древесины (в порядке прочих рубок) и аварийной древесины, необходимых для обеспечения потребностей заповедника производится в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. Решение об использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника;

- противопожарные мероприятия, ремонт кордонов, зимовий, стационаров, мостов, иных служебных построек, расчистка просек и троп, обозначение границ заповедника, инспекций, обходов и кварталов, огораживание отдельных участков;

- сбор грибов, ягод сотрудниками заповедника, а также лицами, работающими на территории заповедника, для личного потребления и без права продажи в порядке, определяемом директором заповедника по рекомендации Ученого совета;

- любительский лов рыбы в море сотрудникам заповедника, работающим в полевых условиях, а также для личного потребления и без права продажи или передачи согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, действующими в Мурманской области и Республике Карелия;

- организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;

- размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом;

- профессиональная фото-кино-видеосъемка и проведение профессиональных аудиозаписей по разрешению администраций заповедника, оформленному в виде договора.

На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается только по разрешению Росприроднадзора.

Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками заповедника, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органа, в ведении которого находится заповедник, допускается только при наличии разрешения этого органа или дирекции заповедника.

Водно-болотное угодье международного значения «Кандалакшский залив». Постановлением CM СССР № 1046 от 26 декабря 1975 г. Кандалакшский залив Белого моря, включая территорию и акваторию Кандалакшского государственного природного заповедника, вошел в список водно-болотных угодий (ВБУ) международного значения как один из важнейших районов обитания водоплавающих птиц. В 1994 году этот статус был подтвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 1050 от 13 сентября 1994 г.

ВБУ организовано в целях выполнения Российской стороной обязательств по международной Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, и рекомендаций Конференций сторон этой Конвенции.

Основными целями создания ВБУ РФ «Кандалакшский залив» являются: сохранение водоплавающих птиц и их местообитаний в различные сезоны года, а также сохранение биологического разнообразия водно-болотных экосистем и их рациональное использование.

В состав ВБУ РФ «Кандалакшский залив» входят морская акватория, побережье и острова Кандалакшского залива (рис. 6).

Положение о водно-болотном угодье разработано, но до настоящего времени не утверждено Правительством Мурманской области.

На акватории и территории ВБУ РФ «Кандалакшский залив» обеспечивается выполнение следующих задач:

а) управление водно-болотными угодьями в целях оптимизации среды обитания водоплавающих и околоводных птиц во все биологические периоды их годового цикла;

б) охрана и рациональное использование обитающих водоплавающих птиц и других животных;

в) поддержание оптимального или естественного гидрологического режима в различные сезоны года, проведение мелиоративных и биотехнических мероприятий с целью улучшения среды обитания водоплавающих и околоводных птиц (за исключением участков государственных природных заповедников, национальных парков и гидрологических заказников, имеющих значение природных эталонов), проведение мероприятий по восстановлению нарушенного естественного гидрологического режима;

г) сохранение высокого биологического разнообразия экосистем, высокой продуктивности птиц и других животных, оптимального произрастания водной и прибрежной растительности как кормовой базы и защитных условий для птиц и других животных;

д) поддержание естественных и создание искусственных мест для гнездования, кормежки и отдыха птиц;

е) осуществление экологического мониторинга, в том числе путем ведения Летописи природы;

ж) проведение научных исследований;

з) пропаганда биологических и природоохранных знаний, популяризация сведений об охране и значении водно-болотных угодий и населяющих их животных.

ВБУ РФ «Кандалакшский залив» включает в себя участки с различным режимом охраны и использования. Наиболее ценные участки входят в состав Кандалакшского государственного природного заповедника, где действует режим, установленный Положением о ФГУ «Кандалакшский государственный природный заповедник». Режим остальных участков регулируется Положением о ВБУ.

Хозяйственная деятельность в пределах ВБУ РФ «Кандалакшский залив» осуществляется в масштабах, не влекущих ухудшения экологической обстановки, среды обитания, условий размножения, линьки, зимовок и остановок на пролетах водоплавающих птиц и их гибели. Регламентация хозяйственной деятельности, сроки и способы ее проведения согласовываются с территориальными органами Минприроды России.

В границах ВБУ РФ «Кандалакшский залив» запрещаются:

- все виды деятельности, приводящие к нарушению естественного гидрологического режима в водоемах угодья;

- в пределах прибрежной полосы шириной 1 км перевод земель из лесных в нелесные; использование земель лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства; все виды рубок леса (включая рубки ухода), на территории водно-болотного угодья, не входящей в государственный природный заповедник "Кандалакшский", и на примыкающих к водно-болотному угодью территориях;

- распашка земли и новое строительство на расстоянии менее 1 километра от водно-болотного угодья, за исключением производимых на землях существующих населенных пунктов;

- строительство на расстоянии менее 10 километров от берегов акваторий водно-болотного угодья и на его акватории химических и нефтехимических заводов, нефте-газовых терминалов, хранилищ химических веществ, пестицидов, минеральных удобрений, других потенциально опасных для водно - болотного угодья объектов;

- разведка и разработка всех видов полезных ископаемых;

- земляные работы, приводящие к изменению рельефа дна или структуры берегов водоемов, за исключением работ по реконструкции существующих подходных путей к ныне действующим портам;

- хранение и применение пестицидов, минеральных и органических удобрений в пределах водно-болотного угодья;

- применение пестицидов, минеральных и органических удобрений за пределами водно-болотного угодья, если это может привести к увеличению их концентрации в пределах водно-болотного угодья выше фоновой;

- сбросы и выбросы загрязняющих веществ и хранение отходов производств в пределах водно-болотного угодья;

- сброс льяльно-балластных вод, производственного и бытового мусора с судов в плавании, в местах стоянки, в местах погрузки и выгрузки в пределах водно-болотного угодья;

- добыча морских беспозвоночных, водорослей, разведение марикультуры без положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой федеральной экспертной комиссией или по ее распоряжению;

- все виды охоты в пределах водно-болотного угодья;

- массовые виды рекреации вне территории населенных пунктов;

- использование водных мотоциклов.

На акватории ВБУ «Кандалакшский залив»:

- лов рыбы вне участков Кандалакшского государственного природного заповедника осуществляется согласно Правилам рыболовства в Мурманской области,

- использование маломерного флота осуществляется под строгим контролем государственной навигационно-технической инспекции,

- использование судов на воздушной подушке запрещено в период открытой воды (с 01 мая по 30 октября),

- транспортное судоходство осуществляется только при лоцманской проводке.

Рис.1 Схема границ водно-болотного угодья Российской Федерации «Кандалакшский залив Белого моря, включая государственный природный заповедник «Кандалакшский»

- Государственный памятник природы федерального значения «Эпидозиты мыса Верхний Наволок». Обнажения эпидозитовых пород мыса Верхний Наволок являются геологическим памятником природы федерального значения. Тип памятника - комплексный, петрографо-минералогический. Местонахождение объекта - Кандалакшский район, южный берег Кандалакшского залива, мыс на полуострове Толстик. В береговом скальном обнажении протяженностью 200 м и шириной более 70 м вскрыты уникальные по составу породы, состоящие почти целиком из минералов группы эпидота различных минералогических типов, габитусов и ориентировки. Породы входят в состав хетоламбинской свиты беломорской серии архея. Для свиты характерна ассоциация биотитовых амфиболсодержаших гнейсов (часто с эпидотом) и амфиболитов, переслаивающихся между собой или образующих отдельные горизонты. Изредка в разрезе свиты встречаются эпидот-цоизитовые гнейсы и сланцы.

#### Эпидот-цоизитовые гнейсы и сланцы (эпидозиты) имеют серый и зеленовато-серый цвет, гранобластовую, иногда порфиробластовую структуру. Основная масса представлена клиноцоизитом, в небольшом количестве присутствуют цоизит, плагиоклаз, кварц, амфиболы и гранат. Видимая мощность пласта составляет около 20 м. Наряду с этим, очень интересным по своему составу и геологическому положению пластом эпидот-цоизитовых пород, не менее интересным и редким является обнажающийся здесь же пласт мелкозернистых амфиболитов. Амфиболиты мыса Верхний Наволок уникальны тем, что сохранили первичные признаки, по которым можно восстановить природу подводных лавовых потоков. Залегающие ниже тонкополосчатые ритмичные амфиболиты свидетельствуют о цикличности процессов древнего осадконакопления и вулканизма

ООПТ регионального значения

#### Ботанические (лесные) памятники природы:

#### «Ковдские лиственницы». Расположен в границах Зеленоборского участкового лесничества ГОУ «Ковдозерское лесничество» (квартал 251) на 323 км автодороги Мурманск-Санкт-Петербург. Площадь 1 га. Насаждение лиственницы сибирской насчитывает 80 деревьев и представляет собой успешный опыт внедрения древесных пород, нехарактерных для Кольского полуострова.

#### «Кедры в Ковдском лесничестве». Расположен на территории Зеленоборского участкового лесничества ГОУ «Ковдозерское лесничество» (квартал 218) и занимает участок берега оз. Серяк. Площадь 2 га. Охраняется насаждение сосны кедровой сибирской (кедра), созданное в 1959 году.

На территории памятников природы «Ковдские лиственницы» и «Кедры в Ковдском лесничестве» запрещается: отвод земель под любые виды пользования, изменение категории земель; все виды рубок, кроме рубок ухода; разведка и добыча полезных ископаемых, мха, торфа; буро-взрывные и горные работы, любые виды изысканий; любое строительство; изменение гидрологического режима территории, все виды мелиоративных работ; любое загрязнение рек и озер, засорение территории; применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, химичсеских средств защиты растений; устройство бивуаков, мест отдыха и т.д.; иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Разрешается добыча лечебных иловых грязей месторождения Палкиной губы.

Геологические памятники природы:

#### «Гранитоиды острова Микков». Расположен в границах Зеленоборского участкового лесничества ГОУ «Ковдозерское лесничество» (квартал 242) на острове, находящемся на выходе губы Большая Ковда в Кандалакшский залив. Здесь в естественном обнажении выступают гранитоиды (абсолютный возраст около 2,3-2,4 млрд. лет), являющиеся примером переплавления более древних гнейсов и амфиболитов, остатки которых в виде обломков и глыб сохранились среди гранитов. Этот уникальный объект представляет большой интерес для геологов, занимающихся проблемами глубинного гранитообразования. Площадь памятника - 10 га.

#### Проектируемые ООПТ

В настоящее время МООО «Кольский центр охраны дикой природы» в рамках работы по оптимизации сети региональных ООПТ подготовлены материалы организации новых памятников природы, два из которых расположены на территории городского поселения Зеленоборский: «Губа Воронья» и «Ирин-гора». Причем на территории городского поселения Зеленоборский расположены два участка памятника природы «Ирин-гора»: «Иванова гора» и «Гора Винча».

Памятник природы «Губа Воронья» создается в целях  охраны генофонда (сохранение популяций редких видов, в том числе занесенных в Красную книгу России); охраны ценофонда (сообществ старовозрастных лесов, болот и озер в естественном состоянии). Проектируемый памятник природы расположен на расстоянии 25 км к югу от районного центра города Кандалакши, на расстоянии 10 км к северо-северо-востоку от п.г.т. Зеленоборский, его площадь 2853 га.

Памятник природы «Ирин-гора». Памятник природы расположен на расстоянии 83 км к юго-юго-западу от районного центра города Кандалакши, на расстоянии 44 км к юго-юго-западу от поселка Зеленоборский и состоит из трех отдельных участков, имеющих наибольшую природоохранную ценность: «Ирин-гора», «Иванова гора», «Гора Винча». Его площадь составляет 848 га, площадь охранной зоны – 4341 га. На территории городского поселения Зеленоборский расположены два участка памятника природы «Ирин-гора»: «Иванова гора», «Гора Винча».

Памятник природы создается в целях охраны генофонда (сохранения популяций редких видов лишайников и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации); охраны ценофонда (сообществ первичных лесов, горных тундр, болот и озер в естественном состоянии).

### 1.14.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия представлена по информации Комитета по культуре и искусству Мурманской области (письмо №12/01-131748 от 08.05.2009 г.).

На территории городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района, в селе Ковда расположен объект культурного наследия федерального значения – деревянная Никольская церковь (XVII в.). Комплекс состоит из Никольской церкви, колокольни и ограды. Это единственный в своем роде памятник, сохранившийся не только в Мурманской области, но и во всем Карельском Поморье.

Церковь относится к клетскому типу. Это уникальный пример культовой постройки с двухъярусной двускатной кровлей. Здание высотой 14,3 метра образовано из нескольких прямоугольных в плане объемов алтаря, собственно церкви, трапезной, притвора, с отдельными двускатными крышами. С запада пристроена теплая трапезная и крыльцо, а с востока – алтарь. Причем, трапезная, срубленная из толстых бревен наподобие избы, конструктивно не связана собственно с церковью и алтарем, построенным из тонкого леса. Рядом находится шатровая колокольня- звонница 1705 года постройки.

Никольская церковь принята на государственную охрану как памятник архитектуры  на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 13.08.1960 г. №1327. Решением исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 13.04.1967 г. протокол №2 установлены зона охраны и зона регулирования застройки.

Проект зон охраны объекта культурного наследия – Никольской церкви не разработан и регламенты для зон не установлены.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

По информации органов местного самоуправления на территории села Ковда также расположены жилые дома постройки конца XIX - начала XX века, представляющие исторический интерес.

Кроме того, в с. Ковда расположена одна из старейших на Кольском полуострове морская гидрометеорологическая станция. В её паспорте записано, что станция основана в апреле 1896 года для освещения района в гидрометеорологическом и синоптическом плане и для обслуживания морского флота, рыбной путины.

Таблица 1.14.2-1 - Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский, включенные в единый государственный реестр

| Регистра- ционный номер ОКН | Наименова- ние памятника | Типологи ческая принад- лежность | Местонахож- дение | Дати- ровка | Авторство/ материал | Категория историко- культур- ного наследия | Документ о принятии на государ-ственную охрану | Охранная зона/ обеспечение содержания | Документ на основании которого принята охранная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002100 | Никольская церковь | Памятник архитек- туры и градостроительства | с.Ковда Кандалакшский район | 1705 г. | /дерево | Федеральная | Постановление СМ РСФСР от 13.08.1960 г. №1327 | 50Х100 м, зона регулирования застройки - территория села | Решение исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся от 13.04.1967 г. протокол №2 |

### 1.14.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной  является территория, примыкающая к береговой линии водного объекта и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются  прибрежные защитные полосы, на территориях  которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" приняты «Правила установления рыбоохранных зон» утвержденные Правительством Российской Федерации от 05 октября 2008 г. №743,. которые определяют порядок установления рыбоохранных зон.

Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов. Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и размеры рыбоохранных зон совпадают по величине, за исключением водных объектов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса и по согласованию с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (письмо №01-11/1973 от 08.07.2009г.), уточненные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов представлены в таблице 1.14.3-1.

Таблица 1.14.3-1- Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек и ручьев | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандалакшский залив Белого моря | 500 | 40-50 | 20 |
| Княжегубское водохранилище | - | 200 | 20 |
| ручьи | 50 | 50 | 5 |
| озера с акваторией более 0,5 км2 | 50 | 30-50 | 20 |
| озера с акваторией менее 0,5 км2 | - | - | 20 |

Для ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истока ручья устанавливается в размере 50 м.

В соответствии с п.13. ст.65 Водного кодекса Российской Федерации для Княжегубского водохранилища, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 200 м.

В соответствии с п.10 «Правил установления рыбоохранных зон» ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ и др., в границах прибрежных защитных полос еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности (таблица 1.14.3-2).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Княжегубский рыбоводный завод ФГУ «Мурманрыбвод» осуществляет  искусственное разведение семги. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 26.10. 1973 г. «Об утверждении перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб», утвержден перечень рек, по берегам которых запрещено производить заготовку леса на расстоянии менее одного километра от берега, а  в районах расположения   заводов и хозяйств  по разведению лососевых и осетровых рыб - на расстоянии менее трех километров.

Таблица 1.14.3-2 - Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос

(Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Проведение рубок главного пользования | Озеленение, благоустройство Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Проведение рубок главного пользования |  |

В соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил для лососевых рыбоводных заводов», определяющих комплекс ветеринарных и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих защиту рыбоводных заводов от заноса в них и распространения заразных болезней рыб, производственные и вспомогательные постройки размещают не ближе 500 м от промышленных предприятий, животноводческих комплексов, сельхозугодий и других  объектов загрязнения водоисточника.

### 1.14.4. Зоны санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов в настоящее время  являются поверхностные и подземные  воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией (таблица 1.14.4-1 и 1.14.4-2).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН  2.1.4.544-96 и СниП 2.04.02-84.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м, от насосных  станций - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода  следует принимать не менее 20 м по обе стороны водопровода при отсутствии грунтовых вод и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м.

###### Таблица 1.14.4-1 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Применение ядохимикатов; - Купание, стирка белья. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, - Сброс промышленных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод, твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |

Таблица 1.14.4-2 - Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» на всех водопроводах и водоисточниках организованы зоны санитарной охраны. Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения имеются.

Границы ЗСО источников водоснабжения и водопроводов утверждены:

- ст.Ковда - решением исполкома Кандалакшского городского Совета народных депутатов №32 от 01.02.1991 г.;

- ст.Пояконда - постановлением Администрации п.г.т. Зеленоборский и территории, подчиненной поселковому Совету №182 от 21.09.1992 г.;

- п.г.т. Зеленоборский-1 - решением Исполнительного комитета  Зеленоборского поселкового Совета №15 от 03.03.1975 г.;

- п.г.т. Зеленоборский - постановлением Администрации п.г.т. Зеленоборский №195 от 04.08.1993 г.

Территории строгого режима благоустроены и содержатся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения составляют:

- оз.Долгое - граница 1 пояса по акватории во всех направлениях не менее 100 м. Граница 2-3 пояса по акватории во все стороны на расстоянии 3 км (при количестве ветров до 10% в сторону водозабора) и 5 км (при количестве ветров более 10%);

- оз.Безымянное - граница 1 пояса по акватории во всех направлениях не менее 100 м. Граница 2-3 пояса по акватории во все стороны на расстоянии 3 км (при количестве ветров до 10% в сторону водозабора) и 5 км (при количестве ветров более 10%);

- скважина ст.Ковда - граница 1, 2-3 поясов соблюдается, фактически составляет 50 м;

- скважина ст.Пояконда - граница 1, 2-3 поясов соблюдается, фактически составляет 50 м.

### 1.14.5. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) должна быть установлена единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Режимы использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены в таблице 1.14.5-1.

Все действующие предприятий в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп промышленных объектов и производственных зон  должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

По информации филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» в таблице 1.14.5-2. представлен перечень основных источников негативного воздействия на территории г.п.Зеленоборский и их санитарно-защитные зоны на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На схеме «Комплексная оценка территории» отображены ориентировочные СЗЗ от источников, вошедших в вышеуказанный  перечень.

Таблица 1.14.5-2 - Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| №№ п/п | Наименование предприятий | Адрес | Класс в соответствии с санитарной классификацией | Размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №22 | ул.Заводская, 16 | V | 50 |
|  | Котельная №6 | ул.Южная, д7а | V | 50 |
|  | ООО «Зеленоборское АТП №1» | ул.Магистральная, д.94 | IV | 100 |
|  | ООО «Вуакатти Карелия» (деревообработка) |  | III | 300 |
|  | Автозаправочная станция №1 ОАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт» Кандалакшская нефтебаза | ул. Магистральная, при въезде в поселок | V | 50 |
|  | Автозаправочная станция ООО «Вега» | ул. Магистральная, при въезде в поселок | V | 50 |
|  | Свалка ТБО |  | I | 1000 |
|  | Канализационные очистные сооружения СБО-3 |  |  | 100 |
|  | Канализационные очистные сооружения СБО-4 |  |  | 150 |
|  | Канализационные очистные сооружения |  |  | 200 |
|  | Кладбище сельское, закрытое |  | IV | 100 |
|  | Вертолетная площадка |  | III | 300 |

Таблица 1.14.5-1 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

## 1.15. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является базовой для принятия проектных решений. Она включает оценку природно-ресурсного потенциала, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами, экологического состояния территории.

На схемах «Комплексная оценка территории», выполненных в масштабе 1:100000 на территорию Зеленоборского городского поселения, и в масштабе 1:5000 на территорию населенных пунктов, нанесены зоны с особыми условиями использования территории – водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; памятники истории и культуры.  Все это в комплексе с анализом современного использования территории позволяет выявить территориальные резервы для развития основных функциональных зон.

Таблица 1.15-1 – Комплексная оценка территории городского поселения

| №№ п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | Район – II, подрайон –II А. |
| 2. | Преобладающие направления ветра | Декабрь-февраль - северное, Июнь-август – юго-восточное |
| 3. | Гидрология | Основными водными объектами являются Кандалакшский залив, река Ковда, Княжегубское водохранилище, ручьи и озера Водохранилище и многие озера является водоемом высшей категории рыбохозяйственного водопользования |
| 4. | Инженерно-геологические условия | В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие кристаллические породы архейского и протерозой-архейского возраста, перекрытые маломощным чехлом верхнечетвертичных ледниковых и водно-ледниковых отложений. Надежным основанием для фундаментов зданий и сооружений могут служить кристаллические породы архейского возраста. Использование в качестве основания фундаментов водно-ледниковых и моренных песчаных отложений, обладающих пучинистыми свойствами, рекомендуется после проведения опытных работ по определению их несущих свойств. |
| 5 | Гидрогеологические условия | Для данного района характерно распространение единого горизонта грунтовых вод, развитого в рыхлых четвертичных отложениях и вод, приуроченных к трещиноватой зоне коренных пород. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1. | Поверхностные воды | Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, гидроэнергетики, рыбоводства, рыболовства, рекреации, а также служат приемником сточных вод. |
| 2. | Подземные воды | ● Подземные воды используются для хоз-питьевых нужд. |
| 4. | Рекреационный потенциал | Формируется Кандалакшским заливом, Княжегубским водохранилищем, озерами, зелеными насаждениями общего пользования, неблагоустроенными естественными насаждениями и лесным фондом. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1. | Жилищный фонд | Общий жилищный фонд городского поселения составляет 210,03 тыс. м2 общей площади, из них около 83% размещается в центре городского поселения п.г.т. Зеленоборском; Средний показатель обеспеченности населения жильем по всему муниципальному образованию составляет 26,5 м2 на человека, что превышает средние показатели по Мурманской области и России; Преобладающим типом является жилищная застройка деревянными жилыми домами до 3 этажей; Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем физического износа и уровнем обеспеченности инженерным оборудованием ниже среднего. |
| 2. | Культурно-бытовое обслуживание | В целом по городскому поселению объекты обслуживания представлены по сокращенной номенклатуре. Обеспеченность большинства существующих учреждений обслуживания городского поселения Зеленоборский в целом соответствует рекомендуемым нормативам или превышает их. Уровнем ниже нормативного характеризуются детские дошкольные учреждения, больничные стационары и учреждения торговли. Отсутствуют специализированные спортивные залы и бассейны (занятия спортом проводятся в арендованных помещениях). Техническое состояние учреждений обслуживания не соответствует современным требованиям. Учреждения расположены в зданиях с высоким процентом износа и неполным набором инженерного оборудования или в приспособленных зданиях. Основная масса учреждений сосредоточена в центре городского поселения – п.г.т.Зеленоборск. Часть населенных пунктов – ж.д.ст.Ковда, ж.д.ст.Пояконда, ж.д.ст.Жемчужная не имеют учреждений обслуживания. Остальные населенные пункты городского поселения обеспечены лишь учреждениями первичного обслуживания. |
| IV. | Транспортная инфраструктура |  |
| 1. | Внешний транспорт | Внешние связи городского поселения обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Сформирована на территории населенных пунктов, но нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. |
| 3. | Общественный пассажирский транспорт | Внутренний общественный пассажирский транспорт представлен автобусным маршрутом «ст.Княжая – с.Княжая Губа». Через п.г.т. Зеленоборский проходят внешние автобусные маршруты, связывающие его с г. Кандалакшей и с. Ковда. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1. | Водоснабжение | Источником водоснабжения п.г.т. Зеленоборский служит оз. Долгое. Водоснабжение п.г.т. Зеленоборский в районе Лесобиржи и ст. Княжая осуществляется без очистки и без обеззараживания из оз. Безымянного. В качестве источников водоснабжения железнодорожной станции Ковда и н.п.Пояконда используются артезианские скважины. Населенные пункты Лесозаводский, Ковда, станция Жемчужная и с.Княжая Губа не имеют централизованной системы водоснабжения, используют индивидуальные локальные водозаборы. |
| 2. | Канализация | ● В п.г.т.Зеленоборский – централизованная система канализации. ● Населенные пункты Ковда, Пояконда, также обеспечены системой канализации. ● Населенные пункты Лесозаводский, Ковда, Княжая Губа и станция Жемчужная не имеют централизованной системы водоотведения. ● Дождевая канализация отсутствует повсеместно. |
| 3. | Теплоснабжение | Централизованная система теплоснабжения, источник – отопительная котельная. |
| 4. | Газоснабжение | Используется сжиженный углеводородный газ для приготовления пищи. |
| 5. | Электроснабжение | Электроснабжение Кандалакшского района осуществляется от электрических сетей Колэнерго |
| 6. | Информатизация и связь | Инфраструктура связи развита удовлетворительно |
| 7. | Санитарная очистка | Нормы накопления ТБО приняты 1,5 м3 в год на 1 человека. Годовой объем вывозимых отходов составляет 10,3 тыс. м3. |
| 8. | Зеленые насаждения | Растительность территории проектирования относится к Кандалакшскому округу полосы северотаежных лесов, принадлежащих Кольско-Карельской подпровинции североевропейской таежной провинции, для которой характерно преобладание хвойных и смешанных лесов. Основными лесообразующими породами являются сосна (на повышенных участках рельефа и «сухих» склонах) и ель (в понижениях). В настоящее время на территории населенных пунктов сохранились отдельные участки естественных лесных насаждений. Насаждения общего пользования практически отсутствуют. Озеленение общественных центров и территорий общего пользования представлено, в основном, газонами. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1. | Атмосферный воздух | ● Содержание в атмосферном воздухе Мурманской области загрязняющих веществ, выраженных через индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), низкое. |
| 2. | Поверхностные воды | Поверхностные воды являются приемником сточных вод в объеме 593,0 тыс. м3/год, из них 492,0 тыс. м3/год недостаточно очищенных; Со сточными водами в поверхностные водные объекты поступило в 2007 г. 173,24 тонн загрязняющих веществ Для водоемов характерно повышенное содержание меди и железа от 1 до 2 ПДК; Качество воды оз.Долгое соответствует требованиям ГОСТ 2761-84; Качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84; Качество воды в распределительной сети поселений не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;. Т |
| 3. | Почвы | ● Качество почв удовлетворительное |
| 4. | Радиационная обстановка | Удовлетворительная |
| 5. | Электромагнитное загрязнение | Незначительное |
| 6. | Акустическое загрязнение | Отсутствует |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1. | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Отсутствуют утвержденные проекты ВЗ водных объектов в границах поселения. |
| 2. | Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | ( Проекты 1, 2 и 3 пояса ЗСО разработаны |
| 3. | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | Ни одно предприятие не имеет утвержденной санитарно-защитной зоны, а также проекта ее организации, благоустройства и озеленения. |
| VIII. | Территориальные ресурсы | Населенные пункты в существующих границах располагают территориальными ресурсами для развития основных функциональных зон: жилой, общественно-деловой, производственной, инженерной инфраструктуры, рекреационной. Исключение составляют зоны специального назначения (полигоны ТБО и кладбища), создание которых требует соблюдения санитарно-защитных зон, что не всегда возможно в границах населенных пунктов. |

# 2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## 2.1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план городского поселения Зеленоборский является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития городского поселения Зеленоборский является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека,  качественное улучшение окружающей среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- сохранение и развитие зеленого фонда поселения, создание условий для  отдыха населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон, а также развития новых производственных зон;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

## 2.2. Предложения по функционально-планировочной организации территории

Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем стимулирования градостроительными методами развития и совершенствования существующих видов хозяйственной деятельности, а также развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования земель по целевому назначению и функциональному использованию территории, сложившихся транспортной и инженерной инфраструктур, имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

Проектные предложения направлены на упорядочение и дальнейшее планомерное развитие территории городского поселения в целом и населённых пунктов, входящих в его состав, путём выделения приоритетов, обеспечивающих улучшение условий проживания населения.

Предложения по развитию функциональных зон выполнены с учетом федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития.

Генеральным планом предлагается сохранить сложившуюся структуру расселения.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

Посёлок городского типа Зеленоборский – административный центр муниципального образования.

Планировочно территория п.г.т. Зеленоборский делится на четыре жилых образования, сложившиеся названия которых используются для описания проектных решений – центральную часть посёлка Зеленоборский, жилое образование Лесобиржа, жилое образование Затон и жилое образование Подтайбола.

На расчетный срок (2025 г.) население п.г.т. Зеленоборский  уменьшится, планируемая его численность составит 6100 чел.; показатель жилой обеспеченности увеличится до 27 м2/чел. общей площади. При этом потребуется замена большей части существующей малоэтажной застройки как имеющей высокую степень износа. Новое строительство предполагается осуществлять на территориях, освобождаемых при сносе ветхого жилого фонда, а также на участках, свободных от застройки.

В проекте генерального плана на территории п.г.т. Зеленоборский выделены следующие функциональные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, специального назначения, военных и режимных объектов и зелёных насаждений специального назначения.

Одним из главных направлений предлагаемых проектных решений является принцип компактности в развитии селитебной зоны поселка с целью повышения эффективности использования ее территории, включающей жилую и общественно-деловую зоны.

Жилая зона. Качество жилой среды является определяющим в формировании благоприятных условий проживания, отвечающих разнообразию потребностей и возможности их реализации населением. В конечном счете - высокий уровень качества условий жизни обеспечивает устойчивое развитие населенного пункта.

В генеральном плане на территории п.г.т. Зеленоборский выделяются зоны многоэтажной жилой застройки (5 этажей) и зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа).

Размещение новых жилых домов на месте сносимого ветхого жилого фонда и на прилегающих свободных от застройки территориях позволит продолжить формирование жилых кварталов, соответствующих нормативным требованиям. Прежде всего, это относится к территории собственно поселка Зеленоборский.  Сохраняется и благоустраивается застройка в северной его части – выше пер. Спортивный, представленная многоэтажными и малоэтажными блокированными жилыми домами. В остальных кварталах и микрорайонах предполагается планировочное упорядочение жилой зоны в процессе замены ветхого фонда на новый.

В целях формирования центральной части поселка, уже имеющей 5-ти этажную застройку, предусмотрено строительство нового 5-ти этажного дома на ул. Энергетической, южнее территории больницы.

Территория, предназначенная проектом для размещения первоочередного строительства индивидуальной жилой застройки, расположена на свободных территориях к востоку от ул. Полярная. Проектом предусматривается также развитие существующего жилого образования в районе улиц Парковой, Зелёной, Октябрьской в юго-западном направлении вдоль улиц Магистральной и Энергетической.

На жилую зону центральной части п.г.т. Зеленоборский в составе настоящего проекта разработан проект планировки, уточняющий и конкретизирующий решения генерального плана в части планировки улично-дорожной сети, размещения жилых и общественно-деловых зданий, благоустройства территории.

В проекте планировки территория, занятая жилыми домами, более подробно, чем в генеральном плане, разобрана по типологии застройки. Так, отдельно выделены территории, занятые многоэтажными многоквартирными жилыми домами (5этажей), малоэтажными домами (1-3 этажа) и индивидуальными жилыми домами. Малоэтажная застройка в посёлке Зеленоборский представлена двумя типами зданий: многоквартирные малоэтажные жилые дома (2-3 этажа) (1 типа застройки) и компактные 1-3 этажные жилые дома коттеджного типа на несколько семей (2 тип застройки).

Из основного чертежа проекта планировки видно, что на территории к востоку от ул. Полярная, застраиваемой в первую очередь, предлагается разместить индивидуальные жилые дома с участками. Также индивидуальные жилые дома размещаются на месте сносимых в кварталах юго-западной части территории проекта планировки и в центральной части севернее территории больницы.

Малоэтажные жилые дома 1 типа предлагается разместить в основном в центральной и юго-западной частях  по ул. Мира, Энергетической, Магистральной, Беломорской.

Малоэтажные дома 2 типа сосредоточены в районе пер. Спортивного, между улицами Княжегубской и Полярной, к юго-западу от пересечения ул. Княжегубской и Магистральной, ул. Магистральной и ул. Энергетической.

Планировочная структура жилых образований Подтайбола, Затон, Лесобиржа, расположенных автономно по отношению к центральной части п.г.т. Зеленоборский, по проекту в целом сохраняются. При замене ветхого жилого фонда на новый территория жилых групп этих образований упорядочивается и планировочно структурируется.

Общественно-деловая зона. Ядро общественно-деловой зоны, включающее объекты эпизодического и периодического обслуживания, в основе своей уже сформировалось в центральной части поселка на улицах Мира, Магистральная и на примыкающем к ним отрезке улицы Энергетической.

Проектом намечено дальнейшее развитие этой зоны вдоль ул.Мира. Здесь предлагается строительство спортивного комплекса с бассейном, нового объекта  культурного назначения для работы с детьми (на месте существующего ветхого здания МОУ ДОД ЦРТДР), гостиницы, торгового комплекса, включающего помещения предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Предполагается также строительство нового здания церкви Св.Георгия Победоносца.

Помимо центральной общественно-деловой зоны планируется размещение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных небольших магазинов и объектов бытового обслуживания в кварталах и жилых образованиях с учетом их минимальной пешеходной доступности.

Формирование зон обслуживания объектов, необходимых для осуществления  производственной и предпринимательской деятельности, генеральным планом планируется в северной и центральной производственных зонах.

Производственная зона. Существующие зоны производственно-коммунального назначения сохраняются на расчетный срок. На прилегающих к ним участках выделены резервные территории для возможного развития производственных зон на севере, юго-западе и в центральной части поселка.

Зона транспортной и инженерной инфраструктур. На расчетный срок проектом предлагается дифференциация существующей и, в основном, сохраняемой улично-дорожной сети. Все жилые и производственные зоны связаны между собой основной поселковой дорогой, имеющей на севере выход на внешнюю автодорогу Федерального значения М-18 «Кола». На юге эта дорога завершается у железнодорожной станции Княжая на магистральной ж/д Санкт-Петербург-Мурманск.

Остальная улично-дорожная сеть подразделяется на основные и второстепенные жилые улицы, обеспечивающие комфортное транспортное обслуживание кварталов и жилых образований. Выделены также второстепенные поселковые дороги.

Зоны хранения  личного автомобильного транспорта и маломерных судов, а также размещения объектов транспортного обслуживания, в основном, сохраняются и упорядочиваются.

В связи со стабилизацией населения п.г.т. Зеленоборский на расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых головных инженерных сооружений. Территории существующих инженерных сооружений сохраняются, объекты – модернизируются.

Рекреационная зона. Генеральным планом предлагается формирование двух рекреационных зон на базе зеленых насаждений общего пользования. На севере поселка в районе существующих кварталов 5-этажной и малоэтажной жилой застройки планируется сквер. В центральной общественно-деловой зоне до берега Княжегубского водохранилища предусмотрен парк.

Зона специального назначения на расчетный срок генерального плана  получает развитие за счет установки компактора (уплотнение и брикетирование твердых бытовых отходов) между центральным районом п.г.т.Зеленоборский и районом Подтайбола с учетом санитарных требований. Кроме того зона включает  существующее закрытое для захоронений кладбище, расположенное у южной границы поселка рядом с производственной зоной.

Зона военных и режимных объектов на расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, будет представлена режимным объектом ОЮ-241/20.

Село Княжая Губа примыкает к северной границе п.г.т. Зеленоборский.

На расчетный срок развитие села не предусмотрено. Жилая и производственная зоны территориально сохраняются. Из сложившихся улиц и проездов схемой транспорта выделяются две второстепенные жилые улицы – Первомайская и Партизанская, которые связывают застройку левобережного жилого образования (основная часть села) с поселковой дорогой, выходящей на внешнюю автодорогу М-18 «Кола» и на основную поселковую дорогу п.г.т. Зеленоборский.

Правобережное жилое образование связно с упомянутыми выше автодорогами второстепенной поселковой дорогой Ковдская.

Существующие гаражи личного автотранспорта и АЗС, расположенные у западной границы села рядом с внешней автодорогой, сохраняются.

Строительство новых головных объектов инженерного обеспечения на территории села генеральным планом не предусмотрено.

Территории у восточной границы села, занятые в настоящее время огородами, закрепляются проектом как садово-огороднические хозяйства.

Предусмотрена территория для расширения существующего кладбища в границах и за границами населенного пункта. Площадь нового участка, отведенного под захоронение, составляет 5,93 га.

Населенный пункт Лесозаводский расположен к юго-востоку от п.г.т. Зеленоборский в восточной части муниципального образования.

На расчётный срок генерального плана планировочная структура населённого пункта сохраняется и упорядочивается.

Жилая зона развивается за счёт строительства новых малоэтажных и индивидуальных жилых домов на месте сносимых ветхих объектов и реконструкции сохраняемых объектов, таким образом, достигается улучшение качества жилищных условий.

Общественно-деловая зона. На расчетный срок генерального плана предусмотрено завершение формирования общественно-делового центра, расположенного на ул. Центральной и Потанина, за счет строительства кафе, амбулатории и административного здания. Размещение детского дошкольного учреждения и средней школы проектом предусмотрено на свободных территориях по ул. Потанина.

Производственная зона на расчётный срок генерального плана планируется на территории бывшего завода, который в настоящее время не действует.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур. Зона транспортной инфраструктуры развития не получает, в связи со стабилизацией численности населения н.п. Лесозаводского. Существующие территории лодочных и автомобильных гаражей сохраняются и благоустраиваются.

Улично-дорожная сеть подлежит упорядочиванию.

Зона инженерной инфраструктуры расширяется за счёт строительства очистных сооружений.

Рекреационная зона формируется за счёт сохраняемых природных ландшафтов, используемых для кратковременного отдыха.

Село Ковда  расположено к юго-востоку от п.г.т. Зеленоборский.

Генеральный план предлагает сохранить и упорядочить сложившуюся планировочную структуру села.

Жилая зона, представленная  индивидуальной жилой застройкой, на расчетный срок генерального плана развивается за счет уплотнительной застройки и реконструкции ветхих объектов. Численность населения села на расчётный срок не увеличится, поэтому выделения новых территорий для жилищного строительства не требуется.

Общественно-деловая зона. Проектом предлагается размещение на территории села Ковда объекта торговли, для этого в западной части села по улице Морской, севернее территории Никольской церкви, формируется общественно-деловая зона. Также проектом закрепляется размещение гидрометеорологической станции.

Зона рекреации. Учитывая высокий рекреационный потенциал территории села, в его северо-западной части на берегу губы Ковда формируется рекреационная зона для размещения базы отдыха. Кроме того в границах села выделяется зона сохраняемых природных ландшафтов, которая планируется  для кратковременного отдыха населения.

Производственная зона развивается за счет формирования площадки для хранения противопожарной техники.

Зоны транспортной инфраструктуры получает развитие за счет упорядочивания улично-дорожной сети.

Зона инженерной инфраструктуры не получает развития.

На железнодорожной станции Ковда в целях обеспечения противопожарной безопасности планируется строительство пождепо.

Для обслуживания населения в жилых зонах предусмотрено строительство объектов потребительского рынка.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет  строительства станции очистки воды, реконструкции канализационных очистных сооружений и котельной.

На железнодорожной станции Пояконда в целях обеспечения противопожарной безопасности планируется организация дружины и строительство площадки для противопожарной техники.

Для обслуживания населения в жилых зонах предусмотрено строительство объектов потребительского рынка.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет  строительства станции очистки воды и реконструкции котельной.

За границами населенных пунктов получают развитие зона инженерной инфраструктуры, специального назначения и особо охраняемых природных территорий.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет строительства газопровода «Мурманск - Волхов».

В целях улучшения санитарно-экологического состояния на территории городского поселения планируется развитие зоны специального назначения: закрытие и рекультивация свалок у п.г.т. Зеленоборский (санкционированной) и у н.п. Лесозаводский (несанкционированной) и установка компактора для твердых бытовых отходов в п.г.т.Зеленоборском.

Зона особо охраняемых природных территорий развивается за счет организации памятников природы регионального значения «Губа Воронья» и «Ирин-гора».

## 2.3. Экономическая база

На период реализации генерального плана до 2025 года основой экономической базы городского поселения Зеленоборский останутся предприятия электроэнергетики и лесной промышленности. При этом развития и расширения данных предприятий на период реализации генерального плана не предусматривается.

Вместе с тем, стоит отметить, что местами приложения труда трудоспособного  населения  городского поселения Зеленоборский на расчетный срок будут:

- предприятия электроэнергетики и лесной промышленности городского поселения;

- учреждения обслуживания городского поселения;

- железнодорожные станции, расположенные на территории муниципального образования;

- предприятия районного центра города Кандалакши.

В стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года рассматриваются следующие приоритетные направления по повышению конкурентоспособности коммерческих предприятий:

  - Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала и деятельности традиционных отраслей экономики региона;

  - Повышение уровня отраслевой диверсификации экономики региона;

  - Повышение конкурентоспособности экономики области на основе формирования производственных кластеров;

  - Стимулирование инвестиционной активности, расширенного воспроизводства основных фондов на новой технико-технологической основе.

Применительно к экономике городского поселения Зеленоборский основными направлениями развития экономики должно стать сохранение мощностей градообразующих предприятий, развитие предприятий малого и среднего бизнеса, возрождение сельского хозяйства, а также использование рекреационных ресурсов муниципального образования.

В настоящее время в городском поселении разработана программа по «поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства» на 2009 - 2011 годы. Основной целью программы является увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оптимизация системы поддержки органами местного самоуправления малого и среднего предпринимательства и обеспечение благоприятных условий его развития в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения.

Сельское хозяйство необходимо развивать на базе традиционно сложившихся на территории муниципального образования отраслей, к которым относятся в основном рыбное хозяйство и мясомолочное. При этом, в соответствии со стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2025 г., обеспечение устойчивости развития агропромышленного комплекса (АПК) предусматривается путем:

- поддержки модернизации производственных мощностей АПК, внедрения прогрессивных технологий, отвечающим природно-климатическим условиям Крайнего Севера;

- субсидирования производства социально-значимых продуктов питания; содействия финансовому оздоровлению и повышению инвестиционной привлекательности предприятий регионального АПК;

- развития различных форм кооперации сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий и агропромышленной интеграции;

- разработки и реализации региональных целевых программ развития АПК.

В последнее время все популярнее становится такой вид рекреации, как дачный отдых. Осуществляется, как правило, в домиках, оставшихся на местах бывших поселков геологов, а также в исторически сложившихся населенных пунктах городского поселения, расположенных на живописных берегах озер и рек.

Перечень таких мест дачного строительства включает в себя следующие поселения:

- с.Ковда;

- Лопская (рекреационный поселок без статуса населенного пункта и постоянного населения);

- Пажма (рекреационный поселок без статуса населенного пункта и постоянного населения);

- Северный (рекреационный поселок без статуса населенного пункта и постоянного населения);

Генеральным планом предлагается организация и благоустройство в перечисленных поселках садово-огороднических товариществ. Так же с целью сохранения природных ландшафтов на территориях, прилегающих к садово-огородническим товариществам, предлагается организовывать места для пикников с обустройством их кострищем, мусоросборниками и местами для стоянки автомобилей.

Организация территории садово-огороднических товариществ должна осуществляться в соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом планировки территории садово-огороднических товариществ, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки садово-огороднических товариществ.

## 2.4. Население

За последние 10 лет в городском поселении Зеленоборский наблюдается снижение численности населения примерно на 3,5 % в год. При этом на 1 января 2008 года численность населения городского поселения составила 7872 чел.

Планируемая численность жителей городского поселения за период реализации генерального плана до 2025 года будет напрямую зависеть от деятельности градообразующих предприятий, расположенных на его территории.

Градообразующую основу городского поселения Зеленоборский составляют предприятия электроэнергетики и лесной промышленности. На период реализации генерального плана наращивания мощностей данных предприятий не предусматривается.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года» планируется реализация Проекта  комплексного освоения Штокманского газоконденсатного месторождения. При этом магистральный газопровод пройдет по территории городского поселения Зеленоборский между с. Княжая Губа и ул. Рыбоводной (бывшим поселком Рыбозавода). В рамках осуществления проекта по строительству газопровода запланирована газификация населенных пунктов городского поселения, что позволит качественно улучшить условия проживания населения, и послужит фактором снижения миграционного оттока и естественной убыли.

Таким образом, генеральным планом предполагается снижение темпов убыли численности населения и дальнейшая ее стабилизация. В среднем снижение численности населения городского поселения на конец реализации генерального плана (2025 год) составит около 10 %, на 1 очередь (2015 год) – около 5 %. При этом снижение численности населения произойдет в основном в наиболее крупных населенных пунктах городского поселения п.г.т. Зеленоборском и н.п. Лесозаводском. В остальных населенных пунктах (с. Княжая Губа, ст. Пояконда, ст. Ковда, с. Ковда), входящих в состав муниципального образования, предполагается фактическая стабилизация численности населения. В населенном пункте ст. Жемчужная на период реализации генерального плана городского поселения Зеленоборский постоянного населения не планируется.

В таблице ниже представлена численность населения муниципального образования в разрезе входящих в его состав населенных пунктов.

Таблица 2.4-1 - Численность населения городского поселения Зеленоборский по периодам реализации генерального плана

| Населенные пункты | Современное состояние 2008 год | 1 очередь 2015 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Зеленоборский |
| п.г.т. Зеленоборский | 6910 | 6600 | 6100 |
| с. Княжая Губа | 110 | 100 | 100 |
| ж.д.ст. Пояконда | 115 | 110 | 100 |
| ж.д.ст. Ковда | 82 | 80 | 75 |
| н.п. Лесозаводский | 632 | 600 | 560 |
| с. Ковда | 22 | 20 | 20 |
| ж.д.ст. Жемчужная | 1 | - | - |
| Итого по городскому поселению Зеленоборский | 7872 | 7510 | 6955 |

В соответствии с данными статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года» возрастная структура населения меняется. По Мурманской области прогнозируется небольшой рост доли населения младше трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста. Доля трудоспособного населения будет снижаться.

Ориентировочная возрастная структура населения городского поселения Зеленоборский будет представлена следующими данными:

Таблица 2.4-2 - Примерная возрастная структура населения по этапам реализации генерального плана

| Возрастные группы | Современное состояние, % | 1 очередь реализации – 2015год, % | Расчетный срок – 2025год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного | 17,1 | 18,4 | 19,7 |
| Трудоспособный | 48,1 | 45,6 | 43 |
| Старше трудоспособного | 34,8 | 36,1 | 37,3 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

Рис. 2

## 2.5. Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд городского поселения Зеленоборский характеризуется достаточно высоким удельным весом деревянного ветхого и аварийного фонда. Показатели обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием имеют довольно низкие значения. В ряде населенных пунктов основная масса жилищного фонда не благоустроена. По этажности преобладает  застройка в 1-3 этажа. Удельный вес этих  строений составляет около 70%. Только менее четверти жилищного фонда размещено в многоэтажных зданиях. В значительной части населенных пунктов – ж.-д.ст.Ковда и Жемчужная, селах Ковда и Княжая  Губа в  связи с падением численности населения и неиспользованием части жилищного фонда, гипертрофированно вырос показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 постоянно проживающего жителя. Средний показатель жилищной обеспеченности по городскому поселению выше аналогичных показателей по области и России в целом.

Основными задачами жилищной политики на расчетный срок генерального плана являются:

- переселение населения и снос ветхого и аварийного жилищного фонда,

- капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство существующего жилищного фонда;

- обеспечение посемейного расселения населения в благоустроенном жилищном фонде;

- использование для расселения населения как нового жилищного фонда, так и жилищного фонда вторичного рынка жилья, высвобождающегося в связи с сокращением численности населения;

- строительство необходимого количества нового жилищного фонда  различных типов  для обеспечения потребностей всех слоев населения;

- при необходимости резервирование дополнительных территорий для  сверхнормативного жилищного строительства, в основном, малоэтажной индивидуальной застройки.

Как указывалось выше, городское поселение характеризуется довольно высоким современным показателем жилищной обеспеченности – 26,5 м2 общей площади на человека. На расчетный срок предлагается сохранить уровень жилищной обеспеченности в среднем по городскому поселению на уровне 27м2 на человека. Посемейное расселение населения предусмотреть  в отдельных квартирах или домах с полным набором инженерного оборудования и низким процентом износа. В настоящее время большое количество жилищного фонда отнесено к категории ветхого и аварийного. По данным, предоставленным Заказчиком по состоянию на 01.01.2008г., ветхий деревянный жилфонд  (с износом более 65%) городского поселения Зеленоборский, размещенный в п.г.т. Зеленоборский, ж.д.ст. Ковда, ж.-д.ст Пояконда, ж.-д.ст Жемчужная, насчитывает 537 жилых домов с общей площадью около 56 тыс.м2 общей площади, в которых проживает 2,6 тыс. человек, из них 2,2 тыс.чел в муниципальном жилищном фонде и 0,4 тыс.чел – в частном. При условии равной жилищной обеспеченности, муниципальный жилищный фонд с износом более 65% составляет около 46 тыс м2  и частный – порядка 10 тыс.м2 общей площади.

На 1 очередь реализации генерального плана в соответствии с Муниципальной  программой «Переселение граждан городского поселения Зеленоборский города Кандалакши с подведомственной территорией из ветхого и аварийного жилого фонда на 2008-2013 годы» сносу и расселению подлежат 6,26 тыс.м2 общей площади в п.г.т. Зеленоборский. Переселению подлежат 96 семей на 133 человека. С учетом естественного старения жилищного фонда объем ветхого жилья на расчетный срок составит около 70 тыс.м2 общей площади (естественное старение жилфонда учитывается только для п.г.т.Зеленоборский).

Таким образом, объем сноса жилищного фонда с высоким процентом износа на расчетный срок составит около 56 тыс. м2 общей площади, на 1 очередь 6,26 тыс. м2 (в соответствии с Программой переселения).

Объемы нового строительства определяются для каждого населенного пункта отдельно в зависимости от потребностей в жилищном фонде и объемов сноса на расчетный срок.

Таблица 2.5-1 – Расчет объемов нового жилищного строительства городского поселения Зеленоборский на расчетный срок (тыс. м2)

| №№ | Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Снос жилищного фонда до 2025г. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Количество жилфонда на 2025год | Объем нового строи-тельства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т Зеленоборский | 174,5 | 53,8 | 120,7 | 164,7 | 44,0 |
| 2 | н.п. Лесозаводский | 18,8 | 15,0 | 3,8 | 15,1 | 11,3 |
| 3 | ж.д.ст. Ковда | 2,9 | 0,2 | 2,7 | 2,7 | - |
| 4 | н.п. Пояконда | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,7 | 1,2 |
| 5 | с. Княжая Губа | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | - |
| 6 | ж.д.ст. Жемчужная | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| 7 | с.Ковда | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 | - |
|  | Итого по г.п. Зеленоборский | 210,1 | 70 | 140,1 | 196,6 | 56,5 |

Примечание *- жилищный фонд ж.д.ст. Жемчужная  намечается к выморачиванию.

Как видно, объемы нового строительства на расчетный срок определились в количестве 56,5 тыс.м2 общей площади. Причем, в ряде населенных пунктов (ж.-д.ст.Ковда, с.Княжая Губа) объемы существующего сохраняемого жилищного фонда больше необходимого его количества по расчету.  В этих населенных пунктах  новое нормативное  жилищное строительство не предусмотрено.  На ж.-д.ст. Жемчужная, предлагаемой к расселению на расчетный срок, жилищный фонд намечается к выморачиванию к расчетному сроку и за его пределами. В селе Ковда происходит постепенное приобретение  жилищного фонда под дачи жителями Мурманской области и центральных районов России. Здесь нового (нормативного) жилищного строительства не предусмотрено, возможно расширение жилых зон села за счет дачного строительства.

Фактическое количество жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (140,1тыс.м2) и объемов нового строительства (56,5 тыс.м2). В целом по городскому поселению Зеленоборский фактическое количество жилищного фонда на расчетный срок составит 196,6 тыс.м2 общей площади или 28,2 м2 на человека. По населенным пунктам фактическое количество жилищного фонда и показатель жилищной обеспеченности различны и зависят от соотношений расчетного количества жилищного фонда и существующего сохраняемого. В населенных пунктах, где фактическое количество жилого фонда соответствует расчетному, средний показатель жилищной обеспеченности  равен принятому в генеральном плане –27,0м2 на человека. В населенных пунктах, где объемы существующего сохраняемого жилищного фонда превышают его расчетные потребности и нового строительства не требуется, фиксируется повышенный или гипертрофированно высокий показатель жилищной обеспеченности.

В селе Княжая Губа и на станции Ковда существующего объема жилья будет достаточно для обеспечения населения жильем со значением жилищной обеспеченности выше 27 м2 на одного жителя, так как за последние годы численность населения в них значительно сократилась и часть жилищного фонда остается незаселенным. В связи с этим в данных населенных пунктах муниципального жилищного строительства генеральным планом не предусматривается.

Обслуживание станции Жемчужной предполагается без необходимости постоянного проживания в населенном пункте, поэтому на его территории жилищного строительства не планируется.

В селе Ковда также сокращается численность постоянно проживающего населения и отсутствует градообразующая база, однако его территория весьма привлекательна для развития сезонной рекреации, садоводств и дачного строительства. Поэтому муниципального жилищного строительства в селе не планируется.

П.г.т. Зеленоборский

В п.г.т.Зеленоборский на расчетный срок планируется количество жилищного фонда в размере 164,7 тыс.м2 общей площади или 27 м2 на 1 жителя. В настоящее время к категории ветхого и аварийного жилищного фонда поселка отнесено порядка 39,9 тыс.м2 общей площади. С учетом естественного старения жилищного фонда на расчетный срок количество ветхого фонда, подлежащего сносу определяется в размере 53,8 тыс.м2 общей площади. Количество существующего сохраняемого фонда составит 120,7 тыс.м2, объем нового строительства – 44,0 тыс.м2 общей площади.

В п.г.т. Зеленоборский объемы нового жилищного строительства на расчетный срок и за его пределами планируется в центральной части поселка, а так же в районах Лесобиржа, Затон и Подтайбола.

Проектом планировки центральной части поселка определено количество жилищного фонда нового строительства в размере 43,1 тыс.м2 общей площади. Остальные 0,9 тыс.м2 будут размещены в других районах нового строительства (вследствие незначительного количества объема нового строительства в других районах поселка, их конкретное местоположение проектом не отображается и может быть определено заказчиком в зависимости от пожеланий инвесторов).

Для п.г.т.Зеленоборский генеральным планом  предлагается три основных типа новой жилой застройки:

1. Застройка многоэтажными жилыми домами со средней этажностью 4-6 этажей. Ориентировочная плотность застройки «брутто» микрорайона 5900 м2 общей площади на га;

2. Застройка  малоэтажными жилыми домами, представленная двумя типами:

- 2-х этажными многоквартирными секционными домами, ориентировочной плотностью застройки «брутто» микрорайона 3000 м2 общей площади на га;

- 1-2-х этажными блокированными жилыми домами коттеджного типа, ориентировочной плотностью застройки «брутто» микрорайона 2200 м2 общей площади на га;

3. Застройка индивидуальными жилыми домами с участками представлена 1-2 этажными коттеджами на 1 семью с участками от 0,04 до 0,2 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается площадь  1 коттеджа 80-100 м2.

В застройке центральной части поселка предлагается использовать все предложенные типы застройки, в районах Лесобиржа, Затон и Подтайбола преобладающим типом застройки является смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, при этом объемы нового жилищного строительства незначительны.

Таблица 2.5-2 – Характеристика жилищного фонда нового строительства п.г.т. Зеленоборский

| №№ п/п | Наименование | Жил.фонд всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | За расчетный срок |
| 1 | Центральный район | 43,1 | 8,0 | 43,1 | - |
| 1.1 | многоэтажная застройка | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - |
| 1.2 | малоэтажная застройка | 20,8 | - | 20,8 | - |
| 1.3 | индивидуальная застройка | 18,1 | 3,8 | 18,1 | - |
| 2. | район Лесобиржа | 24,5 | - | 0,9 | 24,5 |
| 2.1 | смешанная застройка | 24,5 | - |  | 24,5 |
| 3 | район Затон | 7,3 | - |  | 7,3 |
| 3.1 | смешанная застройка | 7,3 | - |  | 7,3 |
| 4 | район Подтайбола | 1,2 | - |  | 1,2 |
| 4.1 | смешанная застройка | 1,2 | - |  | 1,2 |
|  | Итого, в том числе | 76,1 | 8 | 44 | 33 |
|  | многоэтажная застройка | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - |
|  | малоэтажная застройка | 20,8 | - | 20,8 | - |
|  | индивидуальная застройка | 18,1 | 3,8 | 18,1 | - |
|  | смешанная застройка | 33 | - | 0,9 | 33 |

Как видно из таблицы, на расчетный срок генерального плана в центральной части поселка предлагается новое жилищное строительство с преобладанием малоэтажной застройки – 48% от общего количества, высокий удельный вес будет иметь и индивидуальная застройка – 42%, на долю многоэтажной застройки падает около 10% объема нового строительства. На расчетный срок в жилых дома нового строительства может быть расселено около 1,6 тыс.чел., из них:

- в многоэтажном жилом фонде – 155 чел.;

- в малоэтажных жилых домах – около 770 чел.;

- в индивидуальных жилых домах – около 670 чел.

Ниже приведен титульный список жилых домов в центральной части п.г.т. Зеленоборский.

Таблица 2.5-3 – Титульный список жилищного фонда центральной части п.г.т. Зеленоборский (в границах проекта планировки)

| № | Наименование | Показатели на 1 дом | Кол-во домов | Показатели по всем домам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед |
|  | Участок 1 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 29 | 38,28 | 759 |
|  | Всего по участку № 1 | - | - | 29 | 38,28 | 759 |
|  | Участок 2 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 31 | 6,0 | 120 |
|  | Всего по участку № 2 | - | - | 31 | 6,0 | 120 |
|  | Участок 3 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 19 | 3,92 | 84 |
|  | Всего по участку № 3 | - | - | 19 | 3,92 | 84 |
|  | Участок 4 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 33 | 14,64 | 297 |
|  | Всего по участку № 4 | - | - | 33 | 14,64 | 297 |
|  | Участок 5 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 19 | 3,03 | 59 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,10 | 1 | 7 | 0,70 | 7 |
|  | малоэтажный многоквартирный секционный жилой дом | 0,27 | 5 | 1 | 0,27 | 5 |
|  | малоэтажный блокированный жилой дом коттеджного типа | 0,34 | 8 | 11 | 3,74 | 88 |
|  | малоэтажный блокированный жилой дом коттеджного типа | 0,12 | 2 | 1 | 0,12 | 2 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 20 | 4,83 | 102 |
|  | Всего по участку № 5 |  |  | 39 | 7,86 | 161 |
|  | Участок 6 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 7 | 0,46 | 7 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,10 | 1 | 23 | 2,30 | 23 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 23 | 2,30 | 23 |
|  | Всего по участку № 6 |  |  | 30 | 2,76 | 30 |
|  | Участок 7 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 2 | 0,20 | 2 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,10 | 1 | 42 | 4,20 | 42 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 42 | 4,20 | 42 |
|  | Всего по участку № 7 |  |  | 44 | 4,40 | 44 |
|  | Участок 8 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 13 | 4,64 | 77 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,10 | 1 | 12 | 1,20 | 12 |
|  | малоэтажный многоквартирный секционный жилой дом | 0,75 | 12 | 3 | 2,25 | 36 |
|  | малоэтажный многоквартирный секционный жилой дом | 0,37 | 6 | 1 | 0,37 | 6 |
|  | малоэтажный блокированный жилой дом коттеджного типа | 0,34 | 8 | 6 | 2,04 | 48 |
|  | многоэтажный жилой дом | 4,20 | 90 | 1 | 4,20 | 90 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 23 | 10,06 | 192 |
|  | Всего по участку № 8 |  |  | 36 | 14,70 | 269 |
|  | Участок 9 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 3 | 0,25 | 3 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,10 | 1 | 38 | 3,80 | 38 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 38 | 3,80 | 38 |
|  | Всего по участку № 9 |  |  | 41 | 4,05 | 41 |
|  | Участок 10 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 12 | 4,96 | 100 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный многоквартирный секционный жилой дом | 0,75 | 12 | 3 | 2,25 | 36 |
|  | малоэтажный многоквартирный секционный жилой дом | 1,00 | 18 | 1 | 1,00 | 18 |
|  | малоэтажный блокированный жилой дом коттеджного типа | 0,34 | 8 | 6 | 2,04 | 48 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 10 | 5,29 | 102 |
|  | Всего по участку № 10 |  |  | 22 | 10,25 | 202 |
|  | Участок 11 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 27 | 19,31 | 386 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный многоквартирный секционный жилой дом | 0,75 | 12 | 4 | 3,00 | 48 |
|  | малоэтажный блокированный жилой дом коттеджного типа | 0,34 | 8 | 11 | 3,74 | 88 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 15 | 6,74 | 136 |
|  | Всего по участку № 11 |  |  | 42 | 26,05 | 522 |
|  | Участок 12 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 8 | 6,37 | 120 |
|  | Всего по участку № 12 |  |  | 8 | 6,37 | 120 |
|  | Участок 13 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 11 | 1,06 | 16 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,100 | 1 | 27 | 2,70 | 27 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 27 | 2,70 | 27 |
|  | Всего по участку № 13 |  |  | 38 | 3,76 | 43 |
|  | Участок 14 |  |  |  |  |  |
| А | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 6 | 0,53 | 7 |
| Б. | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальный жилой дом | 0,100 | 1 | 32 | 3,20 | 32 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 32 | 3,20 | 32 |
|  | Всего по участку № 14 |  |  | 38 | 3,73 | 39 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - | - | 220 | 103,7 | 2037 |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства | - | - | 230 | 43,1 | 694 |
|  | Всего жилищный фонд | - | - | 450 | 146,8 | 2731 |

Таблица 2.5-4 – Объем жилищного фонда центральной части п.г.т. Зеленоборский на конец реализации проекта планировки

| Номера расчетных участков | Жилищный фонд всего, | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующий сохраняемый | Нового строительства |
|  | тыс. м2 | квартир | тыс. м2 | квартир | тыс. м2 | квартир |
| Участок 1 | 38,3 | 759 | 38,3 | 759 | - | - |
| Участок 2 | 6,0 | 120 | 6,0 | 120 | - | - |
| Участок 3 | 3,9 | 84 | 3,9 | 84 | - | - |
| Участок 4 | 14,6 | 297 | 14,6 | 297 | - | - |
| Участок 5 | 7,9 | 161 | 3,0 | 59 | 4,8 | 102 |
| Участок 6 | 2,8 | 30 | 0,5 | 7 | 2,3 | 23 |
| Участок 7 | 4,4 | 44 | 0,2 | 2 | 4,2 | 42 |
| Участок 8 | 14,7 | 269 | 4,6 | 77 | 10,1 | 192 |
| Участок 9 | 4,1 | 41 | 0,3 | 3 | 3,8 | 38 |
| Участок 10 | 10,3 | 202 | 5,0 | 100 | 5,3 | 102 |
| Участок 11 | 26,0 | 522 | 19,3 | 386 | 6,7 | 136 |
| Участок 12 | 6,4 | 120 | 6,4 | 120 | - | - |
| Участок 13 | 3,8 | 43 | 1,1 | 16 | 2,7 | 27 |
| Участок 14 | 3,7 | 39 | 0,5 | 7 | 3,2 | 32 |
| ИТОГО | 146,8 | 2731 | 103,7 | 2037,0 | 43,1 | 694,0 |

Примечание: границы расчетных участков представлены на схеме

В других населенных пунктах сельского поселения объемы нового жилищного строительства предполагается осуществлять малоэтажной застройкой с применением индивидуальной застройки с участками.

1 очередь строительства

На 1 очередь реализации генерального плана предлагается осуществить снос 6,2 тыс.м2 общей площади в п.г.т. Зеленоборский и начать реализацию новых объемов строительства в центральной части поселка:

- строительство многоэтажного жилого дома на участке 8 (4,2 тыс.м2 – 155чел.)

- застройка свободных территорий участков 7 и 9 индивидуальными жилыми домами (3,8 тыс.м2 общей площади – 140чел.).

Всего на 1 очередь на территории п.г.т.Зеленоборский предлагается строительство 8 тыс.м2 жилого фонда из них 4,2 тыс.м2 в многоэтажном жилом доме и 3,8 тыс.м2 в индивидуальной застройке.

Средний показатель жилищной обеспеченности п.г.т.Зеленоборский на 1 очередь составит 26,7 м2 на человека, по сельскому поселении в целом – 28,6 м2 на человека.

В н.п.Лесозаводский предлагается начало освоения новых территорий застройки индивидуальными жилыми домами с участками в размере 2,5 тыс.м2 общей площади.

Таблица 2.5-5 – Характеристика  жилищного фонда городского поселения Зеленоборский на 1 очередь реализации генерального плана (тыс. м2)

| № | Населенные пункты | Существую-щий жилищный фонд | Снос жилищно-го фонда до 2015г. | Существую-щий сохраняемый жилищный фонд | Количество жилфонда на 1 очередь | Объем нового строи-тельства на 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 174,5 | 6,2 | 168,3 | 176,3 | 8,0 |
| 2 | н.п. Лесозаводский | 18,8 | - | 18,8 | 21,3 | 2,5 |
| 3 | ж.-д.ст. Ковда | 2,9 | - | 2,9 | 2,9 | - |
| 4 | н.п. Пояконда | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - |
| 5 | с. Княжая Губа | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | - |
| 6 | ж.-д.ст. Жемчужная | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| 7 | с.Ковда | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 | - |
|  | Итого по городскому поселению Зеленоборский | 210,1 | 6,2 | 203,9 | 214,4 | 10,5 |

## 2.6. Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики городского поселения – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал, что в городском поселении Зеленоборский сложилась система объектов повседневного и периодического культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая потребности населения местного уровня в пределах городского поселения. При этом перечень объектов обслуживания представлен по сокращенной номенклатуре. Многие объекты образования и культуры размещаются в зданиях с высоким процентом износа и предназначены к сносу.

Основная доля учреждений обслуживания сконцентрирована в административном центре муниципального образования г.п.т. Зеленоборском. Также ряд учреждений повседневного обслуживания размещается в н.п. Лесозаводском.

Потребности населения городского поселения Зеленоборский в учреждениях эпизодического и периодического обслуживания объектов здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка реализуются в районном центре Кандалакшского района городе Кандалакша, а также в областном центре Мурманской области городе Мурманск.

Главнейшим фактором создания полноценной системы обслуживания является ее комплексная иерархическая структура, соответствующая запросам населения муниципального образования, которая складывается из двух основных факторов:

- Фрмирование иерархии обслуживания – многоуровневой системы учреждений;

- Обеспечение населения нормативным количеством учреждений обслуживания.

Планируемая структура обслуживания состоит из двух уровней:

1 уровень. Формирование центра периодического обслуживания населения (с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю) c элементами эпизодического. Таким центром муниципального образования должен стать административный центр городского поселения п.г.т. Зеленоборский.

2 уровень. Размещение объектов повседневного обслуживания в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования. При этом наиболее полный перечень объектов повседневного обслуживания предлагается сформировать в жилых районах п.г.т. Зеленоборский, а также в н.п. Лесозаводский, как наиболее заселенном. Остальные населенные пункты городского поселения (с. Княжая Губа, н.п. Пояконда, ст. Ковда, с. Ковда) предполагается обеспечить минимальным набором объектов повседневного обслуживания, включающим в себя учреждения торговли и открытые спортивные площадки.

По формированию системы обслуживания, номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается:

  - четкое формирование зоны общественно-делового центра п.г.т. Зеленоборский и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживание населения всего городского поселения как двухуровневой системы;

  - доведение обеспеченности населения всеми видами обслуживания до нормативного уровня в соответствии со СНиП  2.07.01-89* и Социальными нормативами  и нормами, одобренными Распоряжением  Правительства РФ от 3 июля 1996г. №1063-р с изменениями от 14 июля 2001г;

  - снос учреждений обслуживания с высоким процентом износа.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг и т.д.

Расчет необходимых емкостей учреждений 1 уровня обслуживания, размещаемых в п.г.т. Зеленоборский производится, исходя из прогнозной численности населения всего муниципального образования на расчетный срок равной 6955 человек.

Планируемая емкость и объемы нового строительства учреждений 2 уровня обслуживания рассчитываются, исходя из прогнозной численности населения каждого населенного пункта в составе муниципального образования:

- п.г.т. Зеленоборский – 6100 человек;

- с. Княжая Губа – 100 человек;

- н.п. Пояконда – 100 человек;

- ст. Ковда – 75 человек;

- н.п. Лесозаводский – 560 человек;

- с. Ковда – 20 человек.

В таблицах ниже представлен расчет планируемых емкостей, а также определены объемы нового строительства учреждений 1 и 2 уровней обслуживания в административном центре муниципального образования п.г.т. Зеленоборский, а также учреждений 2 уровня обслуживания в остальных населенных пунктах городского поселения.

Нормативы определены в соответствии с рекомендациями приложения №7 СНиП 2.07.01-89* и Социальными нормативами и нормами, одобренными Распоряжением  Правительства РФ от 3 июля № 1063-р 1996г. с изменениями от 14 июля 2001г. Правительства РФ.

Таблица 2.6-1 - Расчет объемов нового строительства объектов культурно-бытового обслуживания п.г.т. Зеленоборский

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норматив на 1000 жит. | Расчетная емкость | Сущ. сохр. емкость | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 72 | 439 | 107 | 335 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | 793 | 1034 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 13 | 79 | - | 80 |
| 4 | Детские дома интернаты* | мест | 0,51 | 4 | 1 объект | - |
| 5 | Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 126 | 235 | - |
| 6 | Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 94 | 70 | 25 |
| 7 | Аптеки* | объект | 1 объект | 1 | 1 | - |
| 8 | Станции скорой помощи* | автомобиль | 1 на гор.пос | 1 | 1 | - |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 80 | 488 | - | 500 |
| 10 | Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 153 | - | 150 |
| 11 | Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 100 | 696 | 380 | 315 |
| 12 | Библиотеки* | тыс. томов/ мест | 5 | 35 | 73 | - |
| 13 | Магазины всех типов* | м2 торг. площади | 280 | 1947 | 1578,2 | 370 |
| 14 | Предприятия общественного питания* | мест | 40 | 278 | 112 | 165 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания* | раб. мест | 9 | 63 | 1 объект | 60 |
| 16 | Прачечные | кг вещей в смену | 10 | 61 | - | 60 |
| 17 | Химчистки | кг вещей в смену | 7,4 | 45 | - | 45 |
| 18 | Бани | мест | 5 | 31 | 50 | - |
| 19 | Отделения связи* | объект | 1 на поселение | 1 | 1 | - |
| 20 | Отделения банков и сбербанка* | операц. касса | 1 на 2-3 тыс. жит. | 3 | 4 | - |
| 21 | Жилищно-эксплуатационные организации* | объект | 1 на гор. пос. | 1 | 1 | - |
| 22 | Пожарное депо* | машин | 1 на 5 тыс. жит, но не менее 2 | 2 | 3 | - |
| 23 | Гостиницы* | мест | 6 | 42 | - | 40 |

Примечание: *учреждения 1 уровня обслуживания.

На расчетный срок генерального плана на территории п.г.т. Зеленоборский предлагается снос учреждений обслуживания с высоким процентом износа, перечень которых включает в себя:

- детские сады № 14 и № 32;

- среднюю общеобразовательную школу № 18;

- здание школы искусств;

- здание МОУ ДОД ЦРТДЮ.

В здании средней общеобразовательной школы № 6 и здании бани на период реализации генерального плана необходимо проведение капитального ремонта.

В соответствии с потребностями населения муниципального образования Зеленоборский, а также учетом выбытия учреждений культурно-бытового обслуживания по ветхости, в административном центре городского поселения генеральным планом предлагается строительство следующих объектов:

- учреждений образования и воспитания;

- спортивных учреждений;

- клубных учреждений;

- комплексное учреждение потребительского рынка с размещением торговых площадей, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

- объектов коммунального обслуживания.

Таблица 2.6-2 - Расчет объемов нового строительства объектов культурно-бытового обслуживания н.п. Лесозаводский

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норматив на 1000 жит. | Расчетная емкость | Сущ. сохр. емкость | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 72 | 40 | - | 40 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | 73 | - | 70 |
| 3 | Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,15 | 10 | - | 10 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 объект | 1 | - | 1 |
| 5 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 мест на н.п. | 150 | 190 | - |
| 6 | Библиотеки | тыс. томов/ мест | 7,5 | 4 | - | 4 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 100 | 56 | 72,8 | - |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 22 | - | 20 |
| 9 | Отделения связи | объект | 1 на поселение | 1 | - | 1 |
| 10 | Отделения банков и сбербанка | операц. касса | 1 на 2-3 тыс. жит. | 1 | - | 1 |
| 11 | Пожарное депо | машин | 1 на 5 тыс. жит, но не менее 2 | 2 | 2 | - |

К сносу предназначены учреждения обслуживания с высоким процентом износа, которые включают в себя детский сад, школу, ФАП с аптекой и магазин.

Таким образом, н.п. Лесозаводский предлагается обеспечить полным перечнем объектов повседневного культурно-бытового обслуживания. При этом потребность населения в услугах учреждений периодического и эпизодического обслуживания реализуется в основном в административном центре городского поселения - п.г.т. Зеленоборском или районном центре г. Кандалакше.

В остальных малочисленных населенных пунктах городского поселения Зеленоборский (н.п. Пояконда, ст. Ковда, с. Ковда) предлагается размещение некапитальных торговых учреждений. В селе Княжая Губа предлагается строительство стационарного торгового учреждения.

Расчет условного объема учреждений обслуживания нового строительства в городском поселении, принятый по укрупненным показателям, представлен ниже  в таблице и составляет около 66,5 тыс. м3.

Таблица 2.6-3 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания нового строительства городского поселения. Зеленоборский

| № п/п | Наименование объектов | Местоположение | Кубатура, тыс. м3 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Зеленоборский |
| 1 | Детские дошкольные учреждения на 335 мест | На старом месте ул. Лесная | 10,5 | Расчетный срок |
| 2 | Учреждение культуры на 315 мест | На месте МОУ ДОД ЦРТДЮ | 4,5 | Расчетный срок |
| 3 | Учреждение культуры (школа искусств) | На старом месте | 4,5 | Расчетный срок |
| 4 | Больничный стационар на 25 коек | На территории существующей больницы | 5,5 | Расчетный срок |
| 5 | Спортивный комплекс в составе: спортивных залов на 500 м2; бассейна на 150 м2 зеркала воды; | К востоку от школьного стадиона | 18,0 | 1 очередь |
| 6 | Торговый комплекс в составе: торговых площадей на 370 м2; предприятий общественного питания на 100 мест; предприятий бытового обслуживания на 60 рабочих мест; | На ул. Беломорской напротив детского сада | 11,5 | Начало строительства на 1 очередь |
| 7 | Магазин | К западу от перекрестка ул. Княжегубской и ул. Полярной | 1,0 | Расчетный срок |
| 8 | Кафе на 65 мест | К востоку от перекрестка ул. Полярной и южного участка пер. Спортивного | 1,5 | Расчетный срок |
| 9 | Гостиница на 40 мест | Рядом со школой искусств | 3,5 | Расчетный срок |
| 10 | Прачечная с химчисткой | Совместно с существующей баней | 1,0 | Расчетный срок |
| Итого по п.г.т. Зеленоборскому | 61,5 |  |
| н.п. Лесозаводский |
| 1 | Детский сад на 40 мест | - | 1,4 | Расчетный срок |
| 2 | Школа на 70 мест с библиотекой на 4 тыс. томов. | - | 1,8 | 1 очередь |
| 3 | Врачебная амбулатория на 10 посещений в смену с аптекой | - | 0,3 | Расчетный срок |
| 4 | Кафе на 20 мест | - | 0,4 | Расчетный срок |
| 5 | Административное здание с почтовым отделением и сберкассой | - | 0,6 | Расчетный срок |
| Итого по н.п. Лесозаводскому | 4,5 |  |
| с. Княжая Губа |
| 1 | Учреждение торговли | - | 0,2 | Расчетный срок |
| н.п. Пояконда |
| 1 | Учреждение торговли | - | 0,1 | Расчетный срок |
| ст. Ковда |
| 1 | Учреждение торговли | - | 0,1 | Расчетный срок |
| с. Ковда |
| 1 | Учреждение торговли | - | 0,1 | Расчетный срок |
| ВСЕГО ПО МО Г.П. ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | 66,5 |  |

На 1 очередь генеральным планом предусматривается около 40 % объема нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания, что составляет около 27 тыс. м3.

## 2.7. Транспортная инфраструктура

На расчётный срок генерального плана территория городского поселения , как и в настоящее время, будет обсуживаться железнодорожным и автомобильным транспортом, обеспечивая внешние и внутренние транспортные связи муниципального образования.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

На расчётный срок генерального плана железнодорожный транспорт на территории муниципального образования будет представлен, как и в настоящее время, магистральной линией Петрозаводск – Мурманск и линией местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти. Увеличение размеров движения на железнодорожной линии Петрозаводск – Мурманск, связанное с развитием Мурманского транспортного узла, потребует повышения пропускной способности линии и расположенных на ней станций. Для этого на территории муниципального образования потребуется произвести укладку вторых путей на участке от б/п 1093 км до станции Ковда и удлинение приёмо-отправочных путей на железнодорожных станциях Княжая, Ковда и Пояконда.

На расчётный срок генерального плана пассажирские отправления, как и в настоящее время, будут осуществляться со всех железнодорожных станций, расположенных на территории муниципального образования – Княжая, Ковда, Пояконда.

Автомобильный транспорт

На расчётный срок генерального плана система автодорог муниципального образования, как и в настоящее время, будет включать в себя автодорогу федерального значения  М–18 «Кола», автодороги регионального и местного значения. Новое дорожное строительство на территории муниципального образования не предусматривается.

Планируемые ФГУ Упрдор «Кола» мероприятия на территории муниципального образования включают в себя ремонт и реконструкцию отдельных участков федеральной автодороги:

км 1067 – км 1075 (реконструкция) 2011-2012 годы;

км 1105 – км  1124 (ремонт) 2012 год.

Ремонт автодорог регионального значения, находящихся в ведении Мурманскавтодора, на территории муниципального образования будет производиться согласно межремонтным срокам, исходя из лимита финансирования. Кроме этого в 2012-2014 годах планируется реконструкция мостового перехода через реку Ковда на автоподъезде к селу Ковда.

На расчётный срок генерального плана внешние связи муниципального образования, как и в настоящее время, будут осуществляться различными видами автотранспорта – автобусами, маршрутными такси  и легковыми автомобилями.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов

На расчётный срок генерального плана улично-дорожная сеть населённых пунктов городского поселения Зеленоборский запроектирована с учётом сложившейся улично-дорожной сети и территориального развития населённых пунктов. Проектом предлагается дифференцировать улично-дорожную сеть населенных пунктов по категориям, учитывая основное назначение составляющих её элементов.

П.г.т. Зеленоборский

Предлагаемая проектом дифференциация улично-дорожной сети выделяет из проектной системы улиц и дорог следующие составляющие её элементы:

- поселковые дороги (основная и второстепенные);

- улицы в жилой застройке (основные и второстепенные);

- проезды.

Предлагаемая проектом ширина проезжей части основной поселковой дороги составляет 7,0 метров, второстепенных поселковых дорог и улиц в жилой застройке – 6,0 метров. Пересечения улиц и дорог проектом предлагается решать как перекрёстки без принудительного регулирования. Грунтовое покрытие улиц и дорог (низший тип дорожной одежды) проектом предлагается заменить на более высокий тип – переходный или облегчённый.

На расчётный срок реализации генерального плана и проекта планировки предлагается строительство нескольких участков улично-дорожной сети, необходимых для улучшения транспортного облуживания сложившейся застройки и облуживания новых жилых массивов. Данные участки отображены на схеме «Транспортная инфраструктура». Общая протяжённость улично-дорожной сети, предлагаемой к строительству на расчётный срок, составит 2,11 км. Из них 0,39 км – основные жилые улицы, 1,72 км – второстепенные жилые улицы.

В остальных населённых пунктах городского поселения Зеленоборский новое строительство улично-дорожной сети не предусматривается. Проектом предлагается повысить тип покрытия дорог с грунтового на переходный или облегчённый.

Транспорт населённых пунктов

На расчётный срок генерального плана транспорт муниципального образования будет представлен различными видами автотранспорта. Численность парка личных легковых автомобилей городского поселения Зеленоборский достигнет к 2025 году 1740 единиц, при уровне автомобилизации 250 автомобилей на тысячу жителей, в том числе 1358 единиц – в границах проекта планировки.

Связь населённых пунктов муниципального образования между собой предлагается осуществлять автобусами автотранспортного предприятия, маршрутными такси и легковыми автомобилями. Организация новых маршрутов внутрипоселкового общественного пассажирского транспорта проектом не предлагается из-за небольших размеров населенных пунктов. Существующий автобусный маршрут «д. Княжая – ст. Княжая» проектом предлагается сохранить.

Хранение личного автотранспорта предлагается осуществлять, как и в настоящее время, в гаражах боксового типа на территории гаражно-строительных кооперативов или на приусадебных участках в кварталах индивидуальных жилых домов. Для обеспечения расчётной потребности в боксовых гаражах достаточно имеющихся на сегодняшний день территорий. В связи с этим выделение новых территорий для строительство гаражей не предусматривается.

В границах проекта планировки у объектов культурно-бытового обслуживания населения, а также у многоквартирных жилых домов предусмотрены открытые гостевые стоянки для хранения легковых автомобилей из расчёта 25 м.кв. на 1 машиноместо.

Имеющихся в настоящее время двух автозаправочных станций (по 4 колонки каждая) вполне достаточно для обслуживания парка автомобилей на расчётный срок, т.к. одна колонка рассчитана на обслуживание 1200 легковых автомобилей (СниП 2.07.01.-89* (редакция, действующая во время разработки генерального плана), пункт 6.41). Станции технического обслуживания проектом предлагается размещать в комплексе с гаражами, на территории ГСК или в коммунально-складской зоне.

Хранение маломерных судов проектом предлагается производить, как и в настоящее время, вдоль берегов Кандалакшского залива Белого моря и Княжегубского водохранилища. Территории хранения маломерных судов необходимо благоустроить, обеспечив отведение поверхностных стоков на очистные сооружения.

1 очередь строительства

Внешний транспорт

Никаких мероприятий, связанных с организацией внешнего транспорта, кроме плановой реконструкции улично-дорожной сети и железнодорожного полотна, настоящим проектом не предусмотрено.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов

В границах жилой зоны посёлка Зеленоборский, на которую разрабатывается  проект планировки, выделяются участки улично-дорожной сети нового строительства. Проектные решения отображены на схеме «Транспортная инфраструктура». В восточной части жилой зоны, где предлагается разместить индивидуальную жилую застройку на 1 очередь генерального плана и проекта планировки, необходимо строительство новой второстепенной жилой улицы, ширина проезжей части составит 6 м, ширина тротуаров – 1,5 м. Протяжённость участка нового строительства составит около 1,4 км.

Транспорт населённых пунктов

На 1 очередь генерального плана городского поселения Зеленоборский численность парка личных автомобилей составит 1653 автомобиля (при уровне автомобилизации 220 автомобилей на 1000 жителей).

В связи со стопроцентным обеспечением проектной потребности в местах для хранения личного автотранспорта и маломерного флота увеличения зоны  автомобильных и лодочных гаражей не предусматривается.

## 2.8. Инженерная инфраструктура

### 2.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения (таблица 2.8.1-1) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии СНиП 2.04.02-84*.

В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Горячее водоснабжение городского поселения Зеленоборский осуществляется для многоквартирной застройки от централизованных теплоисточников, а индивидуальная застройка принята с местными водонагревателями.

Таблица 2.8.1-1 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водопотреб-ления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребле-ние, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6100,0 | 230 | 2992,3 | 3590,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% |  |  |  | 598,5 | 718,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 6910,0 | 6100,0 | 60,0 | 780,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4371,4 | 4308,9 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,8 | 5,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 110,0 | 100,0 | 60,0 | 12,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 65,7 | 63,8 |
| 3 | н.п. Пояконда | 115,0 | 100,0 | 230,0 | 49,5 | 59,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,9 | 5,9 |
|  | Полив зеленых насаждений | 115,0 | 100,0 | 60,0 | 12,9 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 67,3 | 65,3 |
| 4 | ст. Ковда | 82,0 | 75,0 | 230,0 | 36,1 | 43,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,6 | 4,3 |
|  | Полив зеленых насаждений | 82,0 | 75,0 | 60,0 | 9,4 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 49,1 | 47,7 |
| 5 | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 560,0 | 230,0 | 274,2 | 329,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 27,4 | 32,9 |
|  | Полив зеленых насаждений | 632,0 | 560,0 | 60,0 | 71,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 373,1 | 361,9 |
| 6 | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,0 | 1,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 22,0 | 20,0 | 60,0 | 2,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 13,1 | 12,8 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 1,0 | - | 60,0 | 0,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,3 | 0,3 |

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 2.8.1-2.

Таблица 2.8.1-2 - Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | 6200 | 1 | 3 | 1×15 + 5 | 216 |
| ст. Пояконда | 100 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| ст. Ковда | 75 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| н.п. Лесозаводский | 560 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| с. Ковда | 20 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |

Хранение основного объема противопожарного запаса воды п.г.т.Зеленоборский, с. Княжая Губа, н.п.Пояконда и ст. Ковда, н.п. Лесозаводский предусматривается в резервуарах чистой воды на территории проектируемых водопроводных очистных сооружений.

Наружное противопожарное водоснабжение села Ковда осуществляется из водоемов согласно требованиям п.9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84.

Система и схема водоснабжения

П.г.т.Зеленоборский

Источник водоснабжения центрального района п.г.т.Зеленоборский сохраняется прежним из оз. Долгое.

В рамках разрабатываемого проекта в п.г.т.Зеленоборском  предусматривается реконструкция и строительство жилого и общественно-делового фонда.

В центральной части п.г.т.Зеленоборский за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие. Система водоснабжения является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Для обеспечения надежной работы системы водоснабжения и подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды необходимо завершить строительство водовода №2. Водовод №1 и водовод №2 соединить между собой участком проектируемой сети, тем самым закольцевав систему. Провести проверку пропускной способности участков существующей системы на следующей стадии проектирования.

Для снабжения районов Подтайбола и Затон централизованным водоснабжением необходимо строительство магистральной водопроводной сети от существующих водоводов до жилого фонда районов.

Для выполнения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены  пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП  2.04.02-84.

Согласно испытательной лаборатории качества воды, вода на хозяйственно-питьевые нужды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, что свидетельствует об ухудшении условий водоснабжения населения. Поэтому в числе первоочередных мероприятий необходимо запроектировать водопроводные очистные сооружения, обеспечить оптимально эффективный метод дезинфекции.

В настоящее время технологией обеззараживания является хлорирование, но это недостаточно эффективно по отношению к некоторым видам патогенных микроорганизмов и вирусов, а сам метод предполагает образование широкого спектра токсичных для человека галогенорганических соединений. Поэтому наиболее эффективным является обработка ультрафиолетовым излучением в сочетании с хлораммонизацией.

Местоположение водопроводных очистных сооружений определяется местоположением существующего водозаборного узла.

Состав водопроводных очистных сооружений определить, исходя из конкретных условий, устанавливаемых на следующей стадии проектирования.

Расход воды хозяйственно-питьевого назначения (таблица 1) показывает, что в п. Зеленоборский необходимо произвести реконструкцию существующих насосных станций ВНС-7 и ВНС-8 с целью увеличения проектной производительности до 4,5 тыс. м3/сут.

Станциям ВНС-7 и ВНС-8 требуется модернизация технологической схемы с установкой частотных регуляторов, приборов учета и других элементов автоматизации, а также  замена труб, запорной арматуры и насосного оборудования.

Источник водоснабжения района Лесобиржа и станции Княжая сохраняется прежним из оз.Безымянное.

Для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей в районе Лесобиржа, согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, необходимо строительство станции очистки воды. Состав сооружений будет определен, исходя из конкретных условий, устанавливаемых на следующей стадии проектирования.

Проектные предложения системы и схемы водоснабжения отображены на «Схеме водоснабжения и водоотведения».

Станция Ковда и н.п. Пояконда

Источники водоснабжения станции Ковда и н.п.Пояконда сохраняются прежними из артезианских скважин.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны:

I пояс – зона строгого режима,

II, III пояса – зона ограничений.

Границы зон устанавливаются на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Границы второго и третьего поясов определяются гидродинамическими и гидрогеологическими расчетами.

Общий баланс воды хозяйственно-питьевого назначения (таблица 2.8.1-1) показывает, что в населенных пунктах Пояконда и Ковда необходимо произвести изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство дополнительных скважин суммарным дебитом 65,3 м3/сут. и 47,7 м3/сут. соответственно.

Для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей согласно требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 необходимо строительство станции очистки воды. Состав сооружений будет определен, исходя из конкретных условий, устанавливаемых на следующей стадии проектирования.

Н.п. Лесозаводский, с.Ковда, ст.Княжая

В селе Ковда источник водоснабжения сохраняется прежним – индивидуальные локальные водозаборы.

В н.п.Лесозаводский должны быть проведены мероприятия по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство скважин с целью создания централизованной схемы водоснабжения. Местоположение скважины определяется на основе гидрологических изысканий.

Село Княжая Губа предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский.

В рамках расчетного срока генерального плана в городском поселении  Зеленоборский предусматривается:

п.г.т.Зеленоборский

- проектирование и строительство новых участков сети;

- проектирование и строительство новых магистральных водопроводных сетей;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей;

- строительство водопроводных очистных сооружений на расширяемой территории существующего водозаборного узла;

- реконструкция и модернизация насосных станций ВНС-7 и ВНС-8;

- проектирование и строительство станции очистки воды для обслуживания района Лесобиржа;

станция Ковда и н.п.Пояконда

- проведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов;

- бурение и обустройство дополнительных скважин;

- проектирование и строительство станции очистки воды;

- разработка проекта зон санитарной охраны водопровода;

н.п. Лесозаводский

- проведение мероприятий по оценке запасов водоносных горизонтов;

- бурение и обустройство дополнительных скважин;

с. Княжая Губа

- обеспечение централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский.

1 очередь строительства

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения (таблица 2.8.1-3) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 2.8.1-3 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на первую очередь

| п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водопотреб ления. л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1. | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6600,0 | 230 | 3107,3 | 3728,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% |  |  |  | 621,5 | 745,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 6910,0 | 6600,0 | 60,0 | 810,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4539,4 | 4474,5 |
| 2. | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,8 | 5,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 110,0 | 100,0 | 60,0 | 12,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 65,7 | 63,8 |
| 3. | н.п. Пояконда | 115,0 | 110,0 | 230,0 | 51,8 | 62,1 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 5,2 | 6,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 115,0 | 110,0 | 60,0 | 13,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 70,4 | 68,3 |
| 4. | ст. Ковда | 82,0 | 80,0 | 230,0 | 37,3 | 44,7 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,7 | 4,5 |
|  | Полив зеленых насаждений | 82,0 | 80,0 | 60,0 | 9,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 50,7 | 49,2 |
| 5. | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 600,0 | 230,0 | 283,4 | 340,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 28,3 | 34,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 632,0 | 600,0 | 60,0 | 73,9 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 385,6 | 374,0 |
| 6. | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,0 | 1,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 22,0 | 20,0 | 60,0 | 2,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 13,1 | 12,8 |
| 7. | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 1,0 | - | 60,0 | 0,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,3 | 0,3 |

Расход воды на внутреннее пожаротушение и наружное пожаротушение отображены в таблице 2.8.1-4.

Таблица 2.8.1-4 - Нормы расхода воды на пожаротушение  и расчетное количество пожаров

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | 6700 | 1 | 3 | 1×15 + 5 | 216 |
| ст. Пояконда | 110 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| ст. Ковда | 80 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| н.п. Лесозаводский | 600 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| с. Ковда | 20 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |

Схема водоснабжения

В рамках первой очереди разрабатываемого проекта в городском поселении  Зеленоборский предусматривается:

- проектирование и строительство новых участков сети;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей;

- разработка проекта водопроводных очистных сооружений.

### 2.8.2. Водоотведение

Расчетный срок

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (таблица 2.8.2-1). Расходы сточных вод определены из условия оснащения существующих зданий полным комплектом инженерного оборудования.

Таблица 2.8.2-1 - Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6100,0 | 230 | 2992,3 | 3590,8 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 149,6 | 179,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 3141,9 | 3770,3 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,4 | 2,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 50,7 | 60,9 |
| 3 | н.п. Пояконда | 115,0 | 100,0 | 230,0 | 49,5 | 59,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,5 | 3,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,9 | 62,3 |
| 4 | ст. Ковда | 82,0 | 75,0 | 230,0 | 36,1 | 43,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,8 | 2,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,9 | 45,5 |
| 5 | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 560,0 | 230,0 | 274,2 | 329,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 13,7 | 16,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 287,9 | 345,4 |
| 6 | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,1 | 12,2 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,2 | 0,3 |

Система и схема хозяйственно-бытовой канализации

П.г.т. Зеленоборский

Система канализации в п.г.т.Зеленоборский принята неполная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные сточные воды отводятся по самостоятельной сети открытыми лотками.

Существующая схема канализования в центральном районе п.г.т. Зеленоборский сохраняется с последующим развитием, реконструкцией и строительством новых участков сетей и сооружений.

Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещение насосной станции перекачки определены рельефом местности и планируемым территориальным развитием поселка.

Сточные воды от основной части территории п. Зеленоборский отводятся на новые очистные сооружения (ОС) хозяйственно-бытовых сточных вод. Новые ОС располагаются на территории существующих очистных сооружений КОС, только размер земельного участка для новых ОС увеличивается до 4 га.

На сооружениях должны быть предусмотрены процессы нитрификации, денитрификации и дефосфатирования, а также мероприятия по обезвоживанию и утилизации осадка. Сточные воды необходимо подвергнуть очистке до нормативов сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Санитарно-защитная зона от ОС принимается 200 метров.

Очищенные сточные воды сбрасываются в отводящий канал Княжегубской ГЭС.

Существующую и новую застройку в районах Подтайбола и Затон оборудовать индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа). Необходимо обеспечить централизованное обслуживание данных очистных сооружений. Вывоз осадка следует выполнять ассенизационным транспортом со сливом на площадке новых очистных сооружений п.г.т. Зеленоборский.

Район Лесобиржа и ст. Княжая  полностью перевести на реконструируемые СБО-4. На СБО-4 ввести процессы нитрификации, денитрификации и дефосфатирования. Площадку септика необходимо переоборудовать под насосную станцию, которая будет перекачивать стоки от жилой застройки до СБО-4. Санитарно-защитная зона от  СБО-4 принимается 150 метров.

Очистные сооружения СБО-3, обслуживающие северный микрорайон многоэтажных зданий, также должны подвергнуться полной реконструкции с введением процессов нитрификации, денитрификации и дефосфатирования. Санитарно-защитная зона от  СБО-3 принимается 100 метров.

За расчетный срок действия генерального плана могут быть проведены мероприятия по подключению северного микрорайона многоэтажных зданий к новым ОС.

Станция Ковда и н.п.Пояконда

В населенных пунктах Ковда и Пояконда необходимо произвести реконструкцию и модернизацию системы канализации в соответствии с  современными методами очистки сточных вод до нормативов сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с. Княжая Губа

Существующую и новую застройку в населенных пунктах Лесозаводский, Ковда рекомендуется оборудовать индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа). Необходимо обеспечить централизованное обслуживание данных ОС. Вывоз осадка следует выполнять ассенизационным транспортом со сливом на площадке близлежащих канализационных очистных сооружений.

Отвод сточных вод от села Княжая Губа осуществлять к очистным сооружениям СБО-3.

Система и схема дождевой канализации

Отведение поверхностного стока предполагается осуществлять по открытым лоткам на очистные сооружения дождевой канализации. Санитарно-защитные зоны сооружений (размером 20 м) принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

С учетом рельефа местности и решения вертикальной планировки территорию центральной части п.г.т.Зеленоборский предполагается разделить на 3 водосборных бассейна, для каждого из которых предусматривается установка очистных сооружений.

Для уменьшения и выравнивания расхода, поступающего на очистные сооружения, предусматривается регулирование стока путем устройства разделительной камеры, направляющей предельный дождевой расход сточных вод на очистку, остальной сток, вместе  с очищенным – на сброс.

Очищенный поверхностный сток с территории п.г.т. Зеленоборский сбрасывается за пределы застройки в Княжегубское водохранилище.

В районах Затон и Подтайбола, в н.п.Лесозаводский  также предусмотреть очистные сооружения дождевого стока. На очистные сооружения дождевого стока поступают поверхностные стоки с улиц и проездов. Сюда же приходят очищенные на автономных очистных сооружениях сточные воды от индивидуальных жилых домов и объектов общественного и коммунального назначения.

Приемником очищенных сточных вод н.п.Лесозаводский является Белое море, от районов Затон и Подтайбола – Княжегубское водохранилище.

В рамках расчетного срока генерального плана в городском поселении Зеленоборский предусматривается:

п.г.т. Зеленоборский

- проектирование и строительство новых участков сети;

- частичный демонтаж существующей канализационной сети;

- строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений;

- вывод существующих очистных сооружений системы канализации из эксплуатации;

- оборудование районов Подтайбола и Затон индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа);

- полный перевод района Лесобиржа и ст. Княжая на существующие реконструируемые очистные сооружения СБО-4;

- вывод очистных сооружений септик из эксплуатации с использованием зоны под новое строительство проектируемой насосной станции;

- проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока;

станция Ковда и н.п. Пояконда

- реконструкция и модернизация системы канализации;

н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с. Княжая Губа

- оборудование индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа);

- проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока в н.п. Лесозаводском;

- подключение с.Княжая Губа к очистным сооружения СБО-3.

1 очередь строительства

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (таблица 2.8.2-2).

Таблица 2.8.2-2 - Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существую-щий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6600,0 | 230 | 3107,3 | 3728,8 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 155,4 | 186,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 3262,7 | 3915,2 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,4 | 2,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 50,7 | 60,9 |
| 3 | н.п. Пояконда | 115,0 | 110,0 | 230,0 | 51,8 | 62,1 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,6 | 3,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 54,3 | 65,2 |
| 4 | ст. Ковда | 82,0 | 80,0 | 230,0 | 37,3 | 44,7 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,9 | 2,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 39,1 | 46,9 |
| 5 | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 600,0 | 230,0 | 283,4 | 340,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 14,2 | 17,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 297,5 | 357,0 |
| 6 | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,1 | 12,2 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,2 | 0,3 |

Схема водоотведения

В рамках первой очереди генерального плана городского поселения Зеленоборский предусматривается:

- проектирование и строительство новых участков сети;

- проектирование и строительство новых магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Магистральной и ул.Озерной;

- разработка проекта новых модернизированных канализационных очистных сооружений.

### 2.8.3. Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания, архитектурно-планировочных решений, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных материалов заказчика.

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 30 град. С.  Продолжительность отопительного периода - 266 суток. Средняя температура отопительного периода - минус 3,9 град. С.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) населенных пунктов, входящих в городское поселение, предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов существующей жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский. Покрытие расчетной тепловой нагрузки существующих потребителей необходимо предусматривать за счет поэтапной реконструкции существующих котельных и вновь размещаемых теплоисточников.

Теплоснабжение проектируемой секционной и многоэтажной жилой застройки, а также объектов культурно-бытового обслуживания нового строительства предлагается осуществлять за счет использования электроэнергии.

Теплообеспечение районов перспективной индивидуальной малоэтажной застройки предлагается решить за счет использования автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе на первую очередь строительства с переводом на расчетный срок на природный газ. Горячее водоснабжение в этих районах предлагается осуществлять от водонагревателей.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

-  по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/ кв.м*град. С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:- М., 2003г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Прогнозируемые потребности тепла на расчетный срок для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде представлены в таблице 2.8.3-1.

.

Таблица 2.8.3-1 - Прогнозируемые потребности тепла на расчетный срок

| Объекты застройки | Жилой фонд всего, тыс. м2 | Численность населения, чел. | Расходы тепла, МВт/час | Расходы тепла, МВт/год | Годовой расход условного топлива, Т.У.Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего | Qот | Qгвс | Всего |  |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| п.г.т. Зеленоборский |
| Многоэтажные жилые дома (4-5 этажей) | 46,6 | 1730 | 4,077 | 0,650 | 4,727 | 12442,70 | 4991,94 | 17434,64 | 2,93 |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 74,1 | 2745 | 11,115 | 1,032 | 12,147 | 33918,0 | 7920,73 | 41838,73 | 7,03 |
| Всего | 120,7 | 4475 | 15,19 | 1,683 | 16,875 | 46361,0 | 12912,70 | 59273,40 | 9,96 |
| н.п. Лесозаводский |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) | 3,8 | 140 | 0,57 | 0,052 | 0,622 | 1739,38 | 403,97 | 2143,36 | 0,36 |
| Всего | 3,8 | 140 | 0,57 | 0,052 | 0,622 | 1739,38 | 403,97 | 2143,36 | 0,36 |
| ж.д.ст. Ковда |
| Индивидуальные жилые дома | 2,7 | 75 | 0,405 | 0,028 | 0,433 | 1235,87 | 216,41 | 1452,29 | 0,24 |
| Всего | 2,7 | 75 | 0,405 | 0,028 | 0,4332 | 1236,0 | 216,41 | 1452,29 | 0,24 |
| н.п. Пояконда |
| Индивидуальные жилые дома | 1,5 | 55 | 0,225 | 0,021 | 0,245 | 686,59 | 158,70 | 845,30 | 0,14 |
| Всего | 1,5 | 55 | 0,225 | 0,021 | 0,245 | 686,60 | 158,70 | 845,30 | 0,14 |
| с. Княжая Губа |
| Индивидуальные жилые дома | 5 | 100 | 0,75 | 0,038 | 0,787 | 2288,66 | 288,55 | 2577,21 | 0,43 |
| Всего | 5 | 100 | 0,75 | 0,038 | 0,787 | 2289,0 | 288,55 | 2577,22 | 0,43 |
| ж.д.ст. Жемчужная |
| Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ковда |
| Индивидуальные жилые дома | 6,1 | 20 | 0,915 | 0,008 | 0,922 | 2792,17 | 57,71 | 2849,88 | 0,47 |
| Всего | 6,1 | 20 | 0,915 | 0,008 | 0,922 | 2792,17 | 57,71 | 2849,88 | 0,47 |
| Итого по существующему сохраняемому жилищному фонду г.п. Зеленоборский | 140,1 | 4865 | 18,057 | 1,829 | 19,886 | 55103,4 | 14038,02 | 69141,42 | 11,62 |
| Жилищный фонд нового строительства |
| п.г.т. Зеленоборский |
| Многоэтажные жилые дома (5 этажей) | 4,2 | 155 | 0,367 | 0,058 | 0,425 | 1121,44 | 447,25 | 1568,70 | 0,26 |
| Малоэтажные жилые дома (2-3 этажа) | 20,8 | 770 | 1,82 | 0,289 | 2,109 | 5553,82 | 2221,84 | 7775,67 | 1,30 |
| Индивидуальные жилые дома | 18,1 | 670 | 2,715 | 0,251 | 2,966 | 8284,96 | 1933,29 | 10218,25 | 1,71 |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными домами (1-2 этажа) | 0,9 | 30 | 0,135 | 0,011 | 0,146 | 411,96 | 86,56 | 498,52 | 0,08 |
| Всего | 44 | 1625 | 5,037 | 0,611 | 5,648 | 15372,0 | 4688,96 | 20061,20 | 3,37 |
| н.п. Лесозаводский |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) | 11,3 | 420 | 1,695 | 0,158 | 1,852 | 5172,38 | 1211,91 | 6384,29 | 1,07 |
| Всего | 11,3 | 420 | 1,695 | 0,158 | 1,852 | 5172,38 | 1211,91 | 6384,29 | 1,07 |
| ж.д.ст. Ковда |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н.п. Пояконда |
| Индивидуальные жилые дома | 1,2 | 45 | 0,18 | 0,016 | 0,196 | 549,27 | 129,84 | 679,12 | 0,11 |
| Всего | 1,2 | 45 | 0,18 | 0,016 | 0,196 | 549,27 | 129,84 | 679,12 | 0,11 |
| с. Княжая Губа |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж.д.ст. Жемчужная |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Ковда |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по жилищному фонду нового строительства г.п. Зеленоборский | 56,5 | 2090 | 6,912 | 0,785 | 7,698 | 21093,85 | 6030,72 | 27124,57 | 4,55 |
| Всего по г.п. Зеленоборский | 196,6 | 6955 | 24,97 | 2,615 | 27,585 | 76197,25 | 20068,75 | 96266,00 | 16,18 |

Примечание:

- существующий сохраняемый жилищный фонд предлагается обеспечивать тепловой энергией от реконструируемых и вновь размещаемых теплоисточников.

- перспективную смешанную застройку с малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) предусматривается обеспечивать теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.

- теплоснабжение перспективной многоэтажной и секционной застройки предлагается обеспечить  за счет использования электроэнергии.

Таблица 2.8.3-2 - Расходы тепла на нужды учреждений общественного сектора нового строительства

| Наименование населенного пункта | Объемы строительства, тыс.м³ | Расходы тепла, МВт | Итого | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср |  |  |
| Расчетный срок |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания, в т.ч по населенным пунктам: |  |
| п.г.т. Зеленоборский | 32,0 | 0,128 | 0,134 | 0,065 | 0,328 | Теплоснабжение осуществляется за счет электроэнергии |
| н.п. Лесозаводский | 2,7 | 0,011 | 0,011 | 0,005 | 0,027 |  |
| с. Княжая Губа | 0,2 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0004 | 0,002 |  |
| ст. Пояконда | 0,1 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,001 |  |
| ст. Ковда | 0,1 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,001 |  |
| с. Ковда | 0,1 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,001 |  |
| Итого по МО г.п. Зеленоборский | 35,2 | 0,141 | 0,147 | 0,072 | 0,360 |  |
| То же Гкал/час | - | 0,121 | 0,127 | 0,062 | 0,311 |  |
| Годовые расходы тепла, МВт/год |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср | Итого |  |
| п.г.т. Зеленоборский | 32,0 | 390,59 | 273,42 | 503,43 | 1167,44 |  |
| н.п. Лесозаводский | 2,7 | 32,95 | 23,06 | 42,47 | 98,50 |  |
| с. Княжая Губа | 0,2 | 2,44 | 1,71 | 3,14 | 7,29 |  |
| ст. Пояконда | 0,1 | 1,22 | 0,85 | 1,57 | 3,64 |  |
| ст. Ковда | 0,1 | 1,22 | 0,85 | 1,57 | 3,64 |  |
| с. Ковда | 0,1 | 1,22 | 0,85 | 1,57 | 3,64 |  |
| Итого по МО г.п. Зеленоборский | 35,2 | 429,65 | 300,76 | 553,77 | 1284,19 |  |
| То же Гкал/год | - | 370,38 | 259,27 | 477,38 | 1107,06 |  |

На перспективу для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения Зеленоборский необходима разработка  программы поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- перевод головных источников централизованного теплоснабжения на природный газ в качестве основного топлива (к расчетному сроку в городском поселении  планируется газификация всех населенных пунктов с использованием природного газа Штокмановского месторождения);

- обеспечение использования современных автономных отопительных систем, работающих на газовом топливе (для перспективной индивидуальной застройки).

1 очередь строительства

Прогнозируемые потребности тепла на 1-ю очередь строительства для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде представлены в таблице 2.8.3-3.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения Зеленоборский необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий на 1-ю очередь строительства:

- капитальный ремонт тепловых сетей (450 м в 2-х трубном исполнении). Предусмотреть  при прокладке трубопроводов  реконструируемых тепловых сетей  применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98);

- закрытие котельной №2а с переводом обслуживаемых объектов на электроотопление.

Так как источники тепловой энергии МУП «ЖКХ» «Зеленый Бор» (угольная котельная ст. Княжая, эл.котельная №1, эл. бойлерная ст. Пояконда, эл. бойлерная ст. Ковда) имеют процент износа 60-80%, их реконструкцию целесообразно проводить в следующих направлениях:

- Модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД, с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных и экологических показателей).

Либо:

- Ликвидация технологически устаревших котельных и строительство на их базе новых централизованных теплоисточников с современным котлооборудованием и высокими параметрами теплоносителя.

Для перспективной индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем, работающих на твердом топливе.

Таблица 2.8.3-3 - Прогнозируемые потребности тепла на 1-ю очередь строительства

| Объекты застройки | Жилой фонд всего, тыс. м2 | Численность населения, чел. | Расходы тепла, МВт | Расходы тепла, МВт/год | Расход топлива, Т.У.Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего | Qот | Qгвс | Всего |  |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |
| п.г.т. Зеленоборский |
| Многоэтажные жилые дома (4-5 этажей) | 46,6 | 1745 | 4,077 | 0,656 | 4,733 | 12442,7 | 5035,22 | 17477,92 | 2,93 |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 121,7 | 4555 | 18,255 | 1,712 | 19,967 | 55706,08 | 13143,51 | 68849,59 | 11,57 |
| Всего | 168,3 | 6300 | 22,33 | 2,369 | 24,701 | 68149,0 | 18178,7 | 86327,5 | 14,50 |
| н.п. Лесозаводский |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) | 18,8 | 530 | 2,82 | 0,199 | 3,019 | 8605,37 | 1529,32 | 10134,69 | 1,70 |
| Всего | 18,8 | 530 | 2,82 | 0,199 | 3,019 | 8605,37 | 1529,32 | 10134,69 | 1,70 |
| ж.д.ст. Ковда |
| Индивидуальные жилые дома | 2,9 | 80 | 0,435 | 0,030 | 0,465 | 1327,42 | 230,84 | 1558,26 | 0,26 |
| Всего | 2,9 | 80 | 0,435 | 0,030 | 0,465 | 1327,42 | 230,84 | 1558,26 | 0,26 |
| н.п. Пояконда |
| Индивидуальные жилые дома | 2,5 | 110 | 0,375 | 0,041 | 0,416 | 1144,33 | 317,40 | 1461,73 | 0,24 |
| Всего | 2,5 | 110 | 0,375 | 0,041 | 0,416 | 1144,33 | 317,40 | 1461,73 | 0,24 |
| с. Княжая Губа |
| Индивидуальные жилые дома | 5 | 100 | 0,75 | 0,037 | 0,787 | 2288,66 | 288,55 | 2577,21 | 0,43 |
| Всего | 5 | 100 | 0,75 | 0,037 | 0,787 | 2288,66 | 288,55 | 2577,21 | 0,43 |
| ж.д.ст. Жемчужная |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Ковда |
| Индивидуальные жилые дома | 6,1 | 20 | 0,915 | 0,007 | 0,922 | 2792,17 | 57,71 | 2849,88 | 0,47 |
| Всего | 6,1 | 20 | 0,915 | 0,007 | 0,922 | 2792,17 | 57,71 | 2849,88 | 0,47 |
| Итого по существующему сохраняемому жилищному фонду г.п. Зеленоборский | 203,9 | 7140 | 27,627 | 2,684 | 30,312 | 84306,75 | 20602,57 | 104909,32 | 17,63 |
| Жилищный фонд нового строительства |
| п.г.т. Зеленоборский |
| Многоэтажные жилые дома (5 этажей) | 4,2 | 155 | 0,367 | 0,058 | 0,425 | 1121,44 | 447,25 | 1568,70 | 0,26 |
| Малоэтажные жилые дома (2-3 этажа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 3,8 | 145 | 0,57 | 0,054 | 0,624 | 1739,38 | 418,39 | 2157,78 | 0,36 |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными домами (1-2 этажа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8 | 300 | 0,937 | 0,112 | 1,050 | 2860,83 | 865,65 | 3726,48 | 0,62 |
| н.п. Лесозаводский |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) | 2,5 | 70 | 0,375 | 0,026 | 0,401 | 1144,33 | 201,98 | 1346,31 | 0,22 |
| Всего | 2,5 | 70 | 0,375 | 0,026 | 0,401 | 1144,33 | 201,98 | 1346,31 | 0,22 |
| ж.д.ст. Ковда |
| Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п. Пояконда |
| Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Княжая Губа |
| Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д.ст. Жемчужная |
| Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ковда |
| Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду нового строительства г.п. Зеленоборский | 10,5 | 370 | 1,312 | 0,139 | 1,451 | 4005,16 | 1067,64 | 5072,80 | 0,85 |
| Всего по г.п. Зеленоборский | 214,4 | 7510 | 28,94 | 2,823 | 31,763 | 88311,91 | 21670,21 | 109982,12 | 18,48 |

Примечание:

-  существующий сохраняемый жилищный фонд предлагается обеспечивать тепловой энергией от реконструируемых и вновь размещаемых теплоисточников.

- перспективную смешанную застройку с малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) предусматривается обеспечивать теплом децентрализовано, от автономных теплогенераторов.

- теплоснабжение перспективной многоэтажной и секционной застройки предлагается обеспечить  за счет использования электроэнергии.

Таблица 2.8.3-4 - Расходы тепла на нужды  учреждений общественного сектора нового строительства

| Наименование населенного пункта | Объемы строительства, тыс.м³ | Расходы тепла, МВт | Итого | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср |  |  |
| 1-я очередь строительства |  |
| Объекты культурно-бытового обслуживания, в т.ч по населенным пунктам: |  |
| п.г.т. Зеленоборский | 29,5 | 0,118 | 0,123 | 0,060 | 0,302 | Теплоснабжение осуществляется за счет электроэнергии |
| н.п. Лесозаводский | 1,8 | 0,007 | 0,007 | 0,00369 | 0,018 |  |
| Итого по городскому поселению Зеленоборский | 31,3 | 0,125 | 0,131 | 0,064 | 0,320 |  |
| То же Гкал/час | - | 0,108 | 0,113 | 0,055 | 0,276 |  |
| Годовые расходы тепла, МВт/год |
|  |  | Qот | Qвент. | QГВСср | Итого |  |
| п.г.т. Зеленоборский | 29,5 | 360,08 | 252,05 | 464,09 | 1076,24 |  |
| н.п. Лесозаводский | 1,8 | 21,97 | 15,37 | 28,31 | 65,66 |  |
| Итого по городскому поселению Зеленоборский | 31,3 | 382,05 | 267,43 | 492,41 | 1141,91 |  |
| То же Гкал/год | - | 329,35 | 230,55 | 424,49 | 984,40 |  |

### 2.8.4. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспредилительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Ведомственные и региональные программы развития объектов и сетей газоснабжения в настоящее время  отсутствуют.

Обустройство Штокмановского месторождения и строительство газопровода «Териберка (Видяево) – Мурманск - Волхов» являются приоритетными инвестиционными проектами ОАО «ГАЗПРОМ».  Данный газопровод позволит обеспечить поставки газа для потребителей Северо-Западного региона России и экспортные поставки по проекту «Северный поток». Протяженность газопровода – 1356 км, планируемая производительность с учетом поставок газа потребителям Мурманской области и Республики Карелия составит 26-50 млрд м3 в год в зависимости от объема добычи и производства  СПГ.  Диаметр  магистральных  трубопроводов  –  1200 - 1400мм, рабочее давление 9,8 МПа. Ввод в эксплуатацию газопровода запланирован на 2013 г.

В рамках реализации программ по газификации населенных пунктов в Кандалакшском районе предлагается прокладка отводов от проектируемого газопровода «Мурманск – Волхов».

Газоснабжение природным сетевым газом городского поселения Зеленоборский предусматривается на расчетный срок от проектируемой компрессорной станции.

Проектом предусматривается обеспечение граждан природным газом, строительство межпоселковых газопроводов и газорегуляторных установок для подключения существующих и новых потребителей поселения, что будет содействовать повышению качества жизни населения и труда. Газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие поселения и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

Основные направления использования природного газа предусматриваются следующим категориям потребителей:

- Тепловые источники централизованного теплоснабжения;

- Единый энергоноситель (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) для автономных теплогенераторов в районах перспективного индивидуального и коттеджного строительства.

Во всей существующей, а также в перспективной многоэтажной и секционной жилой застройке, учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят  300 м3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке.

Для газификации площадок существующего и нового жилищного фонда потребуется прокладка газопроводов высокого и низкого давления, а также установка газораспределительных пунктов (ГРП).

Сети газопроводов низкого давления закольцовываются в единую систему, обеспечивающую надежность и бесперебойность газоснабжения.

Прокладка распределительных газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов. Для газопроводов приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные сталь 09Г2С по ГОСТ 8732-78, изоляция труб – битумная мастика, лента ПХВ в 3 слоя.

Проектируемый газорегуляторный пункт (ГРП), редуцирующий газ для населения, располагается на территории каждого населенного пункта внутри кварталов в отдельно стоящем здании, в котором устанавливается технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Выбор оборудования обусловлен пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС) и суммарные расходы газа по потребителям представлены в таблицах 2.8.4-1 и 2.8.4-2 соответственно.

Таблица 2.8.4-1 - Ориентировочные расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС) на расчетный срок

| Объекты застройки | Численность населения, чел. | Расход природного газа (год), млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд нового строительства |
| п.г.т. Зеленоборский |
| Индивидуальные жилые дома | 670 | 0,201 |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными домами (1-2 этажа) | 30 | 0,009 |
| Всего | 700 | 0,210 |
| н.п. Лесозаводский |
| Смешанная застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) | 420 | 0,126 |
| Всего | 420 | 0,126 |
| ж.д.ст. Ковда |
| Всего | - | - |
| н.п. Пояконда |
| Индивидуальные жилые дома | 45 | 0,0135 |
| Всего | 45 | 0,0135 |
| с. Княжая Губа |
| Всего | - | - |
| ж.д.ст. Жемчужная |
| Всего | - | - |
| с. Ковда |
| Всего | - | - |
| Итого по жилищному фонду нового строительства городском поселении Зеленоборский | 1165 | 0,349 |
| Всего по городскому поселению Зеленоборский | 1165 | 0,349 |

Таблица2.8.4-2 - Суммарные расходы газа по потребителям г.п. Зеленоборский

| №№ п/п | Потребители | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | 0,349 |
| 2 | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | 2,120 |
| 3 | Централизованные источники тепла (котельные) | млн.м3/год | 10,167 |
|  | Всего: | млн.м3/год | 12,636 |

Примечание:

- условно принято, что вся существующая жилая застройка обеспечивается тепловой энергией от централизованных теплоисточников.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения на расчетный срок необходимо поэтапное решение следующих задач:

- строительство газопроводов в районах существующей и перспективной застройки;

- для газоснабжения застройки  требуется в каждом населенном пункте обеспечить строительство новых ГРП высокого давления для снижения давления;

- перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах  развития инфраструктуры по отношению к застройке;

- достижение полной газификации всех строящихся индивидуальных жилых домов, перевод потребителей индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе;

- использование природного газа в качестве топлива для централизованных теплоисточников;

- обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов;

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР), использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства;

- во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

Одним из главных факторов повышения качества жизни населения является газификация населенных пунктов, в связи с чем необходима разработка программы и проектов по строительству сетей  и сооружений газоснабжения на ближайшие годы.

### 2.8.5. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен с использованием следующих материалов:

- схема электрических соединений существующих сетей 35-150 кВ и выше ОАО Колэнерго на 2007 год;

- карта-схема существующих и намечаемых до 2015 года сетей 35 -110 кВ и выше Колэнерго, разработанная ОАО «СевЗапНТЦ» филиал «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ-ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» г. Санкт-Петербург 2007 г.;

- сводная инвестиционная программа строительства и реконструкции электросетевых объектов ОАО Колэнерго на 2007-2012 годы.

Электрические  нагрузки

Потребителями электроэнергии городского поселения Зеленоборский являются коммунально-бытовые потребители, сельскохозяйственное производство и промышленные предприятия. Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям  выполнен  по удельным показателям в соответствии с “Инструкцией по проектированию городских электрических сетей” РД 34.20.185-94

При расчетах учтены нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения, а также мелкопромышленных предприятий, учтенных  коэффициентом  К=1,4.

Удельная нагрузка на 1 человека с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице 2.8.5-1.

Таблица 2.8.5-1 - Удельная нагрузка  на 1 человека с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления

| №№ п/п | Наименование поселения | Пищеприго- товление | Первая очередь(2015г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая обеспеч. м²/чел. | Удельная нагрузка кВт/чел. | Жилая обеспеч. м²/чел. | Удельная нагрузка кВт/чел. |
| 1 | г.п. Зеленоборский | электрические плиты | 28,6 | 0,67 | 28,3 | 0,66 |

Таблица 2.8.5-2 - Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям.

| №№ п/п | Наименование | Расчетный срок 2025 г. | В том числе I очередь строительства 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагруз ка кВт/чел. | Нагрузка, мВт | Численность населения, тыс. чел. | Удельн. нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, мВт |
| 1 | г.п.Зеленоборский в т.ч. п.г.т.Зеленоборский с. Княжая Губа ст. Пояконда ст. Ковда н.п. Лесозаводский c. Ковда ст. Жемчужная | 6,955 6,1 0,1 0,1 0,075 0,56 0,02 | 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 | 4,6 4,02 0,066 0,066 0,05 0,37 0,013 | 7,51 6,6 0,1 0,11 0,08 0,6 0,02 | 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 | 5,03 4,42 0,067 0,074 0,054 0,402 0,013 |

Таблица 2.8.5-3 - Таблица электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей

| №№ п/п | Наименование | Нагрузка, МВт | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт. час | Источники электроснабжения, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2025г. | 2015г. | 2025г. |  |
| 1 | г.п.Зеленоборский | 5,03 | 4,6 | 27665 | 25300 | от ГЭС-11 через подстанцию 110/35/6 кВ ПС-42 (6,3+10мВА) |

Таблица 2.8.5-4 - Суммарные электрические нагрузки по городскому поселению Зеленоборский на конец первой очереди (2015 г.)  и расчетного срока (2025 г.)

| №№ п/п | Наименование потребителей | Эл. нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2025 г. |
| 1 | Коммунально-бытовые потребители | 5,03 | 4,6 |
| 2 | Промышленные и сельскохозяйственные потребители | нет данных | нет данных |
| 3 | Электроотопление | 0,745 | 2,89 |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций | 0,58 | 0,75 |
|  | Итого | 6,36 | 8,24 |

Основные мероприятия, намечаемые на расчетный срок:

- реконструкция ГЭС-11 с заменой АТ-1 150/110 кВ 90 мВА на новый мощностью 125 мВА  с заменой коммутационной аппаратуры.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок первой очереди строительства  потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6 кВ, подстанций 6/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6 кВ.

### 2.8.6. Информатизация и связь

Развитие инфраструктуры связи не входит в компетенцию органов местного самоуправления.

Вместе с тем, органы местного самоуправления вправе и должны регулировать предоставление земельных участков и трасс для объектов и  линий связи, а так же вопросы сервитутов, накладываемых на земельные участки и здания в интересах строительства и эксплуатации линий связи.

Общие тенденции развития инфраструктуры информатики и связи таковы:

Телефонная связь. Телефонная связь эволюционно развивается силами и средствами операторов связи при наличии платежеспособного спроса. Телефонная связь становится одной из услуг мультисервисных сетей. При строительстве и реконструкции линий связи, в том числе абонентских, планируется использовать волоконнно-оптические кабели.

Эволюционно развиваются сети подвижной сотовой связи.

Передача данных и подключение к сети Интернет. Планируется полностью удовлетворить платежеспособный спрос на широкополосный доступ к сети Интернет, в том числе посредством сетей подвижной сотовой связи.

Телевизионное вещание. В рамках федеральной программы планируется переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание к 2015 году. Указом Президента Российской Федерации определёны 8 телевизионных и 3 радиоканала, общедоступные и обязательные для вещания по всей территории России.

Почтовая связь. Почтовая связь обеспечена в поселении согласно установленным нормам.

В настоящее время выделение дополнительных земельных участков под объекты и линии связи не требуется.

### 2.8.7. Инженерная подготовка территории

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории населенных пунктов является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

- развитие комплекса эрозионных процессов по склонам с уклонами поверхности 10-20% и более 20%, приводящих к оползневым явлениям;

- близкое залегание грунтовых вод (0,5-2,0 м) в пониженных частях рельефа.

Мероприятия инженерной подготовки территории подразделяются на две группы - общие и специальные.

К первой группе относятся мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая территории, благоприятные для градостроительного освоения:

- вертикальная планировка;

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки).

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

- укрепление откосов;

- подсыпка территории;

- благоустройство водных объектов, укрепление береговой полосы.

Организация поверхностного стока. Отдельные участки территории проектирования характеризуются высоким уровнем стояния грунтовых вод и требуют организации поверхностного стока.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении необходимо:

- при вертикальной планировке обеспечить отвод поверхностных вод с территории застройки;

- сохранить дренирующее действие естественной гидрографической сети  (в случае засыпки ручьев и канав проложить трубы необходимого диаметра с фильтрующей обсыпкой).

Защита территории от подтопления и затопления. В сложных инженерно-геологических условиях  защита территории от подтопления должна решаться комплексно с помощью общих и специальных методов. С целью понижения уровня грунтовых вод необходимо:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства водоотводящей системы;

- устройство сети дренажных систем - прокладка сопутствующего дренажа во всех «коридорах коммуникаций», строительство локальных (кольцевых, пристенных, пластовых) дренажных систем.

Необходимое понижение уровня грунтовых вод, обеспечивающее нормативную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливается не менее 0,5 м от пола подвала зданий. Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем. Проектирование и устройство дренажных систем, с помощью которых решается локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта, осуществляется специализированными организациями на последующих стадиях проектирования на основе гидрогеологических расчетов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации при аварии гидротехнических сооружений Княжегубской  ГЭС возможен катастрофический подъем уровня воды до отметки 38,36 м БС, при котором произойдет затопление части территории с.Княжая Губа, с.Ковда и ст.Ковда («Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений Княжегубской ГЭС», Гидропроект, 2007 г.)

Проектом предусматривается в с.Ковда на затапливаемых территориях организация новой малоэтажной индивидуальной застройки.

Защита территории новой застройки от затопления катастрофическим уровнем воды намечается путем подсыпки до незатопляемых (38,36+0,5м) отметок собственниками участков.

Укрепление откосов. На территории жилой застройки п.г.т.Зеленоборский  имеются откосы. Оголенные и крутые склоны откосов подвержены процессам выветривания и осыпания. В целях благоустройства и повышения устойчивости склонов предусматривается озеленение их на участках, где растительность отсутствует с выполаживанием на участках круче 20%.

Укрепление береговой полосы Княжегубского водохранилища. Генеральным планом предлагается строительство дороги в п.г.т.Зеленоборский вдоль  берега Княжегубского водохранилища. В связи с этим предусматривается укрепление береговой полосы Княжегубского водохранилища за счет  планировки, укрепления, озеленения. Склоны водохранилища защищаются от размыва одерновкой, посевом многолетних трав с глубокой корневой системой.

На отдельных участках возможно применение габионных конструкций (сетки двойного кручения с цинковым покрытием или полимером низкого давления, заполненные камнем или местным грунтом) - плоских, коробчатых, цилиндрических. Конструкции применяются для укрепления склонов, берегоукрепления, стабилизации почвенной эрозии и консервации грунта, возведения подпорных стенок и др.

Ориентировочная длина береговой полосы Княжегубского водохранилища, подлежащей берегоукреплению, составляет 1,6 км, в том числе на 1 очередь строительства - 758 м.

### 2.8.8. Вертикальная планировка территории и водоотвод

Схема вертикальной планировки, выполненная на территорию жилой зоны центральной части поселка Зеленоборский, решена на топографической основе масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования составляют 43,0÷79,0 метров. Сопряжение проектного рельефа с естественным осуществляется при помощи пологих откосов заложением 1:3.

На схеме показаны проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц и проездов, продольные уклоны, решено направление стока поверхностных вод.

На застраиваемой территории не выявлены склоны и выемки, непригодные для застройки, максимальный уклон по проезжей части улично-дорожной сети составляют 80,0 ‰, что не противоречит существующим нормативам. Для отвода поверхностных вод принята открытая система дождевой канализации, которая представляет собой железобетонные лотки. Водоотводные лотки проектируются из сборных железобетонных элементов. В местах пересечения лотками проезжих частей предусматривается перекрытие их железобетонными плитами. Отвод поверхностных вод решен в сторону понижения рельефа с последующим их направлением на очистные сооружения.

Красные линии улиц

Привязка на местности осей улиц,  красных линий показана на разбивочном чертеже, выполненном на территорию жилой зоны центральной части поселка Зеленоборский. Расчеты координат выполнены в местной системе координат. На разбивочном чертеже показаны размеры красных линий и осей улиц и проездов, габариты улиц и проездов, координаты точек пересечения осей и красных линий улиц и проездов. Положение красных линий и линий регулирования застройки определяется шириной улиц и проездов в зависимости от их назначения 6,0÷26,2 м. В местах поворота прямые участки сопрягаются кривыми с радиусами 50÷300 м, что соответствует нормам СНиП согласно классификации улиц. Для каждой улицы разработан поперечный профиль.

## 2.9. Санитарная очистка

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.;

- Исходные материалы администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области.

На расчетный срок генерального плана предусматривается совершенствование планово-регулярной системы санитарной очистки и уборки территории.

Планово-регулярная система включает: сбор и подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций поселения, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01-89* и с учетом данных МУП «Жилэкс Зеленоборский» и составляют:

- на 1 очередь – 2,1 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 2,15 м3 на 1 человека в год.

В приведенных нормах  5% составляют крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Количество твердых бытовых отходов приведено в таблице 2.9-1.

Таблица 2.9-1 - Годовое накопление ТБО жилой застройки

| Поселения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | ТБО, тыс.м.3 | Население, чел. | ТБО, тыс.м.3 |
| п.г.т. Зеленоборский, с.Княжная Губа | 6700 | 14,1 | 6200 | 13,3 |
| н.п.Лесозаводский, с.Ковда, ст.Ковда, н.п.Пояконда | 810 | 1,7 | 755 | 1,6 |
| Итого: | 7510 | 15,8 | 6955 | 114,9 |

Проектом планировки рекомендуется система несменяемых контейнеров как более экономичная. Расчет списочного числа контейнеров емкостью 1,1 м3, выполнен по формуле:

К=Пгод.txk1xk2/365V,

где: Пгод - годовое накопление ТБО, м3;

t - периодичность удаления отходов, сутки, принимаем 1 раз в сутки;

k1 - коэффициент неравномерности накопления отходов k1=1,25;

k2 - коэффициент, учитывающий ремонт контейнеров,    k2 =1,05;

V - вместимость контейнеров, м3 .

Количество необходимых контейнеров для п.г.т.Зеленоборский  составляет 46 единиц.

При контейнерной системе зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и др.), ограждение, озеленение по периметру. Удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 1,1 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозятся по графику спецтранспортом.

По данным администрации, для городского поселения Зеленоборский предусмотрена установка специального устройства - компактора, который позволит собирать мусор более эффективно. Компактор – устройство для уплотнения ТБО в процессе их перегрузки в контейнер и брикетирования отходов. Полученные компактные брикеты прессованного мусора предусматривается вывозить на мусоросжигательный завод в г.Кандалакшу, строительство которого предусмотрено  в ближайшее время, или на полигон ТБО в г.Кандалакше. Установка компактора планируется между центральным районом п.г.т.Зеленоборский и районом Подтайбола с учетом санитарных требований.

Генеральным планом предусмотрено закрытие и рекультивация полигона ТБО у п.г.т.Зеленоборский и несанкционированной свалки у н.п.Лесозаводский.

Медицинские и биологические отходы. Управление медицинскими отходами остается пока достаточно несовершенной сферой хозяйства. Выполнение требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» сдерживается отсутствием финансирования мероприятий, предусмотренных этим документом. Последние рекомендации ВОЗ основаны на отказе от применения технологий, связанных с химической дезинфекцией. Для обезвреживания специфических отходов оптимальными являются термический способ и стерилизация. Эти методы в наибольшей степени отвечают требованиям экологической безопасности – предотвращают распространение инфекционного начала и обеспечивают невозможность вторичного использования отдельных компонентов отходов.

Обезвреживание медицинских отходов предусматривается методом сжигания на полигоне неутилизируемых промышленных отходов г.п.Кандалакша.

Обезвреживание трупов домашних животных предусмотрено осуществлять  в городском поселении Кандалакша – методом сжигания. Установка размещается возле полигона неутилизируемых промышленных отходов;

Уборка территории. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, с последующим вывозом смета и отходов с места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальной снегосвалке.

Снеговые свалки следует размещать с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Свалку снега предлагается разместить на промышленно-коммунальной территории между центральным районом п.г.т.Зеленоборский и районом Подтайбола.

Кладбища. Предусматривается расширение муниципального кладбища в с.Княжая Губа. Площадь нового участка, отведенного под захоронение, составляет 5,93 га. Участок расположен за пределами населенного пункта, в 250 м от автодороги Санкт-Петербург – Мурманск, в 1100 м на юго-восток от моста через р.Княжая. Участок расположен на холмах и окружен со всех сторон болотами. На юго-западе граничит с существующим кладбищем.

1 очередь строительства:

Предлагаемая проектом генерального плана организация системы санитарной очистки на 1 очередь включает:

- установка компактора для уплотнения ТБО в п.г.т. Зеленоборский;

- рекультивацию существующей несанкционированной свалки, расположенной у н.п.Лесозаводский и полигона ТБО у п.г.т.Зеленоборский;

- расширение муниципального кладбища в с.Княжая Губа;

- строительство снегосвалки в п.г.т. Зеленоборский.

## 2.10. Озеленение

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании жилой среды. Являясь органичной частью планировочной структуры, они выполняют санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, реконструкция существующих зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в скверы, озеленение территорий санитарно-защитных зон осуществляются только на основе дендрологических проектов.

По функциональному назначению зеленые насаждения населенных пунктов подразделяются на три группы:

- общего пользования,

- ограниченного пользования,

- специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения, в населенных пунктах сельского поселения Зеленоборский в настоящее время практически отсутствуют. Планируемые генеральным планом на расчетный срок объекты нового «зеленого строительства» представлены в таблице 2.10-1.

Таблица 2.10-1  Перечень планируемых объектов озеленения

| № п/п | Название населенного пункта | Площадь, га | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.г.т. Зеленоборский |
| 1.1 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы) | 2,54 | сквер на ул.Молодежной, сквер на ул.Мира |
| 1.2 | Парк | 12,38 | на берегу Княжегубского водохранилища |
|  | Итого | 14,92 |  |

Суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования в п.г.т.Зеленоборский на расчетный срок генерального плана составит 14,92 га, в результате обеспеченность населения насаждениями данной категории достигнет 24,5 м2 на чел., что превысит нормативные требования СНиП 2.07.01-89* более чем в два раза.

Проектом предлагается организация парка на берегу Княжегубского водохранилища в п.г.т.Зеленоборский площадью 12,38 га. Большое значение имеет правильная организация дорожно-тропиночной сети, которая должна соответствовать функциональному зонированию территории и позволит более рационально распределять рекреационную нагрузку. Необходимым условием сохранения насаждений является устройство автостоянок, пикниковых полян и других элементов инфраструктуры.

Зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, предприятий и т.д., в системе озеленения населенных пунктов  сельского поселения играют ведущую роль, учитывая преобладание малоэтажной индивидуальной застройки.

В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. На территории новой застройки обеспеченность зелеными насаждениями должна составлять не менее 6 кв.м на человека  (без учета площади озеленения школ и детских садов). Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Зеленые насаждения специального назначения включают посадки вдоль  улиц и автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ и т.п.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества поселкового ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральных частях населенных пунктов у общественных зданий и на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между предприятиями и объектами, отделяющие источники негативного воздействия на окружающую среду, от селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов производственной зоны. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  размеров. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

## 2.11. Охрана окружающей среды

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Проектные решения генерального плана городского поселения Зеленоборский разработаны с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований и направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

Приоритетность природно-экологического принципа в решении планировочных задач, сбалансированность социально-экономического развития и требований экологической безопасности и рационального природопользования способствуют достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Предложения по градостроительному развитию базируются на анализе современного использования и комплексной оценке территории, которая учитывает зоны с особыми условиями использования территории, установление которых направлено на сохранение природных сред, природных ресурсов и здоровья человека (водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды, существующие градоэкологические проблемы.

На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования; и другие вопросы.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет организации рационального природопользования, формирования природно-экологического каркаса, функционально-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Рациональное природопользование в границах городского поселения  направлено на максимальное сохранение природных комплексов, формирование природно-экологического каркаса, оптимальное использование его ландшафтно-рекреационного потенциала.

Одной из основ устойчивого развития территории муниципального образования и поддержания экологического равновесия в регионе является формирование природно-экологического каркаса - природно-планировочной структуры относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются наиболее эффективным способом охраны природы и формирования экологического каркаса территории, который призван сохранить экологическое равновесие и обеспечить устойчивое развитие природных систем. Наличие сбалансированной системы особо охраняемых природных территорий является основой эффективного функционирования такого каркаса.

В настоящее время в границах городского поселения Зеленоборский организованы 5 ООПТ, из них 2 ООПТ федерального значения:

- Кандалакшский государственный природный заповедник (площадь 70530 га),

- Эпидозиты мыса Верхний наволок – геологический памятник природы (площадь 7 га);

и 3 ООПТ регионального значения:

- Гранитоиды острова Микков – геологический памятник природы (площадь 10 га),

- Ковдские лиственницы - лесной памятник природы (площадь 1 га),

- Кедры в Ковдском лесничестве - лесной памятник природы (площадь 2 га).

Общая площадь ООПТ городском поселении Зеленоборский составляет 205 га.

МООО «Кольский центр охраны дикой природы» в рамках работы по оптимизации сети региональных ООПТ подготовлены материалы организации новых памятников природы, два из которых расположены на территории городского поселения Зеленоборский: «Губа Воронья» и два участка «Ирин-гора» («Иванова гора» и «Гора Винча»).

Учитывая, что в настоящее время зеленые насаждения общего пользования на территории городского поселения Зеленоборский не имеют достаточного развития, большое внимание в генеральном плане уделено организации системы зеленых насаждений общего пользования. В границах п.г.т.Зеленоборский предусмотрено формирование зеленых насаждений общего пользования – 2 сквера и парк на берегу Княжегубского водохранилища.

В планировочном решении максимально сохранены существующие зеленые насаждения, которые включаются в структуру «экологического каркаса» поселений, наряду с водными объектами, создаваемыми скверами, парком, газонами, озеленением водоохранных и санитарно-защитных зон.

Развитие населенных пунктов генеральным планом планируется с учетом санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований, направлено на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и охрану окружающей среды.

Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено за пределами санитарно-защитных зон, с учетом регламентов, установленных для водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

Для всех источников негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон.

В целях предотвращения загрязнения природных сред и обеспечения санитарного благополучия и экологической безопасности населения предусмотрены следующие мероприятия:

Для охраны воздушного бассейна:

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, и организация СЗЗ.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой предусмотрено:

п.г.т.Зеленоборский

- проектирование и строительство новых участков сети;

- проектирование и строительство новых магистральных водопроводных сетей;

- разработка проекта водопроводных очистных сооружений;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей;

- строительство водопроводных очистных сооружений на расширяемой территории существующего водозаборного узла;

- реконструкция и модернизация насосных станций ВНС-7 и ВНС-8;

- проектирование и строительство станции очистки воды для обслуживания района Лесобиржа;

станця Ковда и н.п.Пояконда

- проведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов;

- бурение и обустройство дополнительных скважин;

- проектирование и строительство станции очистки воды;

- разработка проекта зон санитарной охраны водопровода;

н.п. Лесозаводский

- проведение мероприятий по оценке запасов водоносных горизонтов;

- бурение и обустройство дополнительных скважин;

с. Княжая Губа

- обеспечение централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский.

Для охраны водотоков и водоемов  предусматривается:

п.г.т. Зеленоборский

- проектирование и строительство новых участков канализационной сети;

- частичный демонтаж существующей канализационной сети;

- строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений;

- вывод существующих очистных сооружений системы канализации из эксплуатации;

- оборудование районов Подтайбола и Затон индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа);

- полный перевод района Лесобиржа и ст. Княжая на существующие реконструируемые очистные сооружения СБО-4;

- вывод очистных сооружений септик из эксплуатации с использованием зоны под новое строительство проектируемой насосной станции;

- проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока;

станция Ковда и н.п. Пояконда

- реконструкция и модернизация системы канализации;

н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с. Княжая Губа

- оборудование индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа);

- проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока в н.п. Лесозаводском;

- подключение с.Княжая Губа к очистным сооружения СБО-3.

Для охраны почв, подземных и поверхностных вод предусматривается:

- рекультивацию существующей санкционированной свалки у п.г.т.Зеленоборский и несанкционированной свалки, расположенной у н.п.Лесозаводский;

- установка компактора для уплотнения ТБО в п.г.т. Зеленоборский;

- строительство снегосвалки;

- расширение существующего кладбища с учетом природоохранных и санитарных требований;

- благоустройство участков индивидуальной застройки, в соответствии с генеральным планом, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными планами земельных участков.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды предлагается организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, радиационной обстановки.

# 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГРАНИЦАМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Площадь муниципального образования городское поселение Зеленоборский составляет 205408 га. В состав муниципального образования входят земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, а также земли, категория которых не установлена.

К категории земель населенных пунктов относятся п.г.т. Зеленоборский (административный центр городского поселения Зеленоборский), с. Княжая Губа, н.п. Пояконда, ж.-д.ст. Ковда, н.п. Лесозаводский, с. Ковда, ж.-д.ст. Жемчужная.

На расчетный срок генерального плана городского поселения Зеленоборский изменения целевого назначения земель не планируется.

Таблица 3-1– Баланс территории муниципального образования городское поселение Зеленоборский

| № п/п | Категории земель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 438 | 438 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1 690 | 1 690 |
| - | п.г.т. Зеленоборский | га | 1150,5 | 1150,5 |
| - | с. Княжая Губа | га | 175 | 175 |
| - | н.п. Пояконда | га | 67 | 67 |
| - | ж.д.ст. Ковда | га | 72,5 | 72,5 |
| - | н.п. Лесозаводский | га | 174 | 174 |
| - | с. Ковда | га | 45 | 45 |
| - | ж.д.ст. Жемчужная | га | 6 | 6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного назначения | га | 2 027 | 2 027 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 205 | 205 |
| 5 | Земли лесного фонда | га | 199 777 | 199 777 |
| 6 | Земли водного фонда | га | 629 | 629 |
| 7 | Земли запаса | га | 230 | 230 |
| 8 | Земли, категория которых не установлена | га | 412 | 412 |
|  | ИТОГО | га | 205 408 | 205 408 |

В свою очередь территория в границах каждого населенного пункта: п.г.т. Зеленоборский, с. Княжая Губа, н.п. Пояконда, ж.-д.ст. Ковда, н.п. Лесозаводский, с. Ковда, ж.-д.ст. Жемчужная, - делится на различные функциональные зоны, обеспечивающие жизнедеятельность данных населенных пунктов. К таким зонам относятся жилые зоны, зоны общественно-делового назначения, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования и зоны специального назначения.

Генеральным планом предлагается наиболее эффективное использование территории населенных пунктов, за счет развития жилой застройки, строительства объектов культурно-бытового обслуживания, спортивно-рекреационных объектов, развития производственных зон, а также зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Баланс территории населенных пунктов по видам использования представлен ниже в таблицах.

Таблица 3-2 – Баланс территории п.г.т. Зеленоборский по видам использования

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 1150,5 | 1150,5 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 484,47 | 613,47 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 159,3 | 180,5 |
|  | - многоэтажной застройки; | га | 8,1 | 8,9 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 60,3 | 43,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | - | 36,2 |
|  | - смешанной жилой застройки малоэтажными и индивидуальными домами; | га | 90,9 | 91,8 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 21,07 | 27,77 |
|  | - центров обслуживания; | га | 6 | 6,7 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 15,07 | 21,07 |
|  | зона объектов воспитания и образования; | га | 7 | 7 |
|  | зона объектов здравоохранения; | га | 3,4 | 3,4 |
|  | зона объектов социальной защиты населения; | га | 4,6 | 4,6 |
|  | зона культовых зданий; | га | 0,07 | 0,07 |
|  | зона обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятельности; | га | - | 6 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 119,1 | 149 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 145,7 | 201,2 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 13,4 | 13,4 |
|  | - зоны сельхозпроизводства; | га | 3,2 | 3,2 |
|  | - садоводства | га | 10,2 | 10,2 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | - | 15,7 |
|  | - спортивных зон; | га | - | 0,8 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | - | 14,9 |
|  |  зон специального назначения, из них: | га | 8,5 | 8,5 |
|  | - кладбища; | га | 3,4 | 3,4 |
|  | - полигон ТБО; | га | 5,1 | 5,1 |
|  |  зон размещения военных и режимных объектов; | га | 14,9 | 14,9 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения; | га | 2,5 | 2,5 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 666,03 | 537,03 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 541,73 | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | 412,73 |
|  | - территории водных объектов; | га | 124,3 | 124,3 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 31,4/16,2 | 47,6/20,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/% | - | 14,9/6,3 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 31,4/16,2 | 32,7/13,8 |

Таблица 3-3 – Баланс территории с. Княжая Губа по видам использования

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 175 | 175 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 69,04 | 69,04 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 37,6 | 37,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | 37,6 | 37,6 |
|  |  общественно-деловых зон; | га | 0,14 | 0,14 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 3,3 | 3,3 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 14,9 | 14,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 8,9 | 8,9 |
|  | - зоны сельхозпроизводства; | га | 0,7 | 0,7 |
|  | - садоводства | га | 8,2 | 8,2 |
|  |  зон специального назначения, из них: | га | 4,2 | 4,2 |
|  | - кладбища; | га | 4,2 | 4,2 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 105,96 | 105,96 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 105,96 | 0 |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | 0 | 105,96 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 5,4/11,6 | 5,4/11,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 5,4/11,6 | 5,4/11,6 |

Таблица 3-4 – Баланс территории н.п. Лесозаводский по видам использования

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 174 | 174 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 50,4 | 69,1 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 27,9 | 27,9 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 27,9 | 27,9 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 4,3 | 4,8 |
|  | - центров обслуживания; | га | 1 | 1,5 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 3,3 | 3,3 |
|  | зона объектов воспитания и образования; | га | 3,1 | 3,1 |
|  | зона объектов здравоохранения; | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 0,7 | 13,8 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 7,8 | 12,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 9,7 | 9,7 |
|  | - огороды; | га | 9,7 | 9,7 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 123,6 | 104,9 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 108,1 | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | 89,4 |
|  | - территории водных объектов; | га | 15,5 | 15,5 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 7,4/17,7 | 7,4/17,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 7,4/17,7 | 7,4/17,5 |

Таблица 3-5 – Баланс территории с. Ковда по видам использования

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 45 | 45 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 30,6 | 33,4 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 27,8 | 27,8 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | 27,8 | 27,8 |
|  |  общественно-деловых зон; | га | 1,3 | 1,5 |
|  | - центров обслуживания; |  | 0 | 0,2 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: |  | 1,3 | 1,3 |
|  | зона культовых зданий; |  | 0,3 | 0,3 |
|  | зона размещения гидрометеорологической станции; |  | 1 | 1 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 1,5 | 1,9 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | 0 | 2,2 |
|  | - база отдыха; | га | 0 | 2,2 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 14,4 | 11,6 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 14,4 | 0 |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | 0 | 11,6 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 1,5/5,2 | 1,9/6,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 1,5/5,2 | 1,9/6,0 |

Генеральный план ж.д.ст. Ковда, ж.д.ст. Жемчужная и н.п. Пояконда в крупном масштабе в составе проекта не выполняется.

# 4. ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2015год) и расчетный срок (2025год). Задачами плана реализации являются:

- определение объемов строительства по направлениям:

жилищный фонд,

культурно-бытовое обслуживание,

транспортная инфраструктура,

инженерная инфраструктура,

санитарная очистка,

охрана окружающей среды, озеленение и благоустройство территории;

- определение ориентировочной стоимости строительства в целом по  объектам 1 очереди;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов строительства местного уровня;

- предложения по срокам строительства объектов 1 очереди;

Положения плана реализации являются рекомендательными и могут быть откорректированы в зависимости от объемов и источников финансирования,  появления инвесторов для реализации объектов строительства и других обстоятельств, возникающих в процессе реализации генплана.

Определение объемов строительства по этапам реализации генерального плана

Определение объемов строительства по этапам реализации  производится  на основании проработок генерального плана в натуральном выражении с указанием периода реализации – 1 очередь или расчетный срок  по разделам:

- жилищный фонд,

- культурно-бытовое обслуживание,

- транспортная инфраструктура,

- инженерная инфраструктура,

- санитарная очистка,

- охрана окружающей среды, озеленение и благоустройство территории.

Следует отметить, что на стадии генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ определяются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития. Конкретные номенклатура, емкость и кубатура объектов нового строительства  являются предметом разработки на следующих стадиях проектирования, вследствие чего данные по их составу  и емкости  ориентировочные и подлежат уточнению на стадии проекта планировки и архитектурно-строительного проектирования.

Таблица 4-1 – Объемы строительства по этапам реализации генерального плана

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерений | Объемы строительства на расчетный срок (2025г.) | В том числе на 1 очередь (2015г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 общей площади |  |  |
| 1.1 | п.г.т. Зеленоборский | тыс.м2 общей площади | 53,8 | 6,2 |
| 1.2 | с. Княжая Губа | тыс.м2 общей площади | - | - |
| 1.3 | н.п. Пояконда | тыс.м2 общей площади | 1 | - |
| 1.4 | ст. Ковда | тыс.м2 общей площади | 0,2 | - |
| 1.5 | н.п. Лесозаводский | тыс.м2 общей площади | 15 | - |
| 1.6 | с. Ковда | тыс.м2 общей площади | - | - |
| 1.7 | ст. Жемчужная | тыс.м2 общей площади | - | - |
| 2 | Новое жилищное строительство | тыс.м2 общей площади |  |  |
| 2.1 | п.г.т. Зеленоборский | тыс.м2 общей площади | 44 | 8 |
| 2.2 | с. Княжая Губа | тыс.м2 общей площади | - | - |
| 2.3 | н.п. Пояконда | тыс.м2 общей площади | 1,2 | - |
| 2.4 | ст. Ковда | тыс.м2 общей площади | - | - |
| 2.5 | н.п. Лесозаводский | тыс.м2 общей площади | 11,3 | 2,5 |
| 2.6 | с. Ковда | тыс.м2 общей площади | - | - |
| 2.7 | ст. Жемчужная | тыс.м2 общей площади | - | - |
|  | Культурно-бытовое обслуживание |  | Объемы строительства на расчетный срок (2025г.) | В том числе на 1 очередь (2015г.) |
| 1. | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 335 | - |
| 1.2. | Внешкольные учреждения | мест | 80 | - |
| 1.3. | Стационары всех типов | коек | 25 | - |
| 1.4. | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 500 | 500 |
| 1.5. | Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 150 | - |
| 1.6. | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 315 | - |
| 1.7. | Библиотеки | тыс. томов/ мест | - | - |
| 1.8. | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 370 | - |
| 1.9. | Предприятия общественного питания | мест | 165 | - |
| 1.10. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 60 | - |
| 1.11. | Прачечные |  | 60 | - |
| 1.12. | Химчистки |  | 45 | - |
| 1.3. | Гостиницы | мест | 40 | - |
| 2. | с. Княжая Губа |  |  |  |
| 2.1. | Учреждение торговли | объект | 1 | - |
| 3. | н.п. Пояконда |  |  |  |
| 3.1. | Учреждение торговли | объект | 1 | - |
| 4. | ст. Ковда |  |  |  |
| 4.1 | Учреждение торговли | объект | 1 | - |
| 5. | н.п. Лесозаводский |  |  |  |
| 5.1. | Детские дошкольные учреждения | Мест | 40 | - |
| 5.2. | Общеобразовательная школа | Мест | 70 | 70 |
| 5.3. | Поликлиники | Пос\см | 10 | - |
| 5.4. | Аптеки | Объект | 1 | - |
| 5.5. | Библиотеки | Тыс.томов | 4 | 4 |
| 5.6. | Предприятия общественного питания | Мест | 20 | - |
| 5.7. | Отделение связи | Объект | 1 | - |
| 5.8. | Отделение банков и сбербанка | Операц. касса | 1 | - |
| 6. | с. Ковда |  |  |  |
| 6.1. | Учреждение торговли | объект | 1 | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1. | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |
| 2. | Улично-дорожная сеть | км | 2,11 | 1,40 |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |
| 1. | Водопроводные очистные сооружения | Объект | 1 |  |
| 2. | Магистральный водопровод | км | 4,6 | - |
|  | ст. Ковда |  |  |  |
| 3. | Станция очистки воды | Объект | 1 |  |
|  | ст.Пояконда |  |  |  |
| 4. | Станция очистки воды | Объект | 1 |  |
|  | н.п. Лесозаводский |  |  |  |
| 5. | Водозаборный узел | Объект | 1 |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |
| 6. | Магистральный коллектор | км | 1 | - |
| 7. | Новые очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | Объект | 1 |  |
| 8. | Очистные сооружения дождевого стока | Объект | 4 |  |
|  | н.п. Лесозаводский |  |  |  |
| 9. | Очистные сооружения дождевого стока | Объект | 1 |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 10. | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт тепловых сетей | м |  | 450 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 12. | Строительство газопроводов |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 13. | Реконтрукция ГЭС-11 с заменой АТ-1 150/110 кВ 90 мВА на новый мощностью 125 мВА с заменой коммутационной аппаратуры. | МВА | 125 | 125 |
|  | Санитарная очистка |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта рекультивации свалки ТБО п.г.т. Зеленоборский и несанкционированной свалки н.п.Лесозаводский | проект | реализация проекта | разработка и реализация проекта |
| 2. | Установка компактора | объект | 1 | 1 |
| 3. | Расширение муниципального кладбища | проект |  | реализация проекта |
|  | Охрана окружающей среды, озеленение и благоустройство территории |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов | проект | разработка и реализация проектов | разработка и реализация проектов |
| 2. | Разработка проектов водоохранных зон водных объектов | проект | разработка и реализация проектов | разработка проектов |
| 3. | Создание зеленых насаждений общего пользования | проект | разработка и реализация проектов | разработка и реализация проектов |
| 4. | Организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв | проект | разработка и реализация проектов | разработка и реализация проектов |

# 5. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 ОЧЕРЕДИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям в действующих ценах. Данные по стоимости 1 м2 общей  площади жилых домов принимаются применительно к материалам Союза инженеров-сметчиков: «Справка о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам Российской Федерации на июнь 2009года». Для условий Мурманской области полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса составляет 29,3 тыс. рублей за квадратный метр общей площади.

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и составляют с учетом оборудования в среднем 14,6 тыс. руб. за 1 м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство и благоустройство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градострительство».

Таблица 5-1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

| № п/п | Виды затрат | Объем строи-тельства | Стоимость единицы измер., тыс.руб. | Стоимость строитель-ства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | 10,5 тыс.м2 | 29,3 | 307,7 | 44,2 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 27 тыс. м3 | 14,6 | 394,2 | 56,7 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п 1 и 2 | 175,5 | 25,2 |
| 4 | Итого: | - | - | 877,4 | 126,1 |

Предложения по срокам подготовки документации и строительства, источникам финансирования

На стадии генерального плана, в силу масштаба его проработки, авторы не располагают титульными списками объектов строительства 1 очереди, поэтому в данном разделе приведены нормативные данные об удельной  продолжительности строительства объектов жилищного, культурно-бытового, транспортного и инженерного строительства.

В современных условиях продолжительность  строительства часто зависит от объемов и сроков финансирования. Расчетная продолжительность строительства объектов 1 очереди должна определяться применительно к «Нормам продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*».

В соответствии с нормативными рекомендациями (раздел З пункт1 СНиП 1.04.03-85*) расчетная продолжительность строительства жилых зданий в зависимости от этажности и материала стен при указанной общей площади  должна составлять:

| №№ п/п | Этажность жилых домов | Общая площадь, м2 | Нормативная продолжительность строительства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 150 | 2-4 |
| 2 | Двухэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков, деревянные) | 250 | 2-5,5 |
|  |  | 500 | 3-6,5 |
|  |  | 750 | 3-7 |
| 3 | Трехэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков) | 1500 | 3,5-8 |
|  |  | 2000 | 4,5-9 |
| 4 | Четырехэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков) | 2000 | 3,5-9 |
|  |  | 2500 | 4,5-9 |
| 5 | Пятиэтажные жилые дома (крупнопанельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные, кирпичные и из мелких блоков) | 1500 | 3-6,5 |
|  |  | 2500 | 4-7 |
|  |  | 6000 | 4,5-9 |

Расчетная продолжительность строительства объектов культурно-бытового, транспортного и инженерного назначения (в соответствии с титульными списками, составляемыми на последующих стадиях проектирования) должна  определяться применительно к  пунктам Е*, Г*, З (2-7)  «Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85*».

Проектная документация  территориального планирования заказывается за 2-2,5 года до начала строительства объекта, архитектурно-строительное проектирование начинается не  позднее года до начала строительства. Время на согласования, публичные слушания и утверждение проектной документации включаются в сроки ее разработки.

# 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территории |
| 1. | Общая площадь земель в границах городского поселения Зеленоборский, в том числе: | га | 205 408 | - | 205 408 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 438,2 | - | 438 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1 690 | - | 1 690 |
| - | п.г.т. Зеленоборский | га | 1150,5 | - | 1150,5 |
| - | с. Княжая Губа | га | 175 | - | 175 |
| - | н.п. Пояконда | га | 67 | - | 67 |
| - | ст. Ковда | га | 72,5 | - | 72,5 |
| - | н.п. Лесозаводский | га | 174 | - | 174 |
| - | с. Ковда | га | 45 | - | 45 |
| - | ст. Жемчужная | га | 6 | - | 6 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, из них: | га | 2 027 | - | 2 027 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 205 | - | 205 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 199 777 | - | 199 777 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 629 | - | 629 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 230 | - | 230 |
| 1.8 | Земли, категория которых не установлена | га | 412 | - | 412 |
|  | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 1150,5 | - | 1150,5 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 484,47 | - | 602,17 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 159,3 | - | 180,5 |
|  | - многоэтажной застройки; | га | 8,1 | - | 8,9 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 60,3 | - | 43,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | - |  | 36,2 |
|  | - смешанной жилой застройки малоэтажными и индивидуальными домами; | га | 90,9 | - | 91,8 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 21,07 | - | 27,77 |
|  | - центров обслуживания; | га | 6 |  | 6,7 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 15,07 | - | 21,07 |
|  | зона объектов воспитания и образования; | га | 7 | - | 7 |
|  | зона объектов здравоохранения; | га | 3,4 | - | 3,4 |
|  | зона объектов социальной защиты населения; | га | 4,6 |  | 4,6 |
|  | зона культовых зданий; | га | 0,07 | - | 0,07 |
|  | зона обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятельности; | га | - |  | 6 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 119,1 | - | 149 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 145,7 | - | 189,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 13,4 | - | 13,4 |
|  | - зоны сельхозпроизводства; | га | 3,2 |  | 3,2 |
|  | - садоводства | га | 10,2 |  | 10,2 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | - | - | 15,7 |
|  | - спортивных зон; | га | - | - | 0,8 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | - | - | 14,9 |
|  |  зон специального назначения, из них: | га | 8,5 | - | 8,5 |
|  | - кладбища; | га | 3,4 | - | 3,4 |
|  | - полигон ТБО; | га | 5,1 | - | 5,1 |
|  |  зон размещения военных и режимных объектов; | га | 14,9 | - | 14,9 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения; | га | 2,5 | - | 2,5 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 666,03 | - | 548,33 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 541,73 | - | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | - | 424,03 |
|  | - территории водных объектов; | га | 124,3 | - | 124,3 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 31,4/16,2 | - | 47,6/20,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/% | - | - | 14,9/6,3 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 31,4/16,2 | - | 32,7/13,8 |
|  | с. Княжая Губа |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 175 | - | 175 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 69,04 | - | 69,04 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 37,6 | - | 37,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | 37,6 |  | 37,6 |
|  |  общественно-деловых зон; | га | 0,14 | - | 0,14 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 3,3 | - | 3,3 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 14,9 | - | 14,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 8,9 | - | 8,9 |
|  | - зоны сельхозпроизводства; | га | 0,7 |  | 0,7 |
|  | - садоводства | га | 8,2 |  | 8,2 |
|  |  зон специального назначения, из них: | га | 4,2 | - | 4,2 |
|  | - кладбища; | га | 4,2 | - | 4,2 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 105,96 | - | 105,96 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 105,96 | - | 0 |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | 0 | - | 105,96 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 5,4/11,6 | - | 5,4/11,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 5,4/11,6 | - | 5,4/11,6 |
|  | н.п. Лесозаводский |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 174 | - | 174 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 50,4 | - | 69,1 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 27,9 | - | 27,9 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 27,9 | - | 27,9 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 4,3 | - | 4,8 |
|  | - центров обслуживания; | га | 1 |  | 1,5 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 3,3 | - | 3,3 |
|  | зона объектов воспитания и образования; | га | 3,1 | - | 3,1 |
|  | зона объектов здравоохранения; | га | 0,2 | - | 0,2 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 0,7 | - | 13,8 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 7,8 | - | 12,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 9,7 | - | 9,7 |
|  | - огороды; | га | 9,7 |  | 9,7 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 123,6 | - | 104,9 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 108,1 | - | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | - | 89,4 |
|  | - территории водных объектов; | га | 15,5 | - | 15,5 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 7,4/17,7 | - | 7,4/17,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 7,4/17,7 | - | 7,4/17,5 |
|  | с. Ковда |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 45 | - | 45 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 30,6 | - | 33,4 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 27,8 | - | 27,8 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | 27,8 |  | 27,8 |
|  |  общественно-деловых зон; | га | 1,3 | - | 1,5 |
|  | - центров обслуживания; |  | - |  | 0,2 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: |  | 1,3 |  | 1,3 |
|  | зона культовых зданий; |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  | зона размещения гидрометеорологической станции; |  | 1 |  | 1 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 1,5 | - | 1,9 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | - | - | 2,2 |
|  | - база отдыха; | га | - | - | 2,2 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 14,4 | - | 11,6 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 14,4 | - | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | - | 11,6 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 1,5/5,2 | - | 1,9/6,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 1,5/5,2 | - | 1,9/6,0 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения в том числе: | чел. | 7872 | 7510 | 6955 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 6910 | 6600 | 6100 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 110 | 100 | 100 |
|  | н.п. Пояконда | -//- | 115 | 110 | 100 |
|  | ст. Ковда | -//- | 82 | 80 | 75 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | 632 | 600 | 560 |
|  | с. Ковда | -//- | 22 | 20 | 20 |
|  | ст. Жемчужная | -//- | 1 | - | - |
| 2. | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Младше трудоспособного | -//- | 17,1 | 18,4 | 19,7 |
|  | Трудоспособный | -//- | 48,1 | 45,6 | 43 |
|  | Старше трудоспособного | -//- | 34,8 | 36,1 | 37,3 |
| III. Жилищный фонд |
| 1. | Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | 210,1 | 214,4 | 196,6 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 174,5 | 176,3 | 164,7 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 5 | 5 | 5 |
|  | н.п. Пояконда | -//- | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
|  | ст. Ковда | -//- | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | 18,8 | 21,3 | 15,1 |
|  | с. Ковда | -//- | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | ст. Жемчужная | -//- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Существующий сохраняемый жилой фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | 210,1 | 203,9 | 140,1 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 174,5 | 168,3 | 120,7 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 5 | 5 | 5 |
|  | н.п. Пояконда | -//- | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | ст. Ковда | -//- | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | 18,8 | 18,8 | 3,8 |
|  | с. Ковда | -//- | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | ст. Жемчужная | -//- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3 | Жилой фонд, предназначенный к сносу всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | - | 6,2 | 70 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | - | 6,2 | 53,8 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | - | - | - |
|  | н.п. Пояконда | -//- | - | - | 1 |
|  | ст. Ковда | -//- | - | - | 0,2 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | - | - | 15 |
|  | с. Ковда | -//- | - | - | - |
|  | ст. Жемчужная | -//- | - | - | - |
| 1.4 | Новое строительство жилищного фонда всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | - | 10,5 | 56,5 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | - | 8 | 44 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | - | - | - |
|  | н.п Пояконда | -//- | - | - | 1,2 |
|  | ст. Ковда | -//- | - | - | - |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | - | 2,5 | 11,3 |
|  | с. Ковда | -//- | - | - | - |
|  | ст. Жемчужная | -//- | - | - | - |
| 2 | Показатель жилищной обеспеченности | м2/чел. | 26,5 | 26,7 | 27 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
| 1. | Емкость основных учреждений обслуживания | всего в том числе нового строительства | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 287 | 287 | 439 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 1484 | 1484 | 1034 |
|  | Внешкольные учреждения | мест | 287 | 287 | 290 |
|  | Детские дома интернаты | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
|  | Поликлиники, амбулатории | пос/см | 235 | 235 | 235 |
|  | Стационары всех типов | коек | 70 | 70 | 95 |
|  | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | - | 500 | 500 |
|  | Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 150 | 150 |
|  | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 380 | 380 | 695 |
|  | Библиотеки | тыс. томов/ мест | 73 | 73 | 73 |
|  | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 1578,2 | 1947 | 1947 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 112 | 112 | 278 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1 объект | 60 | 60 |
|  | Прачечные | кг вещей в смену | - | - | 60 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | 45 |
|  | Бани | мест | 50 | 50 | 50 |
|  | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделения банков и сбербанка | операц. касса | 4 | 4 | 4 |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Пожарное депо | машин | 3 | 3 | 3 |
|  | Гостиницы | мест | - | - | 40 |
|  | с. Княжая Губа |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
|  | н.п. Пояконда |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
|  | ст. Ковда |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
|  | н.п. Лесозаводский |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 35 | 40 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 250 | 70 |
|  | Поликлиники, амбулатории | пос/см | 5 | 5 | 10 |
|  | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 190 | 190 | 190 |
|  | Библиотеки | тыс. томов/ мест | 4 | 4 | 4 |
|  | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | - | - | 20 |
|  | Отделения связи | объект | - | - | 1 |
|  | Отделения банков и сбербанка | операц. касса | - | - | 1 |
|  | Пожарное депо | машин | 2 | 2 | 2 |
|  | с. Ковда |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети, в том числе: | км |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 40,68 | 42,08 | 42,79 |
|  | - основные поселковые дороги | -//- | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
|  | - второстепенные поселковые дороги | -//- | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | -//- | 6,96 | 6,96 | 7,35 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 10,41 | 11,81 | 12,13 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
|  | - основные поселковые дороги | -//- | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | - второстепенные поселковые дороги | -//- | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Всего п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | км | 47,80 | 49,20 | 49,91 |
|  | н.п. Лесозаводский (по обмерам) | -//- | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
|  | - поселковые дороги | -//- | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | -//- | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
|  | с. Ковда (по обмерам) | км | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | -//- | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | ст. Ковда | -//- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ст. Пояконда | -//- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Авт./1000 жителей | 153 | 220 | 250 |
| VI. Водоснабжение |
| 1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/с | - | 230 | 230 |
| 2. | Водопотребление, в том числе: | м3/сут |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- |  | 4539,4 | 4371,4 |
|  | - производительность водопроводных очистных сооружений | -//- | - | - | 4500,0 |
|  | - производительность насосной станции ВНС-7 | -//- | 4400 | 4400 | 4500,0 |
|  | - производительность насосной станции ВНС-7 | -//- | 2100 | 2100 | 4500,0 |
|  | с. Княжая Губа | м3/сут |  | 65,7 | 65,7 |
|  | ст. Ковда | -//- |  | 50,7 | 49,1 |
|  | - производительность станции очистки воды | -//- | - | - | 49,1 |
|  | ст. Пояконда | -//- |  | 70,4 | 67,3 |
|  | - производительность станции очистки воды | -//- | - | - | 67,3 |
|  | н.п. Лесозаводский | м3/сут |  | 385,6 | 373,1 |
|  | - производительность водозаборного узла | -//- |  |  | 373,1 |
|  | с. Ковда | -//- |  | 13,1 | 13,1 |
| VII. Водоотведение |
| 1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | - | 3262,7 | 3141,9 |
|  | Производительность новых очистных сооружений | -//- | - | - | 3141,9 |
|  | - очистные сооружения дождевого стока | объект | - | - | 4 |
|  | - очистные сооружения СБО-4 | -//- |  |  | 1 |
|  | - насосная станция | -//- |  |  | 1 |
|  | с. Княжая Губа | м3/сут | - | 50,7 | 50,7 |
|  | - очистные сооружения СБО-3 | объект | - | - | 1 |
|  | ст. Ковда | м3/сут | - | 39,1 | 37,9 |
|  | ст. Пояконда | -//- | - | 54,3 | 51,9 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | - | 297,5 | 287,9 |
|  | - очистные сооружения | объект | - | - | 1 |
|  | с. Ковда | м3/сут | - | 10,1 | 10,1 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | - | - | - | - | - |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Расход газа, в том числе: | млн.м3/год | - | - | 12,636 |
| 2. | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | - | - | 0,349 |
| 3. | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | - | - | 2,120 |
| 4. | Централизованные источники тепла (котельные) | млн.м3/год | - | - | 10,167 |
| X. Электроснабжение |
| 1. | Источники электроснабжения: от ГЭС-11 через подстанцию 110/35/6 кВ ПС-42 | МВА | 6,3+10 | 6,3+10 | 6,3+10 |
| 2. | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт.час | 25254,2 | 27665 | 25300 |
| ХI. Информатизация и связь |
| 1. | Охват ТВ и радиовещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |
| 1 | Объем бытовых отходов | .тыс.м3 /год | 10,3 | 12,8 | 13,2 |
| 2. | Полигоны ТБО | объект | 2 | рекультивация | Строительство компактора |
| 3. | Кладбища | объект | 2 | Расширение существую-щего |  |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 1. | Общий объем сброса недостаточно очищенных сточных вод | тыс. м3/год | 492,0 | 295,2 | 0,0 |
| 2. | Создание зеленых насаждений общего пользования | га | 0 | 2,54 | 14,92 |
| ХIV. Инженерная подготовка территории |
| 1. | Берегоукрепление | км | 0 | 0,8 | 1,6 |
| ХV. Инвестиции |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 877,4 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 307,7 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 394,2 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 175,5 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./ чел. | - | 126,1 | - |

# Footnotes

* далее – п.г.т.Зеленоборский