| Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис» «УТВЕРЖДАЮ»: Директор ______________ О.В. Асауляк «__»______________2013 г. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ г.Мурманск 2013г. I. Общие положения Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборский является: Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83; Водный кодекс Российской Федерации; Генеральный план, правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. II. Состав схемы водоснабжения г.п.Зеленоборский на период до 2027г. Разработанная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборский включает в себя: Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения. Общую характеристику городского поселения Зеленоборский. Общие сведения по водоснабжению и водоотведению городского поселения Зеленоборский Предложения реконструкции и технического перевооружения сетей водоснабжения и водоотведения. Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения. Графическую часть: Схема водоснабжения и водоотведения г.п.Зеленоборский. Схемы водоснабжения и водоотведения п.Лесозаводский. Схемы водоснабжения и водоотведения ст.Ковда. Схемы водоснабжения и водоотведения ст.Пояконда. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборский включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в городском поселении Зеленоборский, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий. Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборский представляет документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборский на период до 2027 г. являются: Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение. Повышение надежности и качества работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборский. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Зеленоборский. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Общая характеристика городского поселения Зеленоборский Городское поселение Зеленоборский расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Поверхность преимущественно равнинная, с отдельными холмистыми возвышенностями. Климат района морской, со сравнительно мягкой продолжительной зимой и прохладным летом. Территория расположения п.Зеленоборский относится к району воздействия ураганных и штормовых ветров, сильных метелей, снегопадов и морозов. Преобладающие ветры - северных направлений в зимние месяцы; юго-восточных - в летние месяцы. Снежный покров держится в среднем с 10 ноября до 6 мая. Средняя из наибольших высот снега за зиму составляет 49 см, максимальная - 75 см. Глубина сезонного промерзания для грунтов данного района 2,1 м, в местах производства работ глубина промерзания до 2,3 м. Сильные метели отмечаются при скорости ветра 6 м/сек и более, снегопады - выпадение осадков 20 мм за 12 часов, в год выпадает в среднем до 500 мм осадков (в основном в виде снега). Характерное время - с октября по май. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 10 ноября и разрушение его - 6 мая. Снежные заносы и бураны образуют заносы на дорогах. Глубина сезонного промерзания почвы составляет 1,7 метра. Сейсмичность района по карте ОСР-87 составляет ПЗ-6 баллов, МРЗ - 7 баллов. Наиболее часто в течение года наблюдаются ветры со скоростью от 4 до 8 м/с (43,3%), затем от 1 до 3 м/с (28,5%) и скоростью от 9 до 14 м/с (13,5%). Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - северный с максимальной средней скоростью 5,7 м/с. Преобладающее направление ветра за июнь - август - юго-восточный с минимальной средней скоростью 0 м/с. Максимальная скорость ветра в порывах достигает 40 м/с. Расчѐтная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 50 лет - 33 м/с; 1 раз в 100 лет - 36 м/с. Климатические характеристики п.Зеленоборский: среднегодовая температура воздуха 0,40(С; среднемесячная температура января -11,80(С; абсолютный минимум -44(С ; среднемесячная температура июля +14,80(С; абсолютный максимум +31(С; продолжительность отопительного периода 266 суток; при средней температуре воздуха -3,90(С; средняя температура наиболее холодной пятидневки -30(С; при средней относительной влажности воздуха самого холодного месяца февраля 85%; расчетная летняя температура воздуха +15,80(С; при средней относительной влажности воздуха 72%; продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 184 суток. Среднегодовое количество дней с туманами равно 33, максимальное -59 дней. Наиболее неблагоприятный период - октябрь-март. Туман-парение (видимость менее 100м в течение 3 суток). Средняя продолжительность туманов в год 174 часа. Самыми неблагоприятными месяцами является январь (30 ч). Число дней с относительной влажностью более 80% - 155. Среднее количество дней с осадками за год — 190 дней. Среднее количество дней с осадками за месяц колеблется в пределах 14-17 дней. Количество осадков за период с ноября по март - 132 мм, а за период с апреля по октябрь - 357 мм. Суточный максимум осадков теплого периода года - 51 мм. В среднем в году наблюдается 55 дней с метелями и 7 дней с грозами. Максимальное значение прироста снежного покрова за сутки - 44 мм. При производстве работ необходимо учитывать возможность сильных метелей при средней скорости ветра более 15 м/сек и видимости не более 500 м. В соответствии со СНиП П-7-81* район расположения объекта относится к территории, на которой расчетная сейсмическая интенсивность участков со средними по сейсмическим свойствам грунтам для объектов повышенной ответственности и особо ответственных объектов может составить 6-7 баллов (карты «В» и «С»). Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их опасности и возможных последствий выполнена в соответствии с СНиП 22-01-95. «Геофизика опасных природных воздействий» и ГОСТ Р 22.0.06-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». Площадь территории городского поселения Зеленоборский составляет 205 408 га. При этом в границы городского поселения входят земли различных категорий, в том числе: земли населенных пунктов – 1690 га, земли сельскохозяйственного назначения – 438 га, земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения – 2027 га, земли особо охраняемых территорий – 205 га, земли лесного фонда – 199777 га, земли запаса – 230 га, земли, категория которых не установлена – 412 га. Общее количество жилищного фонда в городском поселении Зеленоборский составляет 210,03 тыс. м2 общей площади. Гидрология и ресурсы поверхностных вод Ковда — река на границе Мурманской области и Карелии, имеет ярко выраженный ступенчатый характер. Исток реки расположен на выходе из озера Топозеро на севере Карелии. Длина 221 км, из которых 34 % составляет цепь озёр и водохранилищ, падение 110 м. Площадь водосбора 26190 км2, среднемноголетний сток 8,5 км3. Впадает в Кандалакшский залив Белого моря. На реке построено 3 ГЭС (Кумская, Иовская, Княжегубская), образующие 3 водохранилища (Кумское, Иовское, Княжегубское). Кумская ГЭС расположена на территории Карелии. Естественное устье реки Ковда находилось у селения Ковда, чуть севернее полярного круга. До строительства ГЭС Ковда представляла собой озерно-речную систему: цепочку озер, соединенных короткими порожистыми протоками. При этом лишь последняя протока, дающая выход воде последнего из озер (Ковдозера) в море, носила имя собственно Ковды. Остальные протоки, хотя и считаются составными звеньями Ковды, известны под своими особыми названиями. Цепочка озера-реки имела с десяток имен: оз. Топозеро — р. Софьянга — оз. Пяозеро — р. Кундозерка — оз. Кундозеро — р. Кума — оз. Соколозеро — р. Ругозерка — оз. Ругозеро — р. Ковдочка — оз. Сушозеро — р. Иова, или Верхняя Ковда, — оз. Ковдозеро — р. Ковда. Гидрографическая характеристика р.Ковды и основных ее озер приведена в таблице 1. Таблица 1. Гидрографическая характеристика р.Ковды Наименование участка Расстояние от устья,км Длина реки, км Отметка воды, м Площадь водосбора, км2 Падение реки, м оз.Топозеро 298-222 76,0 109,0 3481 - р.Софьянга 222-207 15,5 - 4943 7,79 оз.Пяозеро 207-162 44,3 101,22 12688 - р.Кундозерка 162-150 12,2 - 12784 4,21 оз.Кундозеро 150-147 2,8 97,0 12977 - р.Кума 147-132 15,2 - 13125 28,23 оз.Соколозеро 132-125 7,5 68,78 13413 - р.Ругозерка 125-123 1,5 - 13417 3,12 оз.Ругозеро 123-103 20,5 65,65 14106 - р.Ковдочка 103-100 3,0 - 14108 12,55 оз.Сушозеро 100-89 10,5 53,11 19563 - р.Иова 89-74 15 - 19640 24,73 оз.Ковдозеро 74-34 10,2 28,38 23915 - р.Ковда 34-0 34 - 16190 28,38 Таблица 2. Величины максимальных расходов и объемы весенних половодий для различной обеспеченности Обеспеченность, створ Кумская ГЭС Частные водосборы Иовская ГЭС Княжегубская ГЭС Максимальные расходы воды, м3/с 1% обеспеченности 1328 860 500 0,1% обеспеченности 1710 1180 800 Средний 752 338 267 Объем весеннего половодья, км3 1% обеспеченности 3,33 2,60 0,70 0,1% обеспеченности 4,35 3,50 1,10 Средний 1,80 0,80 0,65 После строительства каскада ГЭС большинство проток оказались подпружены, они стали намного глубже и шире, некоторые превратились в заливы соединяющихся водохранилищ. Подпруженные озера тоже увеличились по площади. Топозеро, Пяозеро и Кундозеро стали составными частями Кумского водохранилища. Соколозеро, Ругозеро и Сушозеро вошли в состав Иовского водохранилища. Ковдозеро с прилегающими озерами стало Княжегубским водохранилищем. Берега водохранилища изрезаны, имеется большое число островов (свыше 580). Первой, в 50-е годы, построили Княжегубскую ГЭС — в низовьях водной системы Ковды, на новом, искусственном устье реки. Затем были построены ГЭС Кумская и Иовская. Их строили одновременно. Для повышения эффективности Иовской ГЭС в водохранилище ГЭС перебросили сток озер Таванд и Толванд. Княжегубская (ГЭС-11), Кумская (ГЭС-9), Иовская (ГЭС-10) станции организационно входят в «Нивский каскад» хотя к реке Ниве никакого отношения не имеют. ГЭС входят в состав ОАО «ТГК-1». Княжегу́бская гидроэлектроста́нция мощностью 152 МВт является третьей ступенью Ковдинского каскада. Среднемноголетняя выработка электроэнергии 752,0 млн. кВт. Водохранилище Княжегубской ГЭС образовано Ляхкоминским гидроузлом, перекрывающим р.Ковду в ее истоке из оз.Ковдозера, глухой Тупьегубской плотиной, перекрывающей локальное понижение местности у губы Тупой в нескольких километрах к юго-востоку от Ляхкоминского гидроузла и комплексом энергетических сооружений на перешейке между Ковдозером и Княжей губой Белого моря Княжегубское (Ковдозерское) водохранилище позволяет осуществлять годичное и многолетнее регулирование. Таблица 3. Характеристика Княжегубского водохранилища Площадь водосбора 26 190 м2 Среднемноголетний сток 8,5 км3 Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) 37,2 м Отметка форсированного уровня при пропуске расчетного половодья 38,0 м Сработка водохранилища предусмотрена до отметки УМО 33,7 м Площадь зеркала водохранилища при НПУ при УМО 610 км2 465 км2 Полный объем при НПУ при УМО 3,43 км3 1,92 км3 Длина водохранилища 60 км Ширина до 20 км Глубина до 20 м Площадь затопленных сельхозугодий 240 га Собственно река Ковда, вытекавшая из Ковдозера, вытекать из него перестала. В настоящее время вода вытекает из Ковдозера по искусственному пути - прямому короткому 4-х километровому каналу из Ковдозера (Княжегубского вдхр.) в Белое море, в Княжую губу. За счет этого «прорыва» к морю на короткой дистанции достигнут большой перепад высот, необходимый для эффективной работы ГЭС. Старое русло Ковды на выходе из Ковдозера перекрыто плотиной. Нижний участок р.Ковды вытекает из оз.Серяк. и впадает в губу Ковда Кандалакшского залива. Водный режим. Водные объекты имеет преимущественно снеговое питание. Наибольшая часть суммарного стока за весну падает на снеговой сток (70-80%). Грунтовое питание составляют около 10-20% от годового стока. Дождевое питание составляет значительно меньшую долю. Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое - летне-осеннее над зимним. Годовой ход уровня воды на реках Кольского полуострова характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими подъемами в летне-осенний период, вызываемыми дождями. На реках бассейна Княжегубского водохранилища режим уровней искажен искусственным регулированием стока гидротехническими сооружениями. Высшие уровни в связи с искусственным регулированием стока наблюдаются в любом месяце, за исключением февраля-апреля, низшие летние - в любой день безледоставного периода. Низшие зимние уровни, как правило, наблюдаются в апреле-мае, в период предвесенней сработки уровня. Подъем уровня от снеготаяния, как правило, начинается в третьей декаде апреля, наивысший уровень половодья достигается преимущественно в первой-второй декаде мая. Пик половодья держится 1-3 дня, затем начинается медленный спад. Начало половодья в среднем начинается в первой декаде мая, средняя дата наибольшего расхода приходится на конец мая, а окончание половодья - на конец июня. Максимальные расходы приточности в верхнем бьефе Княжегубской ГЭС составляют при 1% обеспеченности - 1650 м3/с, при 0,1% обеспеченности 1860 м3/с. Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июля - первых числах августа и заканчивается в сентябре - начале октября. Средняя продолжительность летне - осенней межени 30-70 дней. В период летне-осенней межени проходит 20-30% годового стока. Зимняя межень устанавливается обычно в конце октября - середине ноября. Ледяной покров устанавливается в среднем 25 октября, прочный ледостав - 10 ноября. Толщина льда в конце апреля 60-90 см. Вскрытие водохранилища начинается с образования закраин и полыней в среднем 10-15 мая. Полное очищение ото льда 25 мая. Средняя продолжительность зимней межени 160-190 дней. Температура воды в июле-августе колеблется в пределах 12-16 0С, достигая максимума во второй половине июля. В августе вода начинает постепенно охлаждаться. Замерзание воды начинается через 2-10 дней после перехода температуры воздуха через 00С. Ледостав устанавливается в конце октября - начале ноября. Толщина льда достигает 80-120 см. Очищение ото льда происходит в конце мая - начале июня. Мутность воды обычно слабая - меньше 20-25 г/м3, минерализация также незначительная - меньше 100 мг/л. Реки Кандалакшского района, на территории питания которых преобладают граниты и гнейсы, имеют минерализацию до 25 мг/л. Большинство рек относят к гидрокарбонатному типу, обычно к группе кальция, реже магния. Количество растворенного в них гумуса прямо пропорционально заболоченности водосбора и обратно пропорционально его озерности. Озера приурочены к тектоническим впадинам и различным понижениям денудационно-тектонического рельефа. Озера также развиты среди холмистых форм ледникового комплекса. В районе сосредоточены крупные озера. Самое крупное - Ковдозеро, второе по величине после Имандры озеро Мурманской области. Его площадь - 368 км2, длина береговой линии - около 400 км, длина - 26,7 км, а ширина - 6,7 км. В южной своей части оно соединено с другим крупным озером - Нотозером, площадь которого равна 77,5 км2. Ковдозеро с прилегающими озерами составляет Княжегубское водохранилище. Берега водохранилища очень изрезаны, имеется большое число островов (свыше 580). Вскрытие мелких озер отмечается в середине мая, крупных - позже, иногда только в середине июня. Осенью мелкие озера замерзают во второй половине октября, крупные - в ноябре. Озера содержат низко минерализованные воды подзолисто-болотных почв с незначительным количеством биогенных веществ и, следовательно, имеют низкую биологическую продуктивность. Кандалакшский залив - северо-западная, наиболее глубоководная часть Белого моря, вдается в сушу на 200 км. Глубины у берега небольшие. 10-ти метровая изобата проходит на расстоянии около 500 м от берега. Колебания уровня воды в заливе обусловлены приливно-отливными и сгонно-нагонными явлениями. Сгонно-нагонные колебания уровня менее значительны, чем приливно-отливные. Характер приливов полусуточный. Средний многолетний уровень составляет 38 см. Наибольший подъем уровня наблюдался 18.07.54г. и составлял 2,25 м БС, наименьший - 17.02.56 г. 2,05 м БС, что соответствует многолетней амплитуде 4,30 м. По данным Ленморниипроекта наивысшие расчетные уровни 1% и 10% обеспеченности составляют 3,2 и 2,9 м БС соответственно. Режим течений в заливе обусловлен рядом факторов: общей циркуляцией водных масс, приливно-отливными явлениями, ветром и др. Постоянное течение направлено с северо-запада на юго-восток. В поверхностном слое наблюдается стоковое течение от каскада Нивских ГЭС и переменное ветровое течение. В районе поселений значительного волнения не наблюдается. Наибольшая наблюденная высота волны составляет 0,6 м при длине 5 м и периода 2-3 сек. Максимальная расчетная высота волны по данным Морниипроекта составляет 1,5 м при длине 26 м и расчетной скорости северо-западного ветра 24 м/сек. Ледообразование в вершине залива начинается в конце октября - начале ноября. Ледяной покров устанавливается в декабре. В отдельные годы первичный лед разрушается и устанавливается вновь. Максимальная толщина льда составляет 1,2 м. Вскрытие происходит в мае, период очищения ото льда продолжается 20 дней и начинается от сбросного канала ГЭС. В некоторые годы в районе сбросов ГЭС всю зиму наблюдается полынья. Продолжительность периода со льдом около 200 суток. Потенциал самоочищения водных объектов, определенный на основании гидрологических характеристик и температурного режима, оценивается как низкий («Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию размещения и развития производительных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах», М., 1983). Общие сведения по водоснабжению и водоотведению г.п.Зеленоборский Водоснабжение городского поселения Зеленоборский осуществляется как за счет поверхностных, так и за счет подземных вод. Источником водоснабжения центрального района п.г.т. Зеленоборский служит оз. Долгое. Питьевая вода используется на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды населения, в том числе на горячее водоснабжение и тушение пожаров, а также на промышленные и прочие нужды. Водозабор из озера Долгое руслового типа с затопленным ряжевым оголовком и двумя всасывающими трубопроводами диаметром 273 мм, протяженностью 880метров. Вода по двум водоводам поступает в два резервуара объемом по 500 м3 и далее от насосной станции первого подъема ВНС-7 по двум водоводам направляется в поселок Зеленоборский. Водовод №1 проходит по плотине Княжегубской ГЭС и попадает на ВНС-8 (насосная 2-го подъема). От ВНС-8 вода поступает в накопительную емкость объемом 300 м3. Водовод №2 проходит по автомобильному мосту через канал Княжегубской ГЭС. Строительство данного водовода не завершено. Проектная мощность насосной станции первого подъёма (ВНС-7) составляет 4,4 тыс.м /сут., второго подъёма (ВНС-8) – 2,1 тыс.м /сут. Водопроводных очистных сооружений в поселке нет. Обеззараживание производится жидким хлором. Водопроводная сеть в поселке закольцована, но имеется 6 тупиковых линий. Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений удовлетворительное. Износ отдельных участков сети составляет 100 %. В пробах воды на физико-химический анализ имеется несоответствие нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Источником водоснабжения жилого образования Лесобиржа и станции Княжая служит озеро Безымянное. Водозабор расположен в 1,7 км к югу от ст. Княжая. Водозаборное сооружение состоит из деревянного рубленного всасывающего колодца размером 1,67*1,9 м, глубиной заложения—6,82 м, удаленность от берега 25 м. Забор воды осуществляется посредством насосной станции I подъема, производительностью 4,1 тыс.м3/сут., оборудованной тремя насосами марки К100/65, производительностью 100 м3/ч. Один насос в работе, два в резерве. Вода по водоводу длиной 800 м подается в водонапорную башню объемом 80 м3. Для хлорирования воды используется хлорная известь. Все технологическое оборудование находится в рабочем состоянии. По данным физико-химических и микробиологических анализов, предоставленных «Центром гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», качество воды, подаваемой потребителю по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В качестве источников водоснабжения железнодорожной станции Ковда и н.п. Пояконда используются артезианские скважины, находящиеся в районе железнодорожной станции. На скважинах проводится обеззараживание хлордозирующими патронами. В Пояконде водозаборное сооружение состоит из четырех эксплуатационных скважин, резервуара чистой воды объемом 50 м3 и насосной станции. Фактически поднимается воды из скважин 1180,08 м3/год (3,23 м3/сут). На ст. Ковда водозаборное сооружение состоит из трех эксплуатационных скважин, резервуара чистой воды объемом 100 м3 и насосной станции. Фактически поднимается воды из скважин 1847,88 м3/год (5,06 м3/сут.). Качество подземных вод не соответствует установленным требованиям по следующим показателям: цветность, мутность, железо, окисляемость, по микробиологическим показателям полностью соответствует СанПиН. Населенные пункты Лесозаводский, село Ковда, Княжая Губа и станция Жемчужная не имеют централизованной системы водоснабжения, используют индивидуальные локальные водозаборы. В центральном районе п.г.т. Зеленоборский предусмотрена централизованная система водоотведения. Сточные воды проходят очистку на канализационных очистных сооружениях (КОС). На очистные сооружения (КОС) поступают хозяйственно-бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий и жилищного фонда поселка в объеме 301,1 тыс.м3/год. Здание КОС полностью разрушено после пожара, сооружения находятся в нерабочем состоянии, практически все поступающие стоки на КОС сбрасываются без очистки. В состав КОС входят песколовка, два вертикальных отстойника и контактный колодец. Территория КОС не огорожена. Проектная мощность КОС составляет 950м3/сут, фактическая – 1050 м3/сут. Место сброса – отводящий канал Княжегубской ГЭС, губа Княжая Кандалакшского залива. Содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает, против проекта ЛВСС, по БПК – в 1,16 раза, по аммонийному азоту – в 1,18 раз, по АПАВ – в 1,46 раз. Сточные воды от многоэтажной застройки проходят очистку на станции биологической очистки СБО-3. На СБО-3 поступают стоки от организаций и жилищного фонда в объеме 207,4 тыс. м3/год. В состав СБО-3 входят здание решеток, два аэротенка. Стоки сбрасываются в пруд-отстойник. Из пруда стоки поступают в губу Княжая Кандалакшского залива. Обезвреживание стоков не производится. Содержание загрязняющих веществ в выпуске превышает, против проекта ЛВСС, по БПК – в 1,03 раза, по нитрат иону – в 7,02 раз, по нитрит иону – в 8,12 раз, по АПАВ – в 1,13. Сточные воды с территории жилого образования Лесобиржа и станции Княжая проходят очистку на станции биологической очистки СБО-4 и септике, расположенного на улице Лесной. В состав СБО-4 входят КНС, решетки, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная. Проектная мощность СБО-4 составляет 100 м3/сут., фактическая – 60-71 м3/сут. Стоки после очистки поступают в накопительный резервуар, из резервуара через ж.д. пути направляются в болото и далее в реку Княжая. Очистные сооружения септик находятся в полуразрушенном состоянии. Эффективность очистки сточных вод не удовлетворительная. Обеззараживание стоков не производится. Территория ОС септик не огорожена. Водоотведение на ж.-д.ст. Ковда производится по самотечным канализационным сетям протяженностью 700 метров до железобетонного септика, проходят хлораторную, затем в водоем. Сброс сточных вод от н.п. Пояконда производится в водоем. Отвод сточных вод составляет в Пояконде – 939,84 м3/год, на ст. Ковда – 1847,88 м3/год. Объекты по обработке сточных вод были приняты от КУМИ г.Кандалакша в неудовлетворительном состоянии. Сточные воды на анализ не забираются, данные об их качестве отсутствуют. Н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с.Княжая Губа ,станция Жемчужная не имеют централизованной системы водоотведения. Дождевая канализация отсутствует повсеместно. Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, рекреации, гидроэнергетики, рыбоводства и рыболовства, а также служат приемниками сточных вод. По данным Росприроднадзора по Мурманской области и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» оз.Долгое является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют. Обеззараживание воды производится жидким хлором. Озеро Безымянное является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая). Водозабор расположен в 1,7 км к югу от ст.Княжая. Водопроводных очистных сооружений нет. Обеззараживание воды производится раствором хлорной извести. Водозаборы для хозяйственно-питьевых нужд и выпуски хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод находятся в ведении ГОУП «Кандалакшаводоканал». По данным госстатотчетности «2ТП-водхоз», предоставленной Двинско-Печорским бассейновым водным управлением за 2007 г., ГОУП «Кандалакшаводоканал» на хозяйственно-питьевые нужды поселений забрано 916 тыс. м3 воды, отведено 594 тыс. м3 сточных вод. Водопотребление и водоотведение в разрезе предприятий представлено в таблицах 1.13.2-1 и 1.13.2-2. ГОУП «Кандалакшаводоканал» отводит сточные воды п.г.т. Зеленоборский и ст.Княжая по 4-м выпускам: - Выпуск №7. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки от промышленных предприятий и жилищного фонда поступают на КОС в объеме 301,1 тыс.м3/год. Мощность КОС 1,2 тыс. м3/сут. Место сброса - отводящий канал Княжегубской ГЭС, губа Княжая Кандалакшского залива. - Выпуск №8. Хозяйственно-бытовые стоки организаций и жилищного фонда поступают на септик в объеме 9,3 тыс. м3/год. Производительность септика 0,04 тыс. м3/сут. Место сброса - болото, далее в р.Княжая, которая впадает в оз.Ковдозеро. - Выпуск №9. Хозяйственно-бытовые стоки организаций и жилищного фонда поступают на СБО-3 в объеме 207,4 тыс. м3/год. Производительность СБО-3 0,7 тыс. м3/сут. Место сброса - губа Княжая Кандалакшского залива. - Выпуск №10. Хозяйственно-бытовые стоки организаций и жилищного фонда поступают на СБО-4 в объеме 23,3 тыс. м3/год. После очистки стоки поступают через ж.д. пути в болото и далее в р.Княжая, которая впадает в оз.Ковдозеро. По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» 100% эффективность очистки до установленных нормативов ПДС (для рыбохозяйственных водоемов) не обеспечивается ни одним из объектов водоотведения. Материально-техническая база объектов слабая, технологическое оборудование изношено, требует замены, морально устарело. Со сточными водами в поверхностные водные объекты и на рельеф сброшено 173,24 тонн загрязняющих веществ. Больше всего загрязняющих веществ поступает со сточными водами ГОУП «Кандалакшаводоканал». Среди загрязняющих веществ наибольшее количество приходится на сухой остаток, органические соединения по БПК, взвешенные вещества. Сведения о среднем содержании загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами ГОУП «Кандалакшаводоканал» по четырем выпускам, за 2012 год представлена в таблице 4. Таблица 4. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах ГОУП «Кандалакшаводоканал» за 2012 г. (мг/дм3) Наименование показателей Выпуск 7 (КОС) Выпуск 8 (септик 4) Выпуск 9 (СБО-3) Выпуск 10 (СБО-4) рН 6,9 3,4 6,6 7,1 Нефтепродукты 0,38 0,06 0,12 0,27 Взвешенные вещества 39,54 16,05 13,97 12,8 БПКполн. 41,56 12,2 15,23 13,6 Ион аммония 16,05 4,55 4,31 8,95 Нитрит ион 0,249 0,2 2,33 0,238 Нитрат ион 1,2 5,07 30,58 1,55 Фосфор 1,71 0,13 1,67 0,73 Железо 1,2 1,39 0,27 5,17 АПАВ 0,54 0,07 0,11 0,35 Сухой остаток 219,31 238,15 193,97 270,2 Хлориды 28,68 11,75 31,71 21,95 Сульфаты 30,62 19,1 16,39 26,3 ХПК 103,3 95 75,8 95,83 Как видно из таблицы, наибольшее содержание загрязняющих веществ отмечается в сточных водах, поступающих с КОС по выпуску 7. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются: неочищенные и недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, неочищенные дождевые стоки с территории поселений, промплощадок, автомобильных дорог, талые воды с площади водосборного бассейна, выпадение загрязнений с атмосферными осадками, смыв загрязняющих веществ с территорий несанкционированных свалок, оставленных туристами по берегам водных объектов. Наблюдения за качеством воды осуществляют ГУ «Мурманское УГМС», ТО ТУ Роспотребнадзора в Кандалакшском и Терском районах, ГОУП «Кандалакшаводоканал». По данным ГУ «Мурманское УГМС» регулярные наблюдения за качеством вод бассейна р. Ковды проводились на водохранилищах Иовском и Княжегубском. Среднегодовые концентрации меди в водохранилищах составляли 1-2 ПДК. Характерной особенностью водных объектов Мурманской области является присутствие в природных водах ионов металлов, таких как медь, железо, марганец. Максимальные и повышенные концентрации металлов в этих водных объектах, при отсутствии сбросов сточных вод и выбросов предприятий, наблюдаются в меженные периоды, когда питание осуществляется преимущественно грунтовыми водами. По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», химический состав воды всех водоисточников остается стабильным, отсутствует ярко выраженная сезонность колебаний химического состава. Все водоисточники с учетом качества воды относятся ко второму классу ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для доведения качества воды до показателей СанПиН требуется соответствующая схема водоподготовки. По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» на водопроводе южной части п.г.т. Зеленоборский (ст.Княжая) обеззараживание воды перед подачей в сеть проводится примитивным способом - раствором хлорной извести, обеззараживающие установки технически и морально устарели и требуют замены. Содержание вредных химических веществ в водоисточниках не превышали установленные предельно допустимые нормативы. Паразитологические показатели в норме. Возбудителей инфекционных заболеваний за весь период наблюдений не зарегистрировано. По данным МУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС» качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения». По данным ГОУП «Кандалакшаводоканал» в 2007-2008 годах качество воды в оз.Долгое соответствует 2 классу ГОСТ 2761-84, в пробах воды, отобранных перед поступлением в распределительную сеть отмечается превышение гигиенических нормативов по мутности и окисляемости. Качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 по цветности и окисляемости, в пробах воды, отобранных перед поступлением в распределительную сеть с июля по октябрь качества воды не соответствует требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 по ОКБ/ТКБ. Санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Износ существующего оборудования и сетей составляет 89%. Таким образом: - поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, рекреации, гидроэнергетики, рыбоводства и рыболовства, а также служат приемниками сточных вод; - озера Долгое и Безымянное являются источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский; - качество воды оз.Долгое соответствует требованиям ГОСТ 2761-84; - качество воды оз.Безымянного не соответствует требованиям ГОСТ 2761-84; - качество воды в распределительной сети поселений не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; - санитарно-техническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное - сточные воды отводятся в губу Княжая Кандалакшского залива, в р.Княжая, которая впадает в оз.Ковдозеро и на болото; - 100% эффективность очистки до установленных нормативов ПДС (для рыбохозяйственных водоемов) не обеспечивается ни одним из объектов водоотведения. Подземные воды используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Ковда, ст.Пояконда, н.п.Лесозаводский. По данным Министерства природных ресурсов и экологии по Мурманской области для хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский подготовлено месторождение подземных вод «Зеленоборское». Перевод поселка на подземное водоснабжение диктуется, прежде всего, санитарными требованиями, а также необходимостью реконструкции водопроводных сетей. Запасы подземной воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, составляют 0,6 тыс. м3/сут. По результатам поиска на площади 32 км2 был выделен перспективный участок, расположенный в долине оз.Безымянного. В качестве перспективного объекта оценки запасов установлен водоносный комплекс архей-протерозойских кристаллических пород, мощностью 76-87 м. Месторождение подземных вод «Зеленоборское» расположено в южной части озера Безымянного. В качественном отношении подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, ультрапресные с повышенным содержанием фтора, железа, радона, цветности и окисляемости. Подземные воды соответствуют требованиям, предъявляемым к воде для хозяйственно-питьевого водоснабжения. По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах» качество подземной воды водоисточника относится ко 2 классу ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию железа, цветности и окисляемости. Для доведения качества воды до показателей СанПиН должна проводиться соответствующая водоподготовка. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения н.п.Лесозаводский является колодец, объем водозаборного сооружения 10 м3/сут. По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах», химический состав воды всех водоисточников остается стабильным. На водопроводе н.п.Пояконда обеззараживание воды перед подачей в сеть проводится примитивным способом - раствором хлорной извести, обеззараживающие установки технически и морально устарели и требуют замены. Таким образом: - подземные воды используются в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Ковда, ст.Пояконда, н.п.Лесозаводский; - для хозяйственно-питьевого водоснабжения п.г.т. Зеленоборский подготовлено месторождение подземных вод «Зеленоборское» с утвержденными запасами 0,6 тыс. м3/сут; - качество подземной воды месторождения «Зеленоборское» относится ко 2 классу ГОСТ 2761-84, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа, цветности и окисляемости. Для доведения качества воды до показателей СанПиН должна проводиться соответствующая водоподготовка; - 100% исследованных проб воды подземных источников водоснабжения в местах водозаборов и в распределительной сети ст.Ковда и ст.Пояконда не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; - отмечается превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям на водопроводе ст.Пояконда. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов в настоящее время являются поверхностные и подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.544-96 и СниП 2.04.02-84. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м, от насосных станций - не менее 15 м. Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать не менее 20 м по обе стороны водопровода при отсутствии грунтовых вод и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м. Таблица 5. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения Наименование зон и поясов Запрещается Допускается I пояс ЗСО - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита II и III пояса -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. области в Кандалакшском и Терском районах» на всех водопроводах и водоисточниках организованы зоны санитарной охраны. Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения имеются. Территории строгого режима благоустроены и содержатся в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения составляют: - оз.Долгое - граница 1 пояса по акватории во всех направлениях не менее 100 м. Граница 2-3 пояса по акватории во все стороны на расстоянии 3 км (при количестве ветров до 10% в сторону водозабора) и 5 км (при количестве ветров более 10%); - оз.Безымянное - граница 1 пояса по акватории во всех направлениях не менее 100 м. Граница 2-3 пояса по акватории во все стороны на расстоянии 3 км (при количестве ветров до 10% в сторону водозабора) и 5 км (при количестве ветров более 10%); - скважина ст.Ковда - граница 1, 2-3 поясов соблюдается, фактически составляет 50 м; - скважина ст.Пояконда - граница 1, 2-3 поясов соблюдается, фактически составляет 50 м. Предложения реконструкции и технического перевооружения сетей водоснабжения и водоотведения Общее количество жилищного фонда в городском поселении Зеленоборский составляет 210,03 тыс. м2 общей площади. Средний по городскому поселению показатель жилищной обеспеченности составляет 26,5 м2 на жителя. Высокий показатель жилищной обеспеченности свойственен всем населенным пунктам городского поселения Зеленоборский и связан с падением численности населения. По техническому состоянию жилищный фонд отличается большим процентом жилищного фонда с высокой степенью износа и неполным инженерным обеспечением. По материалу стен преобладает деревянный жилищный фонд, по этажности – жилые дома до 3 этажей. Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо: Обеспечить на расчетный срок (до 2025 года) показатель жилищной обеспеченности в размере 27 м2 общей площади на человека в тех населенных пунктах городского поселения, где показатель ниже указанного значения (п.г.т. Зеленоборский, ст. Пояконда, н.п. Лесозаводский); Обеспечить посемейное расселение жителей с предоставлением каждому члену семьи комнаты; Осуществить снос и реконструкцию жилищного фонда с высоким процентом износа со строительством на освободившихся территориях преимущественно многоэтажных и среднеэтажных жилых домов в административном центре городского поселения п.г.т. Зеленоборский и малоэтажных жилых домов в остальных населенных пунктах городского поселения (с.Княжая Губа, ст.Пояконда, ст.Ковда, н.п.Лесозаводский, с.Ковда); Улучшить условия проживания населения в результате газификации населенных пунктов, которая станет возможна в связи с прохождением магистрального газопровода по территории городского поселения Зеленоборский. Водоснабжение В центральной части п.г.т.Зеленоборский за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие. Система водоснабжения является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления. Для обеспечения надежной работы системы водоснабжения и подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды необходимо завершить строительство водовода №2. Водовод №1 и водовод №2 соединить между собой участком проектируемой сети, тем самым закольцевав систему. Для снабжения микрорайонов Подтайбола и Затон централизованным водоснабжением необходимо строительство магистральной водопроводной сети от существующих водоводов до жилого фонда районов. Для выполнения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены пожарные гидранты. В целях доведения качества хозяйственно-питьевой воды до нормативных показателей предусмотрено строительство водопроводных очистных сооружений с оптимально эффективным методом дезинфекции - обработкой ультрафиолетовым излучением в сочетании с хлораммонизацией. Планируется реконструкция и модернизация существующих насосных станций ВНС-7 и ВНС-8. Источник водоснабжения района Лесобиржа и станции Княжая сохраняется прежним из оз.Безымянное. Для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей в районе Лесобиржа необходимо строительство станции очистки воды. Источники водоснабжения станции Ковда и н.п.Пояконда сохраняются прежними из артезианских скважин. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны. Необходимо произведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство дополнительных скважин. Для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей планируется строительство станции очистки воды. В селе Ковда источник водоснабжения сохраняется прежним – индивидуальные локальные водозаборы. В н.п.Лесозаводский предусмотрены мероприятия по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство скважин с целью создания централизованной схемы водоснабжения. Село Княжая Губа предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский. Водоотведение Существующая схема канализования в центральном районе п.г.т. Зеленоборский сохраняется с последующим развитием, реконструкцией и строительством новых участков сетей и сооружений. Сточные воды от основной части территории п. Зеленоборский отводятся на новые очистные сооружения (ОС) хозяйственно-бытовых сточных вод. Новые ОС располагаются на территории существующих очистных сооружений КОС, с увеличением размера земельного участка для новых ОС до 4 га. Санитарно-защитная зона от ОС принимается 200 метров. Очищенные сточные воды сбрасываются в отводящий канал Княжегубской ГЭС. Район Лесобиржа и ст. Княжая планируется полностью перевести на реконструируемые СБО-4. Санитарно-защитная зона от СБО-4 принимается 150 метров. Очистные сооружения СБО-3, обслуживающие северный микрорайон многоэтажных зданий, также должны подвергнуться полной реконструкции. Санитарно-защитная зона от СБО-3 принимается 100 метров. На станции Ковда и в н.п.Пояконда необходимо произвести реконструкцию и модернизацию системы канализации в соответствии с современными методами очистки сточных вод до нормативов сброса в рыбохозяйственные водоемы. В н.п. Лесозаводский и с. Ковда существующую застройку рекомендуется оборудовать индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа). Отвод сточных вод от села Княжая Губа планируется осуществлять к очистным сооружениям СБО-3. Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в предусматривается: 1. В п.г.т.Зеленоборский: - проектирование и строительство новых участков сети; - проектирование и строительство новых магистральных водопроводных сетей; - разработка проекта водопроводных очистных сооружений; - разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей; - строительство водопроводных очистных сооружений на расширяемой территории существующего водозаборного узла; - реконструкция и модернизация насосных станций ВНС-7 и ВНС-8; - проектирование и строительство станции очистки воды для обслуживания района Лесобиржа; 2. На станции Ковда и н.п.Пояконда: - проведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов; - бурение и обустройство дополнительных скважин; - проектирование и строительство станции очистки воды; - разработка проекта зон санитарной охраны водопровода; 3. В н.п. Лесозаводский: - проведение мероприятий по оценке запасов водоносных горизонтов; - бурение и обустройство дополнительных скважин; 4. В с. Княжая Губа: - обеспечение централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский. Для охраны водотоков и водоемов 1. В п.г.т. Зеленоборский: - проектирование и строительство новых участков канализационной сети; - частичный демонтаж существующей канализационной сети; - строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений; - вывод существующих очистных сооружений системы канализации из эксплуатации; - оборудование районов Подтайбола и Затон индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа); - полный перевод района Лесобиржа и ст. Княжая на существующие реконструируемые очистные сооружения СБО-4; - вывод очистных сооружений септик из эксплуатации с использованием зоны под новое строительство проектируемой насосной станции; - проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока; станция Ковда и н.п. Пояконда - реконструкция и модернизация системы канализации; 2. В н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с. Княжая Губа: - оборудование индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа); - проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока в н.п. Лесозаводском; - подключение с.Княжая Губа к очистным сооружения СБО-3. Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения Ресурсоснабжающими организацией в сфере водоснабжения и водоотведения п.г.т. Зеленоборский являются ООО «УК «Авангард», МУП ЖКХ «Доверие» и ГОУП «Кандалакшаводоканал». Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 6) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии СНиП 2.04.02-84*. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях. Горячее водоснабжение городского поселения Зеленоборский осуществляется для многоквартирной застройки от централизованных теплоисточников, а индивидуальная застройка принята с местными водонагревателями. Таблица 6 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок |
| --- |
| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водопотреб-ления, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребле-ние, м3/сут К=1,2 |
|  |  | существующий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6100,0 | 230 | 2992,3 | 3590,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% |  |  |  | 598,5 | 718,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 6910,0 | 6100,0 | 60,0 | 780,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4371,4 | 4308,9 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,8 | 5,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 110,0 | 100,0 | 60,0 | 12,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 65,7 | 63,8 |
| 3 | н.п. Пояконда | 115,0 | 100,0 | 230,0 | 49,5 | 59,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,9 | 5,9 |
|  | Полив зеленых насаждений | 115,0 | 100,0 | 60,0 | 12,9 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 67,3 | 65,3 |
| 4 | ст. Ковда | 82,0 | 75,0 | 230,0 | 36,1 | 43,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,6 | 4,3 |
|  | Полив зеленых насаждений | 82,0 | 75,0 | 60,0 | 9,4 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 49,1 | 47,7 |
| 5 | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 560,0 | 230,0 | 274,2 | 329,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 27,4 | 32,9 |
|  | Полив зеленых насаждений | 632,0 | 560,0 | 60,0 | 71,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 373,1 | 361,9 |
| 6 | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,0 | 1,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 22,0 | 20,0 | 60,0 | 2,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 13,1 | 12,8 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 1,0 | - | 60,0 | 0,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,3 | 0,3 |

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 7.

Таблица 7 - Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | 6200 | 1 | 3 | 1×15 + 5 | 216 |
| ст. Пояконда | 100 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| ст. Ковда | 75 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| н.п. Лесозаводский | 560 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| с. Ковда | 20 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |

Хранение основного объема противопожарного запаса воды п.г.т.Зеленоборский, с. Княжая Губа, н.п.Пояконда и ст. Ковда, н.п. Лесозаводский предусматривается в резервуарах чистой воды на территории проектируемых водопроводных очистных сооружений.

Наружное противопожарное водоснабжение села Ковда осуществляется из водоемов согласно требованиям п.9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84.

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды  населения (таблица 8) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 8 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на первую очередь

| п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водопотребления. л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1. | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6600,0 | 230 | 3107,3 | 3728,8 |
|  | Неучтенные расходы 20% |  |  |  | 621,5 | 745,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 6910,0 | 6600,0 | 60,0 | 810,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4539,4 | 4474,5 |
| 2. | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,8 | 5,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 110,0 | 100,0 | 60,0 | 12,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 65,7 | 63,8 |
| 3. | н.п. Пояконда | 115,0 | 110,0 | 230,0 | 51,8 | 62,1 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 5,2 | 6,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 115,0 | 110,0 | 60,0 | 13,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 70,4 | 68,3 |
| 4. | ст. Ковда | 82,0 | 80,0 | 230,0 | 37,3 | 44,7 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,7 | 4,5 |
|  | Полив зеленых насаждений | 82,0 | 80,0 | 60,0 | 9,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 50,7 | 49,2 |
| 5. | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 600,0 | 230,0 | 283,4 | 340,0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 28,3 | 34,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 632,0 | 600,0 | 60,0 | 73,9 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 385,6 | 374,0 |
| 6. | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,0 | 1,2 |
|  | Полив зеленых насаждений | 22,0 | 20,0 | 60,0 | 2,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 13,1 | 12,8 |
| 7. | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Полив зеленых насаждений | 1,0 | - | 60,0 | 0,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,3 | 0,3 |

Расход воды на внутреннее пожаротушение и наружное пожаротушение отображены в таблице 9.

Таблица 9 - Нормы расхода воды на пожаротушение  и расчетное количество пожаров

| Населенный пункт | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | 6700 | 1 | 3 | 1×15 + 5 | 216 |
| ст. Пояконда | 110 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| ст. Ковда | 80 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| н.п. Лесозаводский | 600 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |
| с. Ковда | 20 | 1 | 3 | 1×5 + 5 | 108 |

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (таблица 10). Расходы сточных вод определены из условия оснащения существующих зданий полным комплектом инженерного оборудования.

Таблица 10 - Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водоотведение, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6100,0 | 230 | 2992,3 | 3590,8 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 149,6 | 179,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 3141,9 | 3770,3 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,4 | 2,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 50,7 | 60,9 |
| 3 | н.п. Пояконда | 115,0 | 100,0 | 230,0 | 49,5 | 59,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,5 | 3,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,9 | 62,3 |
| 4 | ст. Ковда | 82,0 | 75,0 | 230,0 | 36,1 | 43,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,8 | 2,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,9 | 45,5 |
| 5 | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 560,0 | 230,0 | 274,2 | 329,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 13,7 | 16,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 287,9 | 345,4 |
| 6 | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,1 | 12,2 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,2 | 0,3 |

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений (таблица 11).

Таблица 11 - Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Расход воды, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существую-щий сохраняемый фонд | новое строительство |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910,0 | 6600,0 | 230 | 3107,3 | 3728,8 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 155,4 | 186,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 3262,7 | 3915,2 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110,0 | 100,0 | 230,0 | 48,3 | 58,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,4 | 2,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 50,7 | 60,9 |
| 3 | н.п. Пояконда | 115,0 | 110,0 | 230,0 | 51,8 | 62,1 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 2,6 | 3,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 54,3 | 65,2 |
| 4 | ст. Ковда | 82,0 | 80,0 | 230,0 | 37,3 | 44,7 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 1,9 | 2,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 39,1 | 46,9 |
| 5 | н. п. Лесозаводский | 632,0 | 600,0 | 230,0 | 283,4 | 340,0 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 14,2 | 17,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 297,5 | 357,0 |
| 6 | с. Ковда | 22,0 | 20,0 | 230,0 | 9,7 | 11,6 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,1 | 12,2 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1,0 | - | 230,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,2 | 0,3 |

- Графическая часть

  - Схема водоснабжения и водоотведения центральной части г.п.Зеленоборский

  - Схема водопроводной сети к очистным сооружениям.

  - Схема водопроводной сети к домам №3а, 3б, бывшему детскому саду.

  - Схема напорной канализации.

  - Схема самотечной канализационной сети к очистным сооружениям.

  - Схема самотечной канализационной сети к домам №3а, 3б, бывшему детскому саду.